## Slide 1
Manejo de Grúas
Octubre de 2019 – septiembre de 2020
Manejo de Grúas en la Construcción
Becas de Capacitación Susan Harwood de AGC-OSHA

## Slide 2
Entender las cargas, los gráficos y las elevaciones críticas.
Cargas suspendidas, uso de ganchos abiertos y detención de las operaciones.
Entender la protección contra caídas.
Identificar requisitos complementarios para elevar personal.
Reconocer los requisitos de planificación para elevaciones con múltiples grúas.
Reconocer los requisitos complementarios para grúas torre.
Analizar los requisitos para grúas flotantes en barcazas.
Reconocer los requisitos para hincapilotes.
Objetivos
Manejo de Grúas

## Slide 3
Los procedimientos aplicables a la operación del equipo, incluidas las capacidades nominales (gráficos de carga), las velocidades de funcionamiento recomendadas, las advertencias especiales de peligro, las instrucciones y el manual del operador, deben estar en todo momento en un lugar de fácil acceso de la cabina para que los use el operador.
1926.1417(c) Manuales y Gráficos
Manejo de Grúas
¡Esto significa que los gráficos de carga y los manuales deben estar en la grúa!

## Slide 4
Determinar el peso de la carga.
Determinar el radio de trabajo.
Determinar el ángulo del brazo de la grúa.
Determinar la longitud del brazo de la grúa.
Determinar la capacidad de la grúa.
Planificación de Carga Segura
Manejo de Grúas

## Slide 5
El operador debe verificar que la carga esté dentro de la capacidad nominal del equipo por al menos uno de los siguientes métodos:
    El peso de la carga se determinará a partir de una fuente confiable, por un método de cálculo confiable o por otros medios igualmente confiables.
    El operador puede usar un dispositivo eléctrico para comenzar a elevar la carga con el fin de determinar el peso. Si el valor supera el 75 % de la capacidad de carga nominal en el radio máximo que se usará durante la operación de elevación, el operador deberá DETENERSE hasta que se determine el peso de la carga.
1926.1417(o)(3) Peso de la Carga
Manejo de Grúas

## Slide 6
El operador es responsable del peso antes de levantar la carga.
La gerencia es responsable de proporcionar la información (peso).
Verificación del Peso de la Carga
Manejo de Grúas
Notes: El operador de grúa es responsable de saber el peso de la carga antes de levantarla. Es responsabilidad de la gerencia dárselo, pero esto no quita responsabilidad al operador por levantar una carga sin saber cuánto pesa.
A veces, el peso puede ser difícil de determinar. Esfuércese por determinar el peso con exactitud. Hay muchos recursos útiles para determinar el peso.
Foto - TCS

## Slide 7
Capacidad de Elevación vs. Radio
Manejo de Grúas
Los diagramas de elevación y los gráficos de carga son necesarios para determinar cuánto peso soporta la grúa a un radio y ángulo de brazo específicos.
Notes: RANGO DE ELEVACIÓN: el rango de elevación es igual de importante que la capacidad de elevación. Por ello, normalmente se incluye un diagrama de rango en cada gráfico, que ilustra cuál es la longitud necesaria del brazo de grúa para levantar y elevar una carga cierta distancia y altura.
EJEMPLO: Usted necesita levantar una carga a 25 pies y elevarla a la parte más alta de un edificio de cinco pisos, de 65 pies de altura. El diagrama de rango indica que se necesita un brazo de grúa de 69 pies.

## Slide 8
El operador debe poder demostrar que puede planificar y realizar una elevación crítica:
La carga supera el 85 % de la capacidad.
Complicaciones como consecuencia de la configuración de la carga, el espacio libre, el peligro para el equipo de transmisión eléctrica del personal o equipo elaborador procesador de servicio crítico.
El peso de la carga es de 25 toneladas o más, y supera los 50 pies en longitud, altura y ancho.
Las elevaciones requieren más de una grúa para el manejo de la carga.
Elevaciones Críticas
Manejo de Grúas

## Slide 9
Precauciones para Usar Cables de Maniobra
    Proporcionar capacitación adecuada.
    Nunca amarrarlos en el cuerpo o la mano.
    Nunca arrastrarlos por el sitio sin supervisión.
Cables de Maniobra
Manejo de Grúas
Notes: Los cables de maniobra pueden ser muy útiles durante una elevación. Pueden constituir un peligro para las personas que los manejan. Cada persona que maneje un cable debe recibir capacitación sobre cómo hacerlo de forma segura y adecuada.
Nunca permita que las personas se enrollen un cable en el cuerpo, y tenga suficientes personas en cada cable para poder jalar según sea necesario.
No permita que se arrastren cables de maniobra por el sitio o la estructura sin supervisión.
Foto - TCS

## Slide 10
El operador no debe hacer nada que desvíe su atención mientras se dedica realmente a operar la grúa, como usar teléfonos celulares (salvo cuando se utilizan para la comunicación de señales) u otras actividades que desvíen su atención.
1926.1417(d) Distracciones
Manejo de Grúas
Notes: Los aparatos electrónicos (iPad, tabletas electrónicas, videojuegos, televisores) no están permitidos.
¿Qué hay de la fatiga? La Guardia Costera tiene un programa de manejo de la fatiga.

## Slide 11
El operador no debe dejar los controles mientras la carga está suspendida, excepto cuando se cumplan las siguientes condiciones:
El operador permanece junto al equipo y no se dedica a ninguna otra tarea.
La carga debe mantenerse suspendida durante un período que excede el de las operaciones normales de elevación.
La persona competente determina que es seguro hacerlo y pone en práctica las medidas necesarias para restringir la elevación del izador del brazo de grúa y las funciones telescópicas, de carga, de giro y de estabilizador.
Se erigen barreras o líneas de precaución, y avisos, para evitar que los empleados entren en la zona de caída.
1926.1417(e)(1) Dejar el Equipo Sin Supervisión
Manejo de Grúas

## Slide 12
Las disposiciones no se aplican a los equipos de trabajo (como eslingas, barras separadoras, escaleras y máquinas de soldar) cuando el peso del equipo de trabajo es despreciable en relación con la capacidad de elevación del equipo tal como está colocado, y el equipo de trabajo está suspendido sobre una zona que no sea una entrada o una salida.
1417(e)(2) Suspensión de Cargas
Manejo de Grúas

## Slide 13
Las rutas de elevación no deben pasar sobre otros empleados, para que se cumpla con la seguridad pública.
No debe haber ningún empleado debajo de una carga suspendida fija, salvo en los siguientes casos:
    quienes estén involucrados en el enganche, desenganche o direccionamiento de una carga; o
    quienes estén involucrados en la fijación inicial de la carga a un componente o estructura; o
    quienes estén operando una tolva de concreto o cangilones de concreto.
1926.1425 Mantenerse Alejado de la Carga
Manejo de Grúas

## Slide 14
En cualquier momento en el que surja una preocupación acerca de la seguridad, el operador tiene la autoridad para detener la operación y negarse a realizar el manejo de cargas hasta que una persona calificada haya determinado que es seguro hacerlo.
1926.1418 Autoridad para Detener las Operaciones
Manejo de Grúas
Imagen cortesía de AGC. Usada con permiso.
Notes: Si las operaciones no se detienen, la licencia del operador puede suspenderse o revocarse.
Imagen: AGC

## Slide 15
Deben usarse ganchos con pestillos de cierre automático o su equivalente.
Excepciones:
    Pueden usarse ganchos abiertos para sujetar correas de acero y viguetas de celosía de conformidad con la subparte R.
    Pueden usarse ganchos en “J” para instalar piezas de refuerzo de madera.
    ESTAS SON LAS ÚNICAS EXCEPCIONES.
Uso de Ganchos Abiertos
Manejo de Grúas

## Slide 16
Debe proporcionarse protección contra caídas en las superficies de trabajo o para caminar que tengan un lado o borde sin protección que esté 6 pies más arriba que un nivel más bajo.
Cuando se mueven de un punto a otro, los trabajadores que montan piezas de una grúa deben cumplir con las medidas en los siguientes casos:
    A 6 pies en brazos de grúa que no sean de celosía (horizontales o no horizontales).
    A 6 pies en brazos de grúa de celosía que no sean horizontales.
    A 15 pies en brazos de grúa de celosía horizontales.
1926.1423(e) Protección contra Caídas (No para Montaje/Desmontaje)
Manejo de Grúas
Notes: 1926.1423 Protección contra caídas.
(a) Aplicación.
(1) Los párrafos (b), (c)(3), (e) y (f) de esta sección se aplican a todos los equipos alcanzados por esta subparte, con excepción de las grúas torre.
(2) Los párrafos (c)(1), (c)(2), (d), (g), (j) y (k) de esta sección se aplican a todos los equipos alcanzados por esta subparte.
(3) Los párrafos (c)(4) y (h) de esta sección se aplican solo a las grúas torre.
(b) Pasarelas del brazo de la grúa.
(1) Los equipos fabricados después del 8 de noviembre de 2011 con brazos de celosía deben tener pasarelas en los brazos si el perfil vertical del brazo (de línea central del cable a línea central del cable) es de 6 pies o más.
(2) Criterios para las pasarelas de brazos de grúa.
(i) Las pasarelas deben medir al menos 12 pulgadas de ancho.
(ii) Las barandas y otros accesorios permanentes de protección contra caídas en las pasarelas:
(A) No son obligatorios.
(B) Están prohibidos en los brazos de grúa soportados por cables colgantes o barras si estos pudiesen enganchar las barandas o accesorios.
(C) Están prohibidos si son del tipo extraíble (diseñados para instalarse y quitarse cada vez que el brazo se monta/desmonta).
(D) Cuando no se las prohíbe, las barandas pueden medir hasta un máximo de 45 pulgadas.
(c) Escalones, pasamanos, escaleras, barras de agarre y barandas.
(1) La sección 1926.502(b) no se aplica a los equipos alcanzados por esta subparte.
(2) El empleador debe mantener en buenas condiciones todos los escalones, pasamanos, escaleras, barras de agarre y barandas originales del equipo.
(3) Los equipos fabricados después del 8 de noviembre de 2011 deben contar con medios seguros de acceso y salida entre el suelo y las estaciones de trabajo del operador, incluidas las posiciones delantera y trasera, mediante dispositivos tales como escalones, pasamanos, escaleras, barras de agarre y barandas. Estos dispositivos deben cumplir con los siguientes criterios:
(i) Los escalones, pasamanos, escaleras, barras de agarre y barandas deben cumplir con los criterios de SAE J185 (mayo de 2003) (se incorpora como referencia, consulte §1926.6) o ISO 11660-2:1994(E) (se incorpora como referencia, consulte §1926.6), excepto cuando no sea factible.
(ii) Las superficies para caminar/pararse, con excepción de las carrileras de oruga, deben tener características/propiedades antideslizantes (como metal con chapa romboidal, cinta de agarre colocada estratégicamente, metal expandido o pintura antideslizante).
(4) Las grúas torre fabricadas después del 8 de noviembre de 2011 deben contar con medios seguros de acceso y salida entre el suelo y la cabina, las plataformas de la maquinaria y la torre (mástil), mediante dispositivos tales como escalones, pasamanos, escaleras, barras de agarre y barandas. Estos dispositivos deben cumplir con los siguientes criterios:
(i) Los escalones, pasamanos, escaleras, barras de agarre y barandas deben cumplir con los criterios de ISO 11660-1:2008(E) (se incorpora como referencia, consulte §1926.6) e ISO 11660-3:2008(E) (se incorpora como referencia, consulte §1926.6) o SAE J185 (mayo de 2003; se incorpora como referencia, consulte §1926.6), excepto cuando no sea factible.
(ii) Las superficies para caminar/pararse deben tener características/propiedades antideslizantes (como metal con chapa romboidal, cinta de agarre colocada estratégicamente, metal expandido o pintura antideslizante).
(d) Sistemas de detención de caídas y contención de caídas. En los sistemas de detención y contención de caídas deben usarse componentes que cumplan con los criterios establecidos en § 1926.502(d), excepto que § 1926.502(d)(15) no se aplica a los componentes usados en los sistemas personales de detención y contención de caídas. En los sistemas personales de detención y contención de caídas deben usarse cinturones o arneses de seguridad.
(e) Para las tareas que no sean de montaje/desmontaje, el empleador deberá proporcionar y asegurarse de que se utilice equipo de protección contra caídas para los trabajadores que estén en una superficie de trabajo o para caminar que tenga un lado o borde sin protección que esté 6 pies más arriba que un nivel más bajo, como sigue:
(1) Cuando se mueven de un punto a otro:
(i) En brazos de grúa que no son de celosía (horizontales o no horizontales).
(ii) En brazos de grúa de celosía que no son horizontales.
(iii) En brazos de grúa de celosía horizontales si la distancia de caída es de 15 pies o más.
(2) Cuando están en una estación de trabajo o en cualquier parte del equipo (incluido el brazo de la grúa, cualquiera sea su tipo), excepto cuando el trabajador está en un malacate (con el equipo encendido) o cerca de él, en la cabina o en la plataforma.
(f) Para las tareas de montaje/desmontaje, el empleador deberá proporcionar y asegurarse de que se utilice equipo de protección contra caídas para los trabajadores que estén en una superficie de trabajo o para caminar que tenga un lado o borde sin protección que esté 15 pies más arriba que un nivel más bajo, excepto cuando el trabajador esté en un malacate (con el equipo encendido) o cerca de él, en la cabina o en la plataforma.
(g) Criterios para el anclaje.
(1) Las secciones 1926.502(d)(15) y 1926.502(e)(2) se aplican a equipos alcanzados por esta subparte solo en la medida establecida en el párrafo (g)(2) de esta sección.
(2) Anclajes para sistemas personales de detención de caídas y dispositivos de posicionamiento.
(i) Los sistemas personales de detención de caídas deben estar anclados a cualquier parte aparentemente principal del equipo, a menos que una persona competente, a partir de una inspección visual, sin un análisis de ingeniería, concluya que no se cumplen los criterios establecidos en § 1926.502(d)(15).
(ii) Los sistemas de dispositivos de posicionamiento deben estar anclados a cualquier parte aparentemente principal del equipo, a menos que una persona competente, a partir de una inspección visual, sin un análisis de ingeniería, concluya que no se cumplen los criterios establecidos en § 1926.502(e)(2).
(iii) Los anclajes conectables (anclajes portátiles que se conectan al equipo) deben cumplir los criterios de anclaje establecidos en § 1926.502(d)(15) para los sistemas personales de detención de caídas y en § 1926.502(e)(2) para los sistemas de dispositivos de posicionamiento.
(3) Anclajes para sistemas de contención de caídas. Los sistemas de contención de caídas deben estar anclados a cualquier parte del equipo que sea capaz de soportar el doble de la carga máxima que el trabajador pueda imponer durante condiciones de uso razonablemente anticipadas.
(h) Grúas torre.
(1) Para las tareas que no sean de ensamblar, trepar o desmontar, el empleador deberá proporcionar y asegurarse de que se utilice equipo de protección contra caídas para los trabajadores que estén en una superficie de trabajo o para caminar que tenga un lado o borde sin protección que esté 6 pies más arriba que un nivel más bajo, excepto cuando el trabajador esté en un malacate (con el equipo encendido) o cerca de él, en la cabina o en la plataforma.
(2) Para las tareas de ensamblar, trepar y desmontar, el empleador deberá proporcionar y asegurarse de que se utilice equipo de protección contra caídas para los trabajadores que estén en superficies de trabajo o para caminar que tengan un lado o borde sin protección que esté 15 pies más arriba que un nivel más bajo.
(i) [Reservado].
(j) Anclaje a la línea de carga. Los sistemas personales de detención de caídas se pueden anclar al gancho de la grúa o cabria (u otra parte de la línea de carga) cuando se cumplan todos los requisitos siguientes:
(1) Una persona calificada determinó que la configuración y capacidad nominal de la grúa o cabria (incluidos el gancho, la línea de carga y los aparejos) cumplen o exceden los requisitos establecidos en § 1926.502(d)(15).
(2) El operador del equipo debe estar en el sitio de trabajo y se le debe informar que el equipo va a usarse para este propósito.
(3) No hay ninguna carga suspendida de la línea de carga cuando el sistema personal de detención de caídas está anclado al gancho de la grúa o cabria (u otra parte de la línea de carga).
(k) Capacitación. El empleador debe capacitar a todos los trabajadores que puedan exponerse a riesgos de caída cuando estén en, o sean elevador por, equipos alcanzados por esta subparte en todo lo siguiente:
(1) los requisitos de esta subparte que abordan la protección contra caídas;
(2) los requisitos aplicables en §§ 1926.500 y 1926.502.

## Slide 17
Se requiere protección contra caídas en las superficies de trabajo o para caminar que tengan un lado o borde sin protección que esté 15 pies más arriba que un nivel más bajo, excepto cuando el trabajador esté en un malacate (con el equipo encendido) o cerca de él, en la cabina o en la plataforma.
1926.1423(f) Protección contra Caídas (para Trabajo de Montaje/Desmontaje)
Manejo de Grúas

## Slide 18
Se prohíbe usar equipos para elevar a empleados, excepto cuando el empleador demuestre que el ensamblaje, uso y desmontaje por medios convencionales para llegar al sitio no es posible debido al diseño estructural del proyecto o a las condiciones del sitio de trabajo.
Este párrafo no se aplica a las tareas alcanzadas por la subsección R (Ensamblaje de Estructuras de Acero).
1926.1431 Elevación de Personal
Manejo de Grúas
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Notes:   Imagen: TEEX

## Slide 19
Elevación de Personal
Manejo de Grúas
Decisión de elevar a integrantes del personal
Uso de la plataforma de personal
Montaje del equipo
Criterios para el equipo
Criterios para la plataforma de personal
Carga de la plataforma de personal
Conectores y aparejos
Ensayo de elevación e inspección
Pruebas de demostración
Métodos para realizar el trabajo
Condiciones ambientales
Protección contra caídas
Situaciones especiales
Notes: ¡RECUERDE!
Elevar a miembros del personal solo está permitido cuando no hay otra forma viable de que el personal acceda al trabajo.
Los "ensayos de elevación" no son lo mismo que las "pruebas de demostración."
– Modere un breve debate sobre las diferencias entre las dos.

## Slide 20
Antes de iniciar una operación con grúa o cabria en la cual más de una grúa o cabria soportarán la carga, la operación debe planificarse.
1926.1432 Elevaciones con Varias Grúas o Cabrias
Manejo de Grúas
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Notes: Requisitos para el Plan:
Desarrollado por una persona calificada.
Asegurarse de que se cumplan los requisitos de esta subparte.
Cuando la persona calificada determina que se necesita experiencia en ingeniería, el empleador debe proporcionarla.
Puesta en Práctica del Plan
Dirigido por una persona que cumple con los requisitos de ser competente y calificada, o por una persona competente con la ayuda de una persona calificada.
El director de elevación debe revisar el plan con todos los trabajadores involucrados.
Imagen: TEEX

## Slide 21
Plan de elevación
    Una persona calificada debe desarrollar el plan.
    El plan debe diseñarse de modo que garantice que se cumplan los requisitos de esta subparte.
    Se necesita un director de elevación.
    Cuando la persona calificada determine que se necesita experiencia en ingeniería para la planificación, el empleador debe asegurarse de que se proporcione.
Elevaciones con Múltiples Grúas
Manejo de Grúas
Notes: Antes de iniciar una operación con grúa o cabria en la cual más de una grúa o cabria soportarán la carga, la operación debe planificarse.
RECUERDE: ¡Haga mucho hincapié en la importancia de la documentación!

## Slide 22
Puesta en Práctica del Plan
    La elevación con varias grúas o cabrias debe ser dirigida por una persona que cumpla con los criterios de ser competente y calificada, o por una persona competente que sea asistida por una o más personas calificadas (director de elevación).
    El director de elevación debe revisar el plan en una reunión con todos los trabajadores que participarán en la operación.
Elevaciones con Múltiples Grúas
Manejo de Grúas
Notes: Antes de iniciar una operación con grúa o cabria en la cual más de una grúa o cabria soportarán la carga, la operación debe planificarse.
RECUERDE: Si hay varias grúas usando a varios señaladores, los protocolos de comunicaciones pueden ser confusos. Asegúrese de resolver esto de modo que el operador de cada una de las grúas vea solo las señales de su señalador designado.

## Slide 23
Esta sección contiene requisitos adicionales para las grúas torre; todas las secciones de esta subparte se aplican a las grúas torre, a menos que se indique lo contrario.
1926.1435 Grúas Torre
Manejo de Grúas
Imagen cortesía de Bob Emmrich. Usada con permiso.
Notes: Imagen: Bob Emmerich

## Slide 24
Cimientos y soportes estructurales:
    diseño e inspección
    diseñado por el fabricante
    o
Tolerancia de plomada:
    especificación seguida
    verificación por una persona calificada
Requisitos de Cimientos para Grúas Torre
Manejo de Grúas
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso.
Notes: Imagen: Jim Goss

## Slide 25
Inspección antes y después del ensamblaje:
    por una persona calificada;
    prueba de carga después del ensamblaje.
Inspecciones requeridas:
    antes del ensamblaje;
    después del ensamblaje;
    mensual;
    anual.
Requisitos para Grúas Torre
Manejo de Grúas
Imagen cortesía de la OSHA. Usada con permiso.
Notes: Imagen: OSHA
Revise los requisitos de las inspecciones prescritas para grúas torre e identifíquelos como parte de la norma general 1926.1400, y las específicas para grúas torre.

## Slide 26
Hay requisitos complementarios para las grúas o cabrias flotantes y las grúas o cabrias terrestres en barcazas.
Es posible que rijan requisitos de la Guardia Costera o del Cuerpo de Ingenieros.
1926.1437 Grúas o Cabrias Flotantes y
Grúas o Cabrias Terrestres en Barcazas
Manejo de Grúas

## Slide 27
Una persona calificada (en grúas o cabrias flotantes) es una persona calificada cuya experiencia es con respecto a embarcaciones o dispositivos de flotación.
Grúas Flotantes en Barcazas
Manejo de Grúas
Notes: Imagen: Jim Goss
Las inspecciones requeridas por § 1926.1437(h) garantizan la seguridad de los medios de conexión y flotación de las grúas o cabrias flotantes, o de las grúas o cabrias terrestres en barcazas u otros medios de flotación.
Los requisitos de inspección de § 1926.1437(h) son complementarios a los de § 1926.1412, lo cual garantiza la seguridad de la grúa o cabria y la actividad de elevación que se realiza.

## Slide 28
Requisitos de escora y balance.
Requisitos de restricción.
  4 opciones:
    sujeción física;
    acorralamiento;
    grúa sobre rieles;
    sistema de cable de línea central.
Grúas Terrestres en Barcazas
Manejo de Grúas
Notes: Imagen: OSHA

## Slide 29
La sección 1926.1416(d)(3) (dispositivo de límite máximo de izado de gancho) no se aplica.
La sección 1926.1416(e)(4) (dispositivos de peso/capacidad de carga) solo se aplica a hincapilotes dedicados fabricados más de un año después de la fecha de entrada en vigencia de esta norma.
Se aplica la calificación y certificación del operador, y debe ser para la operación de hincapilotes dedicados o equipos muy parecidos.
1926.1439 Hincapilotes Dedicados
Manejo de Grúas

## Slide 30
Las disposiciones de la subparte CC se aplican a hincapilotes dedicados, salvo según se especifica en esta sección.
No se aplica el dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
Los requisitos de diseño, construcción y pruebas se aplican a los hincapilotes dedicados
Hincapilotes Dedicados
Manejo de Grúas
Notes: Explique la definición de “hincapilotes dedicado”, pues es posible que no todos los participantes estén familiarizados con todos los tipos de grúas o las configuraciones de las máquinas multipropósito.

## Slide 31
¿Tiene preguntas?
Manejo de Grúas