## Slide 1
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Octubre de 2019 – septiembre de 2020
Manejo de Grúas en la Construcción
Becas de Capacitación Susan Harwood de AGC-OSHA

## Slide 2
Aprender sobre:
Diferentes tipos de grúas.
Tipos y configuraciones de brazos de grúa.
Ayudas operativas de la grúa.
Principios de palanca de grúa.
Objetivos
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa

## Slide 3
Terreno Accidentado
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Grúa para terreno accidentado - fija
La cabina no se balancea con el brazo de la grúa.
Grúa para terreno accidentado - cabina giratoria
La cabina se balancea con el brazo de la grúa.
Notes: El nombre "terreno accidentado" no es el más adecuado.
Casos de mayor probabilidad de vuelco en el trabajo:
- Centro de gravedad alto.
- El operador del remolque motorizado tiene poca experiencia.
- La cabina baja tiene poca visibilidad de la carga.
Lo más probable es que falle al levantar "sobre la goma".
Proactivo, eliminar elevaciones "sobre la goma".
Fuentes de la imagen: TEEX

## Slide 4
Remolque Motorizado con Brazo de Celosía
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Remolque motorizado con brazo de celosía reticulado apoyado en estabilizadores
Notes: - Muy utilizada en lugares donde la grúa cambia de sitio de trabajo con frecuencia.
- Los modelos antiguos carecían de parte frontal o no podían trabajar con ángulo de 360 grados.
- Con un largo brazo de grúa difícil de mover en un terreno accidentado e inclinado.
- Normalmente tiene un gráfico de elevaciones "sobre la goma".
No todas estas máquinas tienen un gráfico de "recoger y llevar".
Imagen: Jim Goss, usada con permiso

## Slide 5
Grúas de Oruga
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Grúa con brazo de celosía reticulado apoyada en orugas
Notes: No todas las orugas son como esta 999. Es una máquina enorme y ocupa mucho espacio en el trabajo.
- Aunque tiene mucha capacidad, cuando se pone el brazo de grúa y se lo extiende lejos de la grúa, la capacidad baja mucho.
La alta capacidad es con una longitud de brazo mínima y un radio mínimo.
Los modelos más pequeños con aguilones pueden ser un gran problema.
Imagen: TEEX

## Slide 6
Camión con Brazo de Grúa
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Remolque motorizado con brazo de grúa hidráulico apoyado en estabilizadores
Notes: ¿Dónde ponemos a los operadores más inexpertos?
- Estas grúas son las que menos perdonan.
- Lo más probable es que los accidentes se produzcan con las líneas eléctricas.
Muchos subcontratistas tienen este tipo de máquinas.
Imagen: TEEX

## Slide 7
Barcaza Grúa
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Grúa con brazo de celosía reticulado montada en barcaza
Notes: Las barcazas grúa están alcanzadas por otras reglas.
Imagen: TEEX

## Slide 8
Grúa Torre
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de Bob Emmerich. Usada con permiso.
Grúa torre giratoria fija con brazo reticulado horizontal
Notes: Imagen: Bob Emmerich

## Slide 9
Grúa de Cubierta
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Grúa de cubierta móvil con brazo hidráulico y cabina fija
Notes: Esto también se conoce como "Cubierta de lanzadera" o "Cubierta de carga".
Imagen: TEEX

## Slide 10
Máquina Multiusos
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de SP Holding Group, Reino Unido. Usada con permiso.
Puede funcionar como montacargas o también puede tener un malacate y un gancho para funcionar como grúa. La máquina también tiene la capacidad de girar como una grúa.
Notes: 29 CFR 1926 Subparte CC: Grúas y Cabrias en la Construcción Sr. Paul Bolon, Sr. Garvin Branch y Sr. Bruce Justh. Dirección de Construcción
El Presidente Stafford dirigió entonces la atención a la segunda cuestión de actualización de la reglamentación, que consistía en correcciones menores de la norma sobre grúas y cabrias. El Sr. Paul Bolon, el Sr. Garvin Branch y el Sr. Bruce Justh, de la Dirección de Construcción, se presentaron para facilitar el debate. El Sr. Bolon informó a los asistentes que no era raro que la OSHA publicara un aviso, que por lo general es solo una corrección técnica, de seis meses a dos años después de la publicación de una norma definitiva. Normalmente, corrige errores de gramática y ortográficos, referencias erróneas y cosas así. Esta vez hay algunas cosas más grandes que corregir, por lo que la OSHA está llamando a esto una "enmienda a la norma definitiva", en lugar de ser solo una corrección técnica. El Sr. Bolon hizo énfasis en que la OSHA probablemente no hará una regla definitiva directa, sino que hará una propuesta normal, tendrá un período de comentarios y luego tendrá una regla definitiva.
Pregunta: Presidente Stafford - Para que entienda claramente, ¿cuál es el siguiente paso una vez que la OSHA reciba la recomendación del ACCSH?
Respuesta: Sr. Bolon - Publicar una propuesta con estas enmiendas.
El Sr. Bolon y su equipo continuaron facilitando el siguiente debate sobre las enmiendas propuestas:
1926 Subparte O - Vehículos de Motor, Equipo Mecanizado y Operaciones Marítimas
  1926.600 - Equipo - Sustituimos la palabra "grúa" por "equipo". Intentamos utilizar la palabra "equipo" en lugar de grúa a lo largo del texto reglamentario, porque la norma cubre muchos más equipos además de las grúas.
    (a)(6)(i) - Sustitución de "grúa o carga" por "equipo".
    (a)(6)(ii) - Sustitución de "grúa o carga" por "equipo".
    (a)(6)(v) - Sustitución de "grúas" por "equipos".
    (a)(6)(vii) - Sustitución de "grúa" por "equipo".
1926 Subparte CC: Grúas y Cabrias en la Construcción
  1926.1400 - Alcance - La exclusión de entrega de material tiene por objeto aplicarse cuando cierto material se traslada desde un remolque motorizado directamente al edificio. No se aplica cuando el material del remolque motorizado se coloca directamente en el suelo porque, primero que todo, no se trata de una actividad de construcción. Sin embargo, tal como está escrita ahora, la exclusión podría interpretarse como que se aplica al material puesto en el suelo. La enmienda evitaría esa posible interpretación errónea.
    (c)(8) - Modificación del párrafo para que se lea: Camiones industriales motorizados (montacargas), a menos que estén equipados con un brazo de grúa y un izador.
    (c)(17)(iii) - Modificación del párrafo para que se lea: La exclusión del párrafo (c)(17)(ii) de la presente sección no se aplica cuando:
    (c)(17)(iii)(D) -Modificación del párrafo para que se lea: La actividad no está específicamente excluida en virtud de § 1400(c)(17)(ii).
Pregunta: Sr. Pratt - ¿Por qué no excluimos los montacargas completamente de esta norma?
Respuesta: Sr. Bolon - Eso es lo que se propuso, y ese fue el proyecto de texto que vino del Comité de Asesoramiento. Pero tuvimos comentarios en la elaboración de normas que persuadieron a la OSHA de que si los montacargas se modificaban con brazos de grúa y malacates y cables de acero, pasan a tener las características de las grúas.
Pregunta: Sr. Stafford - Así que este lenguaje fue adoptado a partir de los comentarios que recibió durante el proceso de elaboración de normas, y no está cambiando la intención. ¿Solo está tratando de aclarar lo que significa con respecto a los montacargas?
Respuesta: Sr. Bolon - Estamos tratando de eliminar toda confusión. Si se usa un gancho debajo de las horquillas, una eslinga o una cadena, y esto es bastante común, la norma no se aplica. Solo si añade un brazo de grúa y un izador.
Pregunta: Sr. Stribling - A menos que esté equipado con un brazo de grúa y un izador ¿entonces ese montacargas necesita dos agregados específicos para que le sea aplicable la norma para grúas?
Respuesta: Sr. Bolon - Así es. La "y" es muy importante, al igual que el malacate o el gancho nos atrapó, porque con solo un gancho de repente se tenía una grúa, y esa no era nuestra intención.

## Slide 11
¿Qué Hay de Esta?
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Video de un dispositivo de elevación móvil casero
Obviamente, esto es totalmente inaceptable como grúa.

## Slide 12
Grúa de Oruga con Brazo Reticulado
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Notes: Gráfico: TEEX

## Slide 13
Remolque Motorizado con Brazo de Grúa Reticulado
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Notes: Gráfico: TEEX

## Slide 14
Remolque Motorizado con Brazo de Grúa Hidráulico
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Notes: Gráfico: TEEX

## Slide 15
Grúa Móvil
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Notes: Gráfico: TEEX
IN: "Enseñe" también a las grúas de su zona - tipos más utilizados y componentes.

## Slide 16
Grúa Torre
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Notes: Gráfico: TEEX
IN: "Enseñe" también a las grúas de su zona - tipos más utilizados y componentes.

## Slide 17
Brazos de Grúa y Aguilones
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Notes: Gráfico: TEEX
IN: "Enseñe" también a las grúas de su zona - tipos más utilizados y componentes.

## Slide 18
Las ayudas operativas que figuran en la lista, tales como el límite máximo de izado de gancho, son obligatorias para todos los equipos, salvo que se especifique lo contrario.
Las operaciones no comenzarán a menos que las ayudas operativas enumeradas se encuentren buen estado de funcionamiento, excepto cuando el empleador cumpla con las medidas temporales alternativas especificadas.
Si una de las ayudas operativas enumeradas deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura hasta que se pongan en práctica las medidas alternativas temporales o el dispositivo vuelva a funcionar correctamente.
1926.1416 Ayudas Operativas
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Notes: 1926.1416 Ayudas operativas.
(a) Los dispositivos enumerados en esta sección ("ayudas operativas enumeradas") son de uso obligatorio en todos los equipos comprendidos en esta subparte, a menos que se especifique lo contrario.
(1) Los requisitos de los párrafos (e)(1), (e)(2) y (e)(3) de la presente sección no se aplican a las grúas articuladas.
(2) Los requisitos de los párrafos (d)(3), (e)(1) y (e)(4) de la presente sección se aplican únicamente a las cabrias de excavación fabricadas después del 8 de noviembre de 2011.
(b) Las operaciones no deben comenzar a menos que las ayudas operativas enumeradas estén en buen estado de funcionamiento, salvo cuando se esté reparando una ayuda operativa y el empleador utilice las medidas alternativas temporales especificadas. Los plazos permitidos para la reparación de las ayudas operativas defectuosas se especifican en los párrafos (d) y (e) de la presente sección. Deben seguirse las medidas alternativas de protección especificadas por el fabricante de la grúa o cabria si las hubiera.
(c) Si una de las ayudas operativas enumeradas deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura hasta que se pongan en práctica las medidas alternativas temporales o el dispositivo vuelva a funcionar correctamente. Si ya no se dispone de una pieza de reemplazo, se permite el uso de un dispositivo de recambio que realice el mismo tipo de función y no se considere una modificación en virtud de § 1926.1434.

## Slide 19
Dispositivo limitador del izador del brazo de grúa.
Dispositivo limitador del aguilón amantillable
Dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
Tomar medidas alternativas está bien si estos no funcionan.
La reparación debe hacerse en 7 días calendario.
1926.1416 (d) Ayudas Operativas Categoría I
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Notes: (d) Ayudas operativas y medidas alternativas Categoría I. Las ayudas operativas enumeradas en el presente párrafo que no funcionen correctamente deberán repararse a más tardar 7 días calendario después de que se produzca la deficiencia. Excepción: Si el empleador documenta que ha pedido las piezas necesarias dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha de aparición de la deficiencia, la reparación debe completarse en un plazo de 7 días calendario a partir de la fecha de recepción de las piezas. Consulte § 1926.1417(j) para conocer los requisitos adicionales.
(1) Dispositivo limitador del izador del brazo de grúa.
(i) Para los equipos fabricados después del 16 de diciembre de 1969, se requiere un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa. Medidas alternativas temporales (utilice por lo menos una). Se deben utilizar uno o más de los siguientes métodos:
(A) Use un indicador del ángulo del brazo de grúa.
(B) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador a fin de mantener el brazo de la grúa dentro del radio mínimo permitido. Además, instale espejos o cámaras de vídeo remotas y pantallas si es necesario para que el operador vea la marca.
(C) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el observador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al observador tiempo suficiente para señalar al operador y hacer que este detenga el izador a fin de mantener el brazo de grúa dentro del radio mínimo permitido.
(ii) Si el equipo se fabricó el 16 de diciembre de 1969 o antes, y no está equipado con un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa, deberá utilizarse por lo menos una de las medidas previstas en los párrafos (d)(1)(i)(A) a (C) de la presente sección.
(2) Dispositivo limitador del aguilón amantillable. Los equipos con aguilón amantillable deben tener un dispositivo que lo limite. Las medidas alternativas temporales son las mismas que las del párrafo (d)(1)(i) de esta sección, salvo para limitar el movimiento del aguilón amantillable en lugar del izador del brazo.
(3) Dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
(i) Las grúas de brazo telescópico fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo.
Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de grúa.
(ii) Grúas de brazo de celosía.
(A) Las grúas de brazo de celosía fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar), o advierta al operador a tiempo para que este pueda evitar que ello ocurra. El dispositivo debe prevenir tales daños o fallas, o proporcionar una advertencia adecuada para todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(B) Las grúas de brazo de celosía y las cabrias fabricadas después del 8 de noviembre de 2011 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños y fallas en la carga por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños o fallas en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(C) Excepción. Los requisitos de los párrafos (d)(3)(ii)(A) y (B) de la presente sección no se aplican a esos equipos de brazo de celosía cuando se utilizan para trabajos de excavación por arrastre, con cucharón de almeja (grapa), imán, caída de bola, manipulación de contenedores, cubo de hormigón, operaciones marítimas en las que no intervenga personal de elevación, e hincado de pilotes.
(D) Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, o utilice un observador.
(iii) Las grúas articuladas fabricadas después del 31 de diciembre de 1999 que estén equipadas con un izador de carga deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo. Medidas alternativas temporales: Cuando el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo solo pueda ocurrir con el movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, o utilice un observador. Cuando pueda producirse contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo sin movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de la grúa.
(d) Ayudas operativas y medidas alternativas Categoría I. Las ayudas operativas enumeradas en el presente párrafo que no funcionen correctamente deberán repararse a más tardar 7 días calendario después de que se produzca la deficiencia. Excepción: Si el empleador documenta que ha pedido las piezas necesarias dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha de aparición de la deficiencia, la reparación debe completarse en un plazo de 7 días calendario a partir de la fecha de recepción de las piezas. Consulte § 1926.1417(j) para conocer los requisitos adicionales.
(1) Dispositivo limitador del izador del brazo de grúa.
(i) Para los equipos fabricados después del 16 de diciembre de 1969, se requiere un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa. Medidas alternativas temporales (utilice por lo menos una). Se deben utilizar uno o más de los siguientes métodos:
(A) Use un indicador del ángulo del brazo de grúa.
(B) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador a fin de mantener el brazo de la grúa dentro del radio mínimo permitido. Además, instale espejos o cámaras de vídeo remotas y pantallas si es necesario para que el operador vea la marca.
(C) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el observador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al observador tiempo suficiente para señalar al operador y hacer que este detenga el izador a fin de mantener el brazo de grúa dentro del radio mínimo permitido.
(ii) Si el equipo se fabricó el 16 de diciembre de 1969 o antes, y no está equipado con un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa, deberá utilizarse por lo menos una de las medidas previstas en los párrafos (d)(1)(i)(A) a (C) de la presente sección.
(2) Dispositivo limitador del aguilón amantillable. Los equipos con aguilón amantillable deben tener un dispositivo que lo limite. Las medidas alternativas temporales son las mismas que las del párrafo (d)(1)(i) de esta sección, salvo para limitar el movimiento del aguilón amantillable en lugar del izador del brazo.
(3) Dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
(i) Las grúas de brazo telescópico fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo.
Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de grúa.
(ii) Grúas de brazo de celosía.
(A) Las grúas de brazo de celosía fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar), o advierta al operador a tiempo para que este pueda evitar que ello ocurra. El dispositivo debe prevenir tales daños o fallas, o proporcionar una advertencia adecuada para todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(B) Las grúas de brazo de celosía y las cabrias fabricadas después del 8 de noviembre de 2011 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños y fallas en la carga por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños o fallas en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(C) Excepción. Los requisitos de los párrafos (d)(3)(ii)(A) y (B) de la presente sección no se aplican a esos equipos de brazo de celosía cuando se utilizan para trabajos de excavación por arrastre, con cucharón de almeja (grapa), imán, caída de bola, manipulación de contenedores, cubo de hormigón, operaciones marítimas en las que no intervenga personal de elevación, e hincado de pilotes.
(D) Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, o utilice un observador.
(iii) Las grúas articuladas fabricadas después del 31 de diciembre de 1999 que estén equipadas con un izador de carga deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo. Medidas alternativas temporales: Cuando el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo solo pueda ocurrir con el movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, o utilice un observador. Cuando pueda producirse contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo sin movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de la grúa.

## Slide 20
Ejemplos de medidas alternativas temporales para cuando no funciona el dispositivo de límite máximo de izado de gancho:
    Marque claramente el cable (para que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo,
    y use un observador cuando se extienda el brazo de la grúa.
Incluir Métodos Alternativos
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa

## Slide 21
Indicador del ángulo o el radio del brazo de grúa.
Indicador del ángulo del aguilón si el equipo tiene aguilón amantillable.
Indicador de la longitud del brazo si el equipo tiene un brazo telescópico.
Dispositivo medidor del peso de la carga y similares.
Sensor/monitor de posición del estabilizador.
Tomar medidas alternativas está bien si estos no funcionan.
La reparación debe hacerse en 30 días calendario.
Excepción: a menos que el empleador haya documentado que ordenó las piezas y luego las reparó dentro de los 7 días calendario de su recepción.
1926.1416 (e) Ayudas Operativas Categoría II
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Notes: (d) Ayudas operativas y medidas alternativas Categoría II. Las ayudas operativas enumeradas en el presente párrafo que no funcionen correctamente deben repararse a más tardar 30 días calendario después de que se produzca la deficiencia. Excepción: Si el empleador documenta que ha pedido las piezas necesarias dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha de aparición de la deficiencia y la pieza no se recibe a tiempo para completar la reparación en 30 días calendario, la reparación debe completarse en un plazo de 7 días calendario a partir de la fecha de recepción de las piezas. Consulte § 1926.1417(j) para conocer los requisitos adicionales.
(1) Indicador del ángulo o el radio del brazo de grúa. El equipo debe tener indicador del ángulo o el radio del brazo de la grúa legible desde la estación del operador. Medidas alternativas temporales: Para determinar los radios o el ángulo del brazo de la grúa, deben medirse los radios o el ángulo del brazo de la grúa con un dispositivo de medición.
(2) Indicador del ángulo del aguilón amantillable si el equipo tiene un aguilón de este tipo. Medidas alternativas temporales: Para determinar los radios o el ángulo del aguilón, debe determinarse el ángulo principal del brazo de la grúa y luego medir los radios o el ángulo del aguilón con un dispositivo de medición.
(3) Indicador de la longitud del brazo de la grúa si el equipo tiene un brazo telescópico, excepto cuando la capacidad nominal sea independiente de la longitud del brazo. Medidas alternativas temporales. Se deben utilizar uno o más de los siguientes métodos:
(i) Marque el brazo de grúa con marcas medidas para calcular su longitud.
(ii) Calcule la longitud del brazo de grúa a partir de las mediciones del ángulo y el radio del brazo de grúa.
(iii) Mida el brazo de grúa con un dispositivo de medición.
(4) Dispositivo medidor del peso de la carga y similares.
(i) Los equipos (que no sean cabrias o grúas articuladas) fabricados después del 29 de marzo de 2003 con una capacidad nominal de más de 6,000 libras deben tener al menos uno de los siguientes elementos: dispositivo medidor del peso de la carga, indicador del momento de carga (o la capacidad nominal) o limitador del momento de carga (o de la capacidad nominal). Medidas alternativas temporales: El peso de la carga debe determinarse a partir de una fuente reconocida por la industria (como el fabricante de la carga) o mediante un método de cálculo reconocido por la industria (como el cálculo de una viga de acero a partir de las dimensiones medidas y un peso por pie conocido). Esta información debe ser proporcionada al operador antes de la elevación.
(ii) Las grúas articuladas fabricadas después del 8 de noviembre de 2011 deben tener al menos uno de los siguientes elementos: dispositivo automático de prevención de sobrecargas, dispositivo medidor del peso de la carga, indicador del momento de carga (o la capacidad nominal) o limitador del momento de carga (capacidad nominal). Medidas alternativas temporales: El peso de la carga debe determinarse a partir de una fuente reconocida por la industria (como el fabricante de la carga) o mediante un método de cálculo reconocido por la industria (como el cálculo de una viga de acero a partir de las dimensiones medidas y un peso por pie conocido). Esta información debe ser proporcionada al operador antes de la elevación.
(5) Los siguientes dispositivos son necesarios en los equipos fabricados después del 8 de noviembre de 2011:
(i) Sensor/monitor de posición del estabilizador (extensión del haz horizontal) si el equipo tiene estabilizadores. Medidas alternativas temporales: El operador debe verificar que la posición de los estabilizadores sea correcta (de acuerdo con los procedimientos del fabricante) antes de iniciar operaciones que requieran el despliegue de los estabilizadores.
(ii) Indicador de rotación del tambor para elevar si el equipo tiene un tambor para elevar no visible desde el puesto del operador. Medidas alternativas temporales: Marque el tambor para indicar su rotación. Además, instale espejos o cámaras de vídeo remotas y pantallas si es necesario para que el operador vea la marca.

## Slide 22
Medidas alternativas temporales para el indicador del ángulo del brazo de la grúa:
    Para determinar los radios o el ángulo del brazo de la grúa, deben medirse los radios o el ángulo del brazo de la grúa con un dispositivo de medición.
Medidas alternativas temporales del indicador del ángulo del aguilón:
    Para determinar los radios o el ángulo del aguilón, debe determinarse el ángulo principal del brazo de la grúa y luego medir los radios o el ángulo del aguilón con un dispositivo de medición.
Medidas Alternativas Temporales
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa

## Slide 23
Deben cumplir con todos los procedimientos del fabricante aplicables a la operación, incluido el uso con accesorios.
Cuando los procedimientos del fabricante no se encuentren disponibles, el empleador deberá desarrollar y garantizar el cumplimiento de todos los procedimientos necesarios para el funcionamiento seguro del equipo y sus accesorios.
1926.1417 (a) y (b) Operaciones
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Notes: 1926.1417 Operación.
(a) El empleador debe cumplir todos los procedimientos del fabricante aplicables a las funciones operativas del equipo, incluido su uso con accesorios.
(b) Procedimientos de operación no disponibles.
(1) Cuando los procedimientos del fabricante no se encuentren disponibles, el empleador deberá desarrollar y garantizar el cumplimiento de todos los procedimientos necesarios para el funcionamiento seguro del equipo y sus accesorios.
(2) Los procedimientos para los controles operativos deben ser desarrollados por una persona calificada.
(3) Los procedimientos relacionados con la capacidad del equipo deben ser desarrollados y firmados por un ingeniero profesional registrado que esté familiarizado con el equipo.
(c) Accesibilidad de los procedimientos.
(1) Los procedimientos aplicables a la operación del equipo, incluidas las capacidades nominales (gráficos de carga), las velocidades de funcionamiento recomendadas, las advertencias especiales de peligro, las instrucciones y el manual del operador, deben estar en todo momento en un lugar de fácil acceso de la cabina para que los use el operador.
(2) Cuando las capacidades nominales están disponibles en la cabina solo de forma electrónica: En caso de que se produzca una falla que impida acceder a las capacidades, el operador deberá cesar inmediatamente las operaciones o seguir procedimientos seguros de apagado hasta que se disponga de las capacidades nominales (de forma electrónica o de otro tipo).
(d) El operador no debe realizar ninguna actividad que desvíe su atención mientras se dedica realmente a operar el equipo, como usar teléfonos celulares (salvo cuando se utilizan para la comunicación de señales).
(e) Dejar el equipo sin supervisión.
(1) El operador no debe dejar los controles mientras la carga esté suspendida, excepto cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
(i) El operador permanece junto al equipo y no se dedica a ninguna otra tarea.
(ii) La carga debe mantenerse suspendida durante un período que excede el de las operaciones normales de elevación.
(iii) La persona competente determina que es seguro hacerlo y pone en práctica las medidas necesarias para restringir la elevación del izador del brazo de grúa y las funciones telescópicas, de carga, de giro y de estabilizador.
(iv) Se erigen barreras o líneas de precaución, y avisos, para evitar que los empleados entren en la zona de caída. No se permite la presencia de empleados, incluidos los enumerados en §§ 1926.1425(b)(1) a (3), en § 1926.1425(d) o en § 1926.1425(e), en la zona de caída.
(2) Las disposiciones de § 1926.1417(e)(1) no se aplican a los equipos de trabajo (como eslingas, barras separadoras, escaleras y máquinas de soldar) cuando el peso del equipo de trabajo es despreciable en relación con la capacidad de elevación del equipo tal como está colocado, y el equipo de trabajo está suspendido sobre una zona que no sea una entrada o una salida.
(f) Etiquetado.
(1) Etiquetado de equipo o funciones fuera de servicio. Cuando el empleador haya puesto el equipo fuera de servicio, deberá colocarse en la cabina una etiqueta que indique que el equipo está fuera de servicio y no se lo debe utilizar. Cuando el empleador haya puesto fuera de servicio una o varias funciones, deberá colocar una etiqueta en un lugar visible en la que se indique que la función está fuera de servicio y no se la debe utilizar.
(2) Respuesta a las señales de "no poner en funcionamiento"/etiquetado.
(i) Si hay un letrero de advertencia (etiquetado o mantenimiento/no poner en funcionamiento) en el equipo o en el control de arranque, el operador no debe activar el interruptor o poner en marcha el equipo hasta que una persona autorizada haya retirado el letrero o hasta que el operador haya verificado que:
(A) Nadie está reparando la máquina, trabajando en la máquina o en alguna otra posición peligrosa en ella.
(B) El equipo ha sido reparado y funciona correctamente.
(ii) Si hay un letrero de advertencia (etiquetado o mantenimiento/no poner en funcionamiento) en cualquier otro interruptor o control, el operador no debe activar ese interruptor o control hasta que una persona autorizada haya retirado el letrero, o hasta que el operador haya verificado que se han cumplido los requisitos de los párrafos (f)(2)(i)(A) y (B) de esta sección.
(g) Antes de poner en marcha el motor, el operador debe verificar que todos los controles estén en la posición de arranque adecuada y que todo el personal esté en una posición autorizada.
(h) Advertencia de tormenta. Cuando se haya emitido un aviso local de tormenta, la persona competente deberá determinar si es necesario poner en práctica las recomendaciones del fabricante para asegurar el equipo.
(i) [Reservado].
(j) Si es necesario hacer ajustes o reparaciones en el equipo:
(1) el operador debe, por escrito, informar con prontitud a la persona designada por el empleador para recibir esa información y, en caso de que haya turnos sucesivos, al siguiente operador; y
(2) el empleador debe notificar a todos los trabajadores afectados, al comienzo de cada turno, los ajustes o reparaciones necesarios y todas las medidas alternativas.
(k) Los dispositivos de seguridad y las ayudas operativas no deben utilizarse como sustituto del ejercicio de criterio profesional por parte del operador.
(l) [Reservado].
(m) Si la persona competente determina que hay un cable flojo que y es necesario volver a enrollarlo, se debe verificar (antes de comenzar con la elevación) que el cable se asiente en el tambor y en las poleas acanaladas a medida que se elimina la holgura.
(n) La persona competente debe ajustar el equipo o las operaciones para tomar en consideración el efecto del viento, el hielo y la nieve en la estabilidad del equipo y la capacidad nominal.
(o) Cumplimiento de la capacidad nominal.
(1) No debe operarse el equipo por encima de su capacidad nominal.
(2) No se le debe exigir al operador que opere el equipo de manera que se infrinja el párrafo (o)(1) de la presente sección.
(3) Peso de la carga. El operador debe verificar que la carga está dentro de la capacidad nominal del equipo, por al menos uno de los siguientes métodos:
(i) El peso de la carga debe determinarse a partir de una fuente reconocida por la industria (como el fabricante de la carga), mediante un método de cálculo reconocido por la industria (como el cálculo de una viga de acero a partir de las dimensiones medidas y un peso por pie conocido) o por otros medios igualmente confiables. Además, cuando el operador lo solicite, esta información deberá proporcionarse al operador antes de la elevación.
(ii) El operador debe comenzar a elevar la carga para determinar, mediante un dispositivo medidor del peso de la carga, un indicador de momento de carga, un indicador de capacidad nominal o un limitador de capacidad nominal, si la carga supera el 75 % de la capacidad nominal máxima en el radio más largo que se utilizará durante la operación de elevación. Si lo supera, el operador no debe continuar con la elevación hasta que verifique el peso de la carga de acuerdo con el párrafo (o)(3)(i) de esta sección.
(p) El brazo de la grúa u otras partes del equipo no deben entrar en contacto con ninguna obstrucción.
(q) El equipo no debe utilizarse para arrastrar o tirar de las cargas hacia los lados.
(r) En los equipos montados en ruedas, no se debe levantar ninguna carga sobre la zona delantera, excepto las permitidas por el fabricante.
(s) El operador debe probar los frenos cada vez que se maneje una carga que pese el 90 % o más de la capacidad máxima de la línea; para ello deberá levantar la carga unas pocas pulgadas y aplicar los frenos. En las elevaciones de ciclo de trabajo y repetitivas en las que cada elevador está al 90 % o más de la capacidad máxima de la línea, este requisito se aplica a la primera elevación, pero no a las sucesivas.
(t) Ni el cuadernal desplazable ni el brazo de la grúa deben ser bajados más allá del punto donde queden menos de dos vueltas completas de cable en sus respectivos tambores.
(u) Viajar con una carga.
(1) Viajar con una carga está prohibido si lo prohíbe el fabricante.
(2) Cuando se viaja con una carga, el empleador debe asegurarse de que:
(i) Una persona competente supervise la operación, determine si es necesario reducir la capacidad nominal y llegue a determinaciones con respecto a la posición de la carga, la ubicación del brazo de la grúa, el apoyo en el suelo, la ruta de desplazamiento, las obstrucciones aéreas y la velocidad de movimiento necesaria para garantizar la seguridad.
(ii) Se pongan en práctica las determinaciones de la persona competente que se requieren en el párrafo (u)(2)(i) de la presente sección.
(iii) En el caso de los equipos con neumáticos, se mantiene la presión de los neumáticos especificada por el fabricante.
(v) La velocidad de rotación del equipo debe ser tal que la carga no se balancee más allá del radio en el que pueda ser controlada.
(w) Si es necesario, se debe utilizar una etiqueta o una línea de restricción para prevenir la rotación de la carga que pueda ser peligrosa.
(x) Los frenos deben ser ajustados de acuerdo con los procedimientos del fabricante para prevenir movimientos involuntarios.
(y) El operador debe obedecer una las señales de parada (o de emergencia), independientemente de quién las dé.
(z) Grúas locomotoras giratorias. La grúa locomotora no se debe girar a una posición en la cual los vagones de una vía adyacente puedan golpearla, hasta que se determine que los vagones no se estén moviendo en la vía adyacente y que se haya establecido una protección adecuada con bandera.
(aa) Contrapeso o balasto.
(1) Lo siguiente se aplica a los equipos que no sean grúas torre:
(i) El equipo no debe ser operado sin el contrapeso o el balasto en su lugar, según lo especificado por el fabricante.
(ii) No debe superarse el contrapeso o balasto máximo especificado por el fabricante para el equipo.
(2) Los requisitos de contrapeso o balasto para las grúas torre se especifican en § 1926.1435(b)(8).

## Slide 24
Principio de Palanca
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Grúa = Subibaja = Palanca
Notes: Todos los objetos tienen un centro de gravedad. El efecto subibaja describe la necesidad de poder equilibrar las cargas.
Centro de gravedad (CG) = el punto alrededor del cual el peso se distribuye uniformemente
Centro de gravedad de una grúa = suma de todas las partes individuales
La ubicación típica es en algún lugar cerca del contrapeso.
Una grúa es solo una palanca grande y costosa.
3 partes de una palanca: punto de apoyo y 2 brazos
El centro de gravedad de la grúa se mueve con cada movimiento de la grúa.
Imagen: TEEX

## Slide 25
Principios de Operación
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Las Tres Partes de una Palanca
Notes: Una palanca simple tiene 3 partes:
- un brazo de resistencia:
- un brazo de producción; y
- un punto de apoyo.
Si hace cambios en uno, los cambiará todos.
Gráfico: TEEX

## Slide 26
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Equilibrado
=
Carga pesada × distancia corta
Carga liviana × distancia larga
Eje basculante
No equilibrado
Notes: Palanca = peso × distancia
Peso = peso de la grúa y peso de la carga
Distancia = cantidad de pies desde el punto de apoyo, no el centro de rotación
La grúa se inclina cuando la palanca de carga es mayor que la de la grúa.
Imagen: TEEX

## Slide 27
Configuración de la Base de la Grúa
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Sobre orugas
Sobre estabilizadores
Sobre neumáticos
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso.
Imagen cortesía de Jim Goss. Usada con permiso.
Imagen cortesía de Bob Emmrich. Usada con permiso.
Notes: La configuración de la base determina el punto de apoyo o el eje de inclinación.
Imágenes: Bob Emmerich y Jim Goss

## Slide 28
Base y Capacidad
Remolques motorizados
    El mayor cambio de un cuadrante a otro.
    La mayor capacidad en la parte trasera.
Orugas
    El menor cambio de un cuadrante a otro.
Principios de Operación
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Imágenes cortesía de AGC. Usadas con permiso.
Notes: Debido a que el centro de gravedad se mueve cuando la grúa se mueve, la capacidad puede cambiar mucho cuando el brazo de la grúa está en diferentes cuadrantes.
- El tipo de base en la que se encuentra la grúa determina cuánto cambio hay de un cuadrante a otro.
Los remolques motorizados suelen tener el mayor cambio de un cuadrante a otro, siendo la parte trasera la que tiene mayor capacidad.
Las orugas suelen tener la menor diferencia de un cuadrante a otro, y las hidráulicas para terreno accidentado suelen estar en el medio.
Imagen – AGC

## Slide 29
Los tipos de eslingas considerados son las de cadena de aleación de acero, cable de acero, malla metálica, cuerda de fibra natural o sintética y cincha sintética.
Eslingas del Equipo de Aparejo
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Cadena
Cable de acero
Malla metálica
Sintética
Notes: 1926.251(a)(5)
Referencia - Página de enlaces técnicos para la seguridad de eslingas www.osha.gov/doc/outreachtraining/htmlfiles/slings.html
Esta sección se aplica a las eslingas utilizadas junto con otros equipos de manipulación de materiales para el movimiento de material por elevación, en los empleos comprendidos en esta parte.
Los tipos de eslingas considerados son las de cadena de aleación de acero, cable de acero, malla metálica, cuerda de fibra natural o sintética (construcción convencional de tres hilos) y cincha sintética (nylon, poliéster y polipropileno).
Tres tipos de eslingas se analizan en detalle en esta presentación: de cadena de aleación de acero, de cable de acero y de cincha sintética.

## Slide 30
Las eslingas deben tener etiquetas que indiquen la capacidad.
Solo las entidades calificadas pueden "reetiquetar" las eslingas.
Etiquetas de las Eslingas
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa
Notes: Todas las eslingas de nailon y de cadena deben tener etiquetas legibles.
Los aparejadores deben entender las capacidades de las eslingas de cables de acero.
Todos los aparejadores deben saber inspeccionar las eslingas y las cargas adecuadamente aparejadas.
No sobrecargue las eslingas.

## Slide 31
¿Tiene preguntas?
Tipos, Componentes y Funcionalidad de la Grúa