## Slide 1
Introducción
Octubre de 2019 – septiembre de 2020
Manejo de Grúas en la Construcción
Becas de Capacitación Susan Harwood de AGC-OSHA

## Slide 2
Este material fue preparado con el número de otorgamiento SH-05112-SH9 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo de los EE. UU. No necesariamente refleja las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. La mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones tampoco implica la aprobación por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Las fotografías que aparecen en esta presentación pueden ilustrar situaciones que no cumplen los requisitos vigentes de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés).
No es la intención de los desarrolladores de contenido proporcionar con esta presentación una capacitación basada en el cumplimiento. Su intención es más bien abordar la concientización sobre los riesgos en la industria de la construcción y reconocer los riesgos comunes que se presentan en muchos lugares de trabajo relativos a la construcción.
NO debe suponerse que las sugerencias, comentarios o recomendaciones que se hacen aquí constituyen una revisión completa de las normas vigentes, ni la discusión de los "problemas" o "preocupaciones" debe interpretarse como una priorización respecto de los riesgos o los posibles controles. Cuando se hayan expresado opiniones ("mejores prácticas"), es importante recordar que los problemas de seguridad en general, y en particular los de los sitios de trabajo de construcción, requerirán de una especificación detallada de dichos sitios o riesgos. Un enfoque "válido para toda ocasión" no resulta recomendable ni probablemente sea muy eficaz.
Exención de Responsabilidad/Notas de Uso
Introducción

## Slide 3
No se hacen declaraciones con respecto a la exhaustividad de la presentación, ni a los métodos exactos de las medidas correctivas que se pondrán en práctica. Se sobreentiende que las condiciones de los sitios varían constantemente y que los desarrolladores de este contenido no pueden asumir la responsabilidad de problemas de seguridad que no hayan tratado ni anticipado, ni tampoco de aquellos que sí han sido abordados aquí o durante la presentación física. Es responsabilidad del empleador, sus subcontratistas y sus empleados cumplir con todas las normas y reglamentos pertinentes dentro de la jurisdicción en la que trabajan. Hay disponibles copias de todos los reglamentos de la OSHA en su oficina local de la OSHA. Además, muchos de estos reglamentos y documentos de apoyo han sido proporcionados en esta presentación en formato electrónico o impreso.
Se da por supuesto que las personas que utilizan esta presentación o su contenido para complementar sus programas de capacitación estarán "calificadas" para hacerlo y que dichas personas estarán preparadas para responder preguntas, resolver problemas y discutir asuntos con sus audiencias.
Los temas de interés particular (o especialmente propensos a discusión) tienen información adicional que se proporciona en la sección de "notas" de cada diapositiva a lo largo de todo el programa. Como presentador, usted debe estar preparado para discutir todas las dificultades o inquietudes potenciales o los problemas inherentes a dichas imágenes en particular.
Exención de Responsabilidad/Notas de Uso
Introducción

## Slide 4
0.8 CEU de IACET | The Associated General Contractors of America (AGC) ha sido designado como Proveedor Acreditado por la Asociación para la Continuidad en la Educación y la Capacitación (IACET, por sus siglas en inglés). Al obtener esta acreditación, AGC ha demostrado que cumple las normas de ANSI/IACET reconocidas internacionalmente como un estándar de referencia de buenas prácticas. Debido a su condición de Proveedor Acreditado, AGC está autorizado para ofrecer CEU de la IACET para sus programas que reúnen los requisitos de acuerdo con las normas de ANSI/IACET.
Para calificar para las CEU de IACET, los participantes deben:
  Asistir a la conferencia al menos el 90 % de su duración.
  Completar la evaluación del instructor y la evaluación global del curso.
  Completar un examen con una calificación de 75 % o más.
Para obtener un certificado, debe completar la evaluación del instructor y la global del curso, y obtener una calificación de aprobado en el examen. Los participantes recibirán instrucciones más detalladas durante el curso de capacitación.
Cómo Ganar CEU
Introducción

## Slide 5
La capacitación es un repaso de las normas de la OSHA para grúas, las mejores prácticas de la industria y recursos para asistencia adicional sobre seguridad con grúas. La capacitación proporcionará información a los empleadores y empleados que necesiten saber lo siguiente:
peligros relacionados con las grúas;
tipos, componentes y funcionalidad de las grúas;
inspecciones de grúas;
competencia del personal; y
manejo de grúas.
Objetivos deAprendizaje Generales
Introducción

## Slide 6
Los conferencistas de eventos de AGC podrían tener intereses privados, incluidos, entre otros, exposición a la industria, aumento de los servicios de consultoría, venta de libros o recepción de una remuneración económica u honorarios por hablar.
Declaración del Conferencista
Introducción

## Slide 7
Usted tiene derecho a:
Un lugar de trabajo seguro y saludable.
Recibir información sobre productos químicos peligrosos.
Recibir información acerca de lesiones y enfermedades en su lugar de trabajo.
Quejarse o solicitar la corrección de situaciones de riesgo a su empleador.
Capacitación en seguridad y salud.
Historias clínicas y exposición a riesgos.
Presentar una queja ante la OSHA.
Participar en inspecciones realizadas por la OSHA.
No ser objeto de represalias por ejercer sus derechos a la salud y la seguridad.
Los Derechos que le Otorga la OSHA
Introducción

## Slide 8
Proporcionar un lugar de trabajo sin riesgos reconocidos y cumplir las normas de la OSHA.
Proporcionar la capacitación sobre seguridad y salud requerida según las normas de la OSHA.
Llevar registros de lesiones y enfermedades.
Proporcionar exámenes médicos cuando así lo requieran las normas de la OSHA y dar a sus trabajadores acceso a la información acerca de los riesgos a los que están expuestos y a las historias clínicas.
No discriminar a los trabajadores que hagan valer sus derechos en virtud de la Ley (sección 11(c)).
Publicar citaciones y avisos de verificación de correcciones de la OSHA.
Proporcionar equipos de protección personal (EPP) y pagar por ellos.
Responsabilidades del Empleador
Introducción

## Slide 9
Los trabajadores pueden plantear sus preocupaciones acerca de la salud y seguridad en el lugar de trabajo a sus empleadores sin temor de ser despedidos o discriminados, siempre y cuando las quejas se realicen de buena fe.
Los trabajadores pueden presentar una queja ante la OSHA si creen que existe una infracción de las normas de salud y seguridad, o si existe una situación de peligro inminente en el lugar de trabajo.
Los reglamentos de la OSHA protegen a los trabajadores que presentan quejas ante sus empleadores respecto de condiciones inseguras o poco saludables en el lugar de trabajo.
Los trabajadores pueden solicitar que no se divulgue su nombre al empleador.
Quejarse o Solicitar Correcciones
Introducción

## Slide 10
Si un trabajador presenta una queja, tiene el derecho de saber qué medidas ha tomado la OSHA respecto de dicha queja y solicitar una revisión si no se realiza una inspección.
Puede encontrar más información relativa a los derechos de los trabajadores y al procedimiento de presentación de quejas en el sitio web de la OSHA, en www.osha.gov/as/opa/worker/complain.html.
NOTA: A menudo, la mejor forma, y la más rápida, de corregir una situación de riesgo es notificar a su supervisor o empleador al respecto.
Quejarse o Solicitar Correcciones
Introducción

## Slide 11
La protección contra represalias en el lugar de trabajo significa que un empleador no puede tomar "medidas perjudiciales" contra los trabajadores, tales como:
Despido o desvinculación laboral
Inclusión en una lista negra
Degradación a un puesto de menor
jerarquía
Denegar horas extras o ascensos
Aplicar sanciones disciplinarias
Denegar beneficios
Protección contra Represalias en el Lugar de Trabajo
Introducción
No contratar o no recontratar
Intimidación o acoso
Amenazas
Reasignación que afecta las perspectivas de ascenso
Reducir el pago o las horas

## Slide 12
Los trabajadores pueden presentar un reclamo de denunciante interno dentro de los 30 días posteriores al incidente, por los siguientes medios:
internet
fax
correo
teléfono
en persona
Cómo Presentar una Queja de Salud o Seguridad
Introducción

## Slide 13
Contacto de la grúa o el brazo de la grúa con líneas eléctricas con corriente (cerca del 45 % de los casos).
Dispositivo de elevación debajo del gancho.
Vuelco de grúas.
Caída de cargas.
Colapso del brazo de la grúa.
Aplastamiento por el contrapeso.
Uso de estabilizadores, caídas y fallas de aparejos.
Causas Principales de Accidentes con Grúas
Introducción

## Slide 14
Causas de Muerte en la Construcción Asociadas con Grúas, 1992-2006
Introducción
157 muertes
132 muertes
89 muertes
78 muertes
56 muertes
47 muertes
30 muertes
43 muertes
Total de muertes: 632
Notes: Pregunta: ¿Qué significa colapso de la grúa?
Pregunta: ¿Cuántas muertes fueron por colapsos de grúas?

## Slide 15
Causas de muerte relacionadas con grúas
Introducción
Electrocución | 39 % | Golpes del contrapeso | 3 %
Montaje/Desmontaje de la grúa | 12 % | Contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo | 2 %
Colapso del brazo de la grúa | 8 % | Limitación del izador | 1 %
Vuelco de la grúa | 7 % | Ganchos mortales | 1 %
Fallas en los aparejos | 7 % | Acceso/salida | <1 %
Sobrecarga | 4 % | Confusión de los controles | <1 %
Golpes por carga en movimiento | 4 % | Información insuficiente/desconocida | <1 %
Elevadores para personal | 4 % | Otros | 5 %
Fuente: A. Suruda, et al., Crane-Related Deaths in the U.S. Construction Industry, 1984-94

## Slide 16
Muertes Trabajando con Grúas
Introducción

## Slide 17
OSHA emitió 175 citaciones de la Subparte CC: Grúas y Cabrias en el año fiscal 2019.
    131 infracciones se consideraron graves.
    2 infracciones se consideraron intencionales.
    19 infracciones fueron el resultado de accidentes.
    Estadísticas del Departamento de Trabajo - OSHA
Estadísticas de Citación de la OSHA
Introducción
Notes: Norma Infr. totales Infr. graves Infr. int. Infr. rep. Infr. inc. Otras Infr. Quejas Accid. Pel. inm. Refer. Cntsd % Cntsd Prom. días abt Prom. días corr.
1926.1400(f) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 % 14.
1926.1402(b) 5 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 % 8.3 17.3
1926.1403(a) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 % 12.7
1926.1404(b) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 % 14.
1926.1404(c) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100 % 6.
1926.1404(d)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 % 14.
1926.1404(f)(1) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 50 % 12.
1926.1404(h)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 18.
1926.1404(h)(2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 4. 30.
1926.1404(h)(7) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100 % 6.
1926.1404(q)(2) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 % 8. 8.5
1926.1404(r)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 6.
1926.1408(a)(1) 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 % 26.
1926.1408(a)(2) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 % 24.7 31.5
1926.1408(a)(2)(iii)(B) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 % 24.7 59.
1926.1408(b)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 29.
1926.1408(b)(3) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 100 % 33. 68.
1926.1408(g)(1)(i) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 29. 25.
1926.1410(d)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 29.
1926.1411(b)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 18.
1926.1411(b)(2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 %
1926.1411(b)(5)(i) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 %
1926.1412(c)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 18.
1926.1412(c)(3) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 % 20.
1926.1412(d)(1) 9 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 10.5 22.
1926.1412(d)(1)(x) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1412(d)(1)(ii) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 % 33.
1926.1412(d)(1)(ix) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100 %
1926.1412(d)(1)(xii) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 8.
1926.1412(d)(1)(xiv) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 4. 15.
1926.1412(d)(3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 19.
1926.1412(e)(1) 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 % 17.8 7.
1926.1412(e)(3) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 11.5 3.
1926.1412(e)(3)(i) 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 % 23. 29.
1926.1412(e)(3)(i)(A) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 26. 16.
1926.1412(e)(3)(i)(B) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 % 16. 16.
1926.1412(f)(1) 6 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 % 73.7 51.3
1926.1412(f)(2) 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 19.5 22.
1926.1412(f)(2)(xiv) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
1926.1412(f)(6) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 16. 16.
1926.1412(f)(7) 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 % 18. 24.3
1926.1412(f)(7)(i) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1412(k) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1413(a)(2)(i)(A) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 % 8.
1926.1413(b)(4) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 10.
1926.1413(c)(2) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 18. 5.
1926.1413(c)(4) 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 % 13. 16.
1926.1415(b) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
1926.1416(b) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 4. 15.
1926.1416(d)(3)(i) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 13.
1926.1416(d)(3)(ii)(B) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 % 11.
1926.1416(d)(3)(ii)(D) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 20.
1926.1416(e)(3) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1416(e)(4) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1416(e)(5)(i) 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 % 8. 18.
1926.1417(a) 4 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 25 % 30.3 37.
1926.1417(c)(1) 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 % 18.3 34.5
1926.1417(o)(1) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 50 % 18.5 17.
1926.1417(o)(2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 % 4.
1926.1417(o)(3) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 % 4.
1926.1417(q) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 %
1926.1417(w) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 27.5
1926.1419(f) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 50 % 33.
1926.1422 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1424(a)(2)(ii) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 9. 4.
1926.1425(b)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
1926.1425(c)(1) 4 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 25 % 31. 12.
1926.1425(c)(2) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 14.
1926.1425(c)(3) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 25.
1926.1425(e)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 11. 17.
1926.1425(e)(2) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 %
1926.1427(a) 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 12.3 12.
1926.1427(a)(1) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 25 % 25. 46.3
1926.1427(a)(2) 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 % 27.
1926.1427(b)(2) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 % 18.
1926.1427(b)(4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 % 17.
1926.1427(c)(1)(i) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 %
1926.1427(f)(4) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1427(k)(2)(i) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 % 8.
1926.1427(k)(2)(ii) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100 % 18.
1926.1428(a) 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 14.29 % 26. 20.8
1926.1428(a)(3) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1428(b) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 13.
1926.1428(c)(5) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 33. 31.
1926.1430(b) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 % 31. 14.5
1926.1430(d) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 18.
1926.1431(a) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 % 24. 18.
1926.1431(e)(10) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100 % 4. 41.
1926.1431(f)(3)(ii) 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 100 % 4. 41.
1926.1431(f)(4) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 18. 14.
1926.1431(k)(2)(ii) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 19.
1926.1431(k)(10)(i) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 % 19.
1926.1431(m)(2) 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 % 24. 18.
1926.1437(c)(2)(i) 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 % 13. 16.
1926.1437(g)(1) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 % 13. 16.
1926.1437(h)(1) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 6.
1926.1437(n)(5) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 %
175 131 2 0 0 42 5 19 0 29 32

## Slide 18
Estadísticas de Citación de la OSHA (2019)
Introducción
Norma de la OSHA | Descripción | Infracciones
1926.1412(f) | Inspecciones anuales, incluidas una inspección completa y documentaciones por personas calificadas | 13
1926.1412(d) | Inspecciones de turnos por personas competentes | 9
1926.1408(a)(2) | Las líneas eléctricas deben tener límites identificados y debe haber un espacio libre adecuado que respete lo indicado en la Tabla A. | 8
1926.1412(e) | Inspecciones mensuales y documentación por una persona competente | 8
1926.1417(a)&(c) | Los gráficos de carga y los procedimientos del fabricante deben estar en la cabina de la grúa y cumplirse | 8
1926.1427(a) | Los operadores deben estar capacitados, certificados y evaluados o ser un "operador en capacitación" | 7
1926.1428(a) | Los empleados que hacen señales a las grúas deben estar calificados | 7
1926.1402(b) | Los usuarios deben proporcionar soporte de suelo adecuado | 5
1926.1403(a) | Montaje/desmontaje: los usuarios deben seguir los procedimientos del fabricante | 4
1926.1425(c)(1) | Los materiales deben aparejarse de modo de evitar el desplazamiento no intencional | 4
1926.1431(m)(2) | Personal de elevación: reunión obligatoria antes de la elevación con el operador, el señalador, los empleados de elevación y la persona responsable | 3
Notes: Citaciones Federales de la OSHA más Citadas en el Año Fiscal 2019
Subparte CC: Grúas
Norma Descripción Total de infracciones
1926.1412(d)(1) Inspecciones: Inspecciones de turnos por personas competentes 9
1926.1428(a) Señales: Los empleados que hacen señales a las grúas deben estar calificados 7
1926.1412(f)(1) Inspecciones: Inspecciones anuales por personas calificadas 6
1926.1402(b) Condiciones del suelo: Los usuarios deben proporcionar soporte adecuado 5
1926.1403(a) Montaje/desmontaje: los usuarios deben seguir los procedimientos del fabricante 4
1926.1408(a)(2) Líneas eléctricas: Los usuarios deben establecer límites para tener el espacio libre adecuado 4
1926.1408(a)(2)(iii)(B) Líneas eléctricas: Se debe mantener un espacio libre que respete lo indicado en la Tabla A "Requisitos de espacio libre" 4
1926.1412(e)(1) Inspecciones: Inspecciones mensuales por personas competentes 4
1926.1412(e)(3)(I) Inspecciones: Documentación de las inspecciones mensuales 4
1926.1412(f)(7) Inspecciones: Documentación de la inspección anual/integral 4
1926.1417(a) Operaciones: Los empleadores deben cumplir con los procedimientos del fabricante 4
1926.1417(c)(1) Operaciones: Los gráficos de carga y los procedimientos del fabricante deben estar en la cabina de la grúa 4
1926.1425(c)(1) Aparejos: Los materiales deben aparejarse de modo de evitar el desplazamiento no intencional 4
1926.1427(a)(1) Capacitación del operador: Los empleados que no estén certificados y evaluados deben designarse como "operador en capacitación" 4
1926.1412(f)(2) Inspección - Inspección anual: Es necesario desmontar según sea necesario para hacer una inspección completa 3
1926.1427(a) Capacitación del operador: El empleador debe comprobar que todos los operadores estén capacitados, certificados y evaluados 3
1926.1431(m)(2) Personal de elevación: reunión obligatoria antes de la elevación con el operador, el señalador, los empleados de elevación y la persona responsable 3

## Slide 19
Se aplica a los equipos eléctricos usados en la construcción que pueden elevar, bajar y mover horizontalmente una carga elevada de más de 2,000 lb.
Los siguientes son ejemplos de dichos equipos:
    grúas articuladas (como grúas con brazo articulado);
    grúas de oruga;
    grúas flotantes;
    grúas sobre barcazas;
    grúas locomotoras;
    grúas móviles.
1926.1400 Alcance
Introducción

## Slide 20
La "entidad controladora" se define como la entidad que posee la responsabilidad total por la seguridad en el lugar de trabajo en relación con las grúas y cabrias en las propuestas de construcción.
La entidad controladora se define como el contratista principal, contratista general, gerente de construcción o cualquier otra entidad jurídica que posea la responsabilidad total por la construcción del proyecto, su planificación, calidad y finalización.
1926.1401 Entidad Controladora
Introducción

## Slide 21
Proporcionar un área de trabajo adecuada.
Confirmar la estabilidad adecuada del suelo.
Mantener un espacio libre respecto de las líneas eléctricas aéreas.
Proporcionar resguardo superior para los otros trabajadores.
Condiciones del Sitio
Introducción

## Slide 22
Tener la grúa adecuada para realizar la tarea.
Asegurarse de que la grúa esté en condiciones de funcionamiento seguro.
Confirmar que el operador esté debidamente capacitado y calificado.
Confirmar que los señaladores estén calificados.
Confirmar que los aparejadores estén calificados.
Responsabilidades de Supervisión
Introducción

## Slide 23
Entender el radio de trabajo de las grúas.
Conocer el peso de las cargas.
No ejercer presión sobre el operador para que realice elevaciones inseguras.
Confirmar la correcta comunicación entre todas las personas involucradas.
Responsabilidades de Supervisión
Introducción

## Slide 24
¿Tiene preguntas?
Introducción