## Slide 1
Inspecciones de Grúas
Octubre de 2019 – septiembre de 2020
Manejo de Grúas en la Construcción
Becas de Capacitación Susan Harwood de AGC-OSHA

## Slide 2
Aprender sobre:
Los requisitos del proceso de inspección de grúas de la OSHA (después del montaje, de turno, mensual anual).
Examinar toda la documentación de inspección (después del montaje, de, mensual anual).
Describir el proceso de inspección de cables de acero.
Objetivos
Inspecciones de Grúas

## Slide 3
Antes de poner una grúa en servicio:
    Equipo que ha sido modificado por una persona calificada.
    Los equipos que hayan tenido una reparación o un ajuste deben ser inspeccionados por una persona calificada.
    Los equipos deben ser inspeccionados por una persona calificada después del montaje.
1926.1412 Inspecciones de Grúas
Inspecciones de Grúas
Notes: 1926.1412 Inspecciones.
(a) Equipos modificados.
(1) Los equipos que han tenido modificaciones o agregados que afectan la seguridad de su operación (como modificaciones o agregados que involucren un dispositivo de seguridad o una ayuda operativa, una pieza crítica de un sistema de control, planta eléctrica, sistema de freno, componentes estructurales de soporte de la carga, gancho de carga o mecanismo de operación en uso) o su capacidad deben ser inspeccionados por una persona calificada después de que se hayan completado dichas modificaciones o agregados, antes del uso inicial. La inspección debe cumplir todos los requisitos siguientes:
(i) La inspección debe garantizar que las modificaciones o agregados se hayan hecho de conformidad con la autorización obtenida según § 1926.1434 (Modificaciones de Equipos).
(ii) La inspección debe incluir una prueba funcional del equipo.
(2) El equipo no debe usarse hasta que una inspección conforme a este párrafo demuestre que se cumplieron los requisitos del párrafo (a)(1)(i) de esta sección.
(b) Equipos reparados o ajustados.
(1) Los equipos que ha tenido una reparación o ajuste relacionados con la seguridad de su operación (tales como: una reparación o ajuste a un dispositivo de seguridad o a una ayuda del operador, o a una pieza crítica de un sistema de control, planta eléctrica, sistema de freno, componentes estructurales de soporte de la carga, gancho de carga o mecanismo de operación en uso) deben ser inspeccionados por una persona calificada después de que se haya completado dicha reparación o ajuste, antes del uso inicial. La inspección debe cumplir todos los requisitos siguientes:
(i) La persona calificada debe determinar si la reparación o ajuste cumple con los criterios del fabricante del equipo (cuando sean aplicables y esté disponible).
(ii) Cuando los criterios del fabricante del equipo no están disponibles o no se pueden aplicar, la persona calificada debe:
(A) Determinar si se necesita un ingeniero profesional registrado (RPE) para desarrollar criterios para la reparación o ajuste. Si no se necesita un RPE, el empleador debe asegurarse de que una persona calificada desarrolle los criterios. Si se necesita un RPE, el empleador debe asegurarse de que desarrolle los criterios.
(B) Determinar si la reparación o ajuste cumple los criterios desarrollados de acuerdo con el párrafo (b)(1)(ii)(A) de esta sección.
(iii) La inspección debe incluir pruebas funcionales de las piezas reparadas o ajustadas y otros componentes que puedan ser afectados por la reparación o ajuste.
(4) El equipo no debe usarse hasta que una inspección conforme a este párrafo demuestre que la reparación o ajuste cumple los requisitos del párrafo (b)(1)(i) de esta sección (o, donde corresponda, el párrafo (b)(1)(ii) de esta sección).
(c) Después del montaje.
(1) Al finalizar el montaje, una persona calificada debe inspeccionar el equipo para asegurarse de que esté configurado de acuerdo con los criterios del fabricante del equipo.
(2) Cuando los criterios del fabricante del equipo no están disponibles, una persona calificada debe:
(i) Determinar si se necesita un ingeniero profesional registrado (RPE) familiarizado con el tipo de equipo involucrado para desarrollar los criterios para la configuración del equipo. Si no se necesita un RPE, el empleador debe asegurarse de que una persona calificada desarrolle los criterios. Si se necesita un RPE, el empleador debe asegurarse de que desarrolle los criterios.
(ii) Determinar si el equipo cumple los criterios desarrollados de acuerdo con el párrafo (c)(2)(i) de esta sección.
(3) El equipo no debe usarse sino hasta que una inspección de acuerdo con este párrafo demuestre que el equipo está configurado según los criterios aplicables.
(d) Cada turno.
(1) Una persona competente debe comenzar una inspección visual antes de cada turno en el que se usará el equipo, la que finalizará antes o durante dicho turno. La inspección debe ser una observación en busca de deficiencias evidentes. Para esta inspección no es necesario desmontar los componentes del equipo ni bajar el brazo, a menos que los resultados de la inspección visual o la operación de prueba indiquen que es necesaria una investigación más profunda en la que deban desmontarse los componentes del equipo o bajar el brazo. Las determinaciones a las que se llegue al realizar la inspección deben reconsiderarse tomando en cuenta las observaciones hechas durante la operación. Como mínimo, la inspección debe incluir todo lo siguiente:
(i) Mecanismos de control, en busca de desajustes que interfieran con el buen funcionamiento.
(ii) Mecanismos de control y accionamiento, en busca de desgaste excesivo evidente de los componentes y contaminación por lubricantes, agua u otra materia extraña.
(iii) Líneas de aire a presión, hidráulicas u otras líneas a presión, en busca de deterioro o fugas, particularmente las que se doblan durante el funcionamiento normal.
(iv) Sistema hidráulico, para comprobar que el nivel de fluido sea el adecuado.
(v) Ganchos y pestillos en busca de deformaciones, grietas, desgaste excesivo o daños, por ejemplo, por productos químicos o calor.
(vi) Aparejo de cable de acero, para asegurarse de que cumpla con las especificaciones del fabricante.
(vii) Cable de acero, de conformidad con § 1926.1413(a).
(viii) Aparatos eléctricos, para ver si funcionan bien o si hay signos de deterioro evidente, suciedad o acumulación de humedad.
(ix) Condiciones e inflado adecuados de los neumáticos (cuando se usan).
(x) Condiciones del suelo alrededor del equipo, para comprobar que el soporte sea adecuado, incluido el asentamiento del suelo debajo y alrededor de los estabilizadores y bases de soporte, revisar si hay acumulación de agua subterránea, o condiciones similares. Este párrafo no se aplica a la inspección de las condiciones del suelo de vías férreas y su soporte subyacente cuando las vías férreas forman parte del sistema general de ferrocarriles que es regulado de conformidad con lo establecido por la Administración Federal de Ferrocarriles según 49 CFR parte 213.
(xi) Que el equipo esté en posición nivelada dentro de las tolerancias especificadas por las recomendaciones del fabricante del equipo, tanto antes de cada turno como después de cada movimiento y montaje.
(xii) Las ventanas de la cabina del operador, para buscar grietas significativas, roturas u otras deficiencias que afecten la visión del operador.
(xiii) Carriles, inmovilizadores para carril, abrazaderas de anclaje al carril en superficies de soporte cuando el equipo tiene recorrido sobre rieles. Este párrafo no se aplica a la inspección de carriles, inmovilizadores para carril, abrazaderas de anclaje al carril y superficies de soporte cuando las vías férreas forman parte del sistema general de ferrocarriles que es regulado de conformidad con lo establecido por la Administración Federal de Ferrocarriles según 49 CFR parte 213.
(xiv) Funcionamiento adecuado de los dispositivos de seguridad y las ayudas operativas.
(2) Si se identifica alguna deficiencia según los párrafos (d)(1)(i) a (xiii) de esta sección (o en otros elementos de inspección que deban revisarse para tipos específicos de equipos de acuerdo con otras secciones de esta norma), la persona competente debe determinar de inmediato si la deficiencia constituye un riesgo de seguridad. Si se determina que la deficiencia constituye un riesgo de seguridad, el equipo debe ponerse fuera de servicio hasta que el problema se haya corregido. Consulte § 1926.1417.
(3) Si se identifica alguna deficiencia según el párrafo (d)(1)(xiv) de esta sección (dispositivos de seguridad o ayudas operativas), debe tomarse la medida especificada en § 1926.1415 y § 1926.1416 antes de usar el equipo.
(e) Mensual.
(1) Todos los meses, el equipo en servicio debe inspeccionarse de acuerdo con el párrafo (d) de esta sección (cada turno).
(2) El equipo no debe usarse hasta que una inspección según este párrafo demuestre que no se necesita ninguna medida correctiva de acuerdo con los párrafos (d)(2) y (3) de esta sección.

## Slide 4
    De turno
      Debe hacerla una persona competente.
      Se hace antes de que comience el turno.
    Mensual
      Debe hacerla una persona competente.
      Se documenta y la documentación se conserva durante 3 meses.
    Inspecciones anuales/integrales
      Debe hacerlas una persona calificada.
      Se documenta y la documentación se conserva.
1926.1412 Inspecciones de Grúas
Inspecciones de Grúas
Notes: (d) Cada turno.
(1) Una persona competente debe comenzar una inspección visual antes de cada turno en el que se usará el equipo, la que finalizará antes o durante dicho turno. La inspección debe ser una observación en busca de deficiencias evidentes. Para esta inspección no es necesario desmontar los componentes del equipo ni bajar el brazo, a menos que los resultados de la inspección visual o la operación de prueba indiquen que es necesaria una investigación más profunda en la que deban desmontarse los componentes del equipo o bajar el brazo. Las determinaciones a las que se llegue al realizar la inspección deben reconsiderarse tomando en cuenta las observaciones hechas durante la operación. Como mínimo, la inspección debe incluir todo lo siguiente:
(i) Mecanismos de control, en busca de desajustes que interfieran con el buen funcionamiento.
(ii) Mecanismos de control y accionamiento, en busca de desgaste excesivo evidente de los componentes y contaminación por lubricantes, agua u otra materia extraña.
(iii) Líneas de aire a presión, hidráulicas u otras líneas a presión, en busca de deterioro o fugas, particularmente las que se doblan durante el funcionamiento normal.
(iv) Sistema hidráulico, para comprobar que el nivel de fluido sea el adecuado.
(v) Ganchos y pestillos en busca de deformaciones, grietas, desgaste excesivo o daños, por ejemplo, por productos químicos o calor.
(vi) Aparejo de cable de acero, para asegurarse de que cumpla con las especificaciones del fabricante.
(vii) Cable de acero, de conformidad con § 1926.1413(a).
(viii) Aparatos eléctricos, para ver si funcionan bien o si hay signos de deterioro evidente, suciedad o acumulación de humedad.
(ix) Condiciones e inflado adecuados de los neumáticos (cuando se usan).
(x) Condiciones del suelo alrededor del equipo, para comprobar que el soporte sea adecuado, incluido el asentamiento del suelo debajo y alrededor de los estabilizadores y bases de soporte, revisar si hay acumulación de agua subterránea, o condiciones similares. Este párrafo no se aplica a la inspección de las condiciones del suelo de vías férreas y su soporte subyacente cuando las vías férreas forman parte del sistema general de ferrocarriles que es regulado de conformidad con lo establecido por la Administración Federal de Ferrocarriles según 49 CFR parte 213.
(xi) Que el equipo esté en posición nivelada dentro de las tolerancias especificadas por las recomendaciones del fabricante del equipo, tanto antes de cada turno como después de cada movimiento y montaje.
(xii) Las ventanas de la cabina del operador, para buscar grietas significativas, roturas u otras deficiencias que afecten la visión del operador.
(xiii) Carriles, inmovilizadores para carril, abrazaderas de anclaje al carril en superficies de soporte cuando el equipo tiene recorrido sobre rieles. Este párrafo no se aplica a la inspección de carriles, inmovilizadores para carril, abrazaderas de anclaje al carril y superficies de soporte cuando las vías férreas forman parte del sistema general de ferrocarriles que es regulado de conformidad con lo establecido por la Administración Federal de Ferrocarriles según 49 CFR parte 213.
(xiv) Funcionamiento adecuado de los dispositivos de seguridad y las ayudas operativas.
(2) Si se identifica alguna deficiencia según los párrafos (d)(1)(i) a (xiii) de esta sección (o en otros elementos de inspección que deban revisarse para tipos específicos de equipos de acuerdo con otras secciones de esta norma), la persona competente debe determinar de inmediato si la deficiencia constituye un riesgo de seguridad. Si se determina que la deficiencia constituye un riesgo de seguridad, el equipo debe ponerse fuera de servicio hasta que el problema se haya corregido. Consulte § 1926.1417.
(3) Si se identifica alguna deficiencia según el párrafo (d)(1)(xiv) de esta sección (dispositivos de seguridad o ayudas operativas), debe tomarse la medida especificada en § 1926.1415 y § 1926.1416 antes de usar el equipo.
(e) Mensual.
(1) Todos los meses, el equipo en servicio debe inspeccionarse de acuerdo con el párrafo (d) de esta sección (cada turno).
(2) El equipo no debe usarse hasta que una inspección según este párrafo demuestre que no se necesita ninguna medida correctiva de acuerdo con los párrafos (d)(2) y (3) de esta sección.
(3) Documentos.
(i) El empleador que lleva a cabo la inspección debe documentar la siguiente información y conservarla:
(A) Los elementos revisados y los resultados de la inspección.
(B) El nombre y la firma de la persona que llevó a cabo la inspección, y la fecha.
(ii) Este documento debe conservarse durante un mínimo de tres meses.
(f) Anual/integral.
(1) Al menos cada 12 meses, una persona calificada debe inspeccionar el equipo de conformidad con el párrafo (d) de esta sección (cada turno), salvo que la medida correctiva establecida en los párrafos (f)(4), (f)(5) y (f)(6) de esta sección deba aplicarse en lugar de la medida correctiva requerida por los párrafos (d)(2) y (d)(3) de esta sección.
(2) Además, al menos cada 12 meses, una persona calificada debe inspeccionar el equipo. Se debe desmontar, según sea necesario, para completar la inspección. Debe inspeccionarse todo lo siguiente del equipo:
(i) Estructura del equipo (incluidos el brazo y, si tiene, el aguilón):
(A) Miembros estructurales: deformación, grietas o corrosión considerable.
(B) Pernos, remaches y otros sujetadores: falta de ajuste, fallas o corrosión considerable.
(C) Soldaduras, para ver si hay grietas.
(ii) Poleas acanaladas y tambores en busca de grietas o desgaste significativo.
(iii) Piezas tales como pasadores, cojinetes, ejes, engranajes, rodillos y dispositivos inmovilizadores en busca de distorsión, grietas o desgaste significativo.
(iv) Piezas del sistema de frenos y embrague, revestimientos, linguetes y trinquetes en busca de desgaste excesivo.
(v) Dispositivos de seguridad y ayudas operativas, para comprobar que su funcionamiento sea adecuado (incluidas inexactitudes significativas).
(vi) Plantas eléctricas de gasolina, diésel o de otro tipo en busca de problemas y condiciones relacionados con la seguridad (como fugas en el escape y la función de apagado de emergencia) y para asegurarse de que funcionen correctamente.
(vii) Cadenas y ruedas dentadas de cadena en busca de desgaste excesivo de los dientes y estiramiento excesivo de la cadena.
(viii) Dispositivos de recorrido, de dirección e inmovilizadores y frenos, para comprobar que funcionen bien.
(ix) Neumáticos, en busca de daños o desgaste excesivo.
(x) Mangueras hidráulicas, neumáticas o de otro tipo a presión, accesorios y tuberías, como sigue:
(A) Manguera flexible o su unión con los accesorios, en busca de señales de fuga.
(B) Uniones roscadas o con abrazadera, en busca de fugas.
(C) Cubierta exterior de la manguera, en busca de ampollas, deformación anormal u otros signos de falla actual o inminente.
(D) Superficie exterior de una manguera, tubo rígido o accesorio, en busca de indicaciones de abrasión o roce excesivos.
(xi) Bombas y motores hidráulicos y neumáticos, como sigue:
(A) Indicadores de desempeño: Ruidos o vibración inusuales, baja velocidad de funcionamiento, calentamiento excesivo del fluido, baja presión.
(B) Pernos o sujetadores aflojados.
(C) Sellos de ejes y uniones entre las secciones de las bombas, en busca de fugas.
(xii) Válvulas hidráulicas y neumáticas, como sigue:
(A) Bobinas: adhesión, regreso inadecuado a neutro y fugas.
(B) Fugas.
(C) Grietas en el recito de las válvulas.
(D) Válvulas de alivio: incapacidad de alcanzar la presión correcta (si hay un procedimiento del fabricante para revisar la presión, debe usarse).
(xiii) Cilindros hidráulicos y neumáticos, como sigue:
(A) Desplazamiento causado por fuga de líquido en el pistón.
(B) Sellos de vástagos y uniones soldadas, en busca de fugas.
(C) Varillas de cilindros, en busca de arañazos, muescas o abolladuras.
(D) Caja (barril giratorio) en busca de abolladuras significativas.
(E) Ojos de vástagos y uniones de conexión: deformación o falta de ajuste.
(xiv) Extensiones y bases de los estabilizadores, en busca de desgaste excesivo o grietas.
(xv) Extensiones deslizables, en busca de desgaste excesivo o grietas.
(xvi) Componentes eléctricos y cableado, en busca de grietas o separaciones en el aislamiento, y terminaciones holgadas o corroídas.
(xvii) Etiquetas y calcomanías de advertencia proporcionadas originalmente con el equipo por el fabricante o que, por algún otro motivo, sean necesarias según esta norma: ver si faltan o están ilegibles.
(xviii) Asiento original del operador (o su equivalente): ver si falta.
(xix) Asiento del operador: comprobar que no sea inservible.
(xx) Escalones, escaleras, pasamanos, protectores originales: ver si faltan.
(xxi) Escalones, escaleras, pasamanos, protectores: comprobar que no estén en condiciones inutilizables o inseguras.
(3) Esta inspección debe incluir pruebas funcionales para determinar que el equipo, según lo configurado en la inspección, funcione correctamente.
(4) Si se identifica alguna deficiencia, la persona calificada debe determinar de inmediato sobre si la deficiencia constituye un riesgo de seguridad o si, aunque todavía no constituya un riesgo de seguridad, deba controlarse en las inspecciones mensuales.
(5) Si la persona calificada determina que una deficiencia constituye un riesgo de seguridad, el equipo debe quedar fuera de servicio hasta corregirla, excepto cuando se pongan en práctica medidas alternativas temporales según se especifica en § 1926.1416(d) o § 1926.1435(e). Consulte § 1926.1417.
(6) Si la persona calificada determina que, aunque actualmente no sea un riesgo de seguridad, la deficiencia debe controlarse, el empleador debe asegurarse de que se revise la deficiencia en las inspecciones mensuales.
(7) Documentación de la inspección anual/integral. El empleador que lleva a cabo la inspección debe documentar, mantener y conservar la siguiente información durante un mínimo de 12 meses:
(i) Los elementos revisados y los resultados de la inspección.
(ii) El nombre y la firma de la persona que llevó a cabo la inspección, y la fecha.
(g) Uso intenso. Cuando la intensidad del uso o las condiciones es tal que existe una probabilidad razonable de daño o desgaste excesivo (como haber hecho una carga que haya excedido la capacidad nominal, una carga súbita que haya excedido la capacidad nominal, exposición prolongada a un entorno corrosivo), el empleador debe dejar de usar el equipo, y una persona calificada debe:
(1) Inspeccionar el equipo en busca de daños estructurales, para determinar si el equipo se puede seguir usando de forma segura.
(2) En vista del uso y las condiciones, determinar si algún elemento o condición indicados en el párrafo (f) de esta sección debe inspeccionarse; si es así, la persona calificada debe inspeccionar tales elementos o condiciones.
(3) Si se encuentra una deficiencia, el empleador debe seguir los requisitos de los párrafos (f)(4) a (6) de esta sección.
(h) Equipos que no se usan con regularidad. Los equipos que han estado inactivos durante 3 meses o más deben ser inspeccionados por una persona calificada de acuerdo con los requisitos del párrafo (e) (mensualmente) de esta sección antes de comenzar a usarlos.
(i) [Reservado].
(j) Toda parte de un procedimiento del fabricante en cuanto a las inspecciones relacionada con la operación segura (como un dispositivo de seguridad o ayuda operativa, pieza crítica de un sistema de control, planta eléctrica, sistema de freno, componentes estructurales de soporte de la carga, gancho de carga o mecanismo de operación en uso) que sea más completa o tenga una frecuencia de inspección mayor que los requisitos de esta sección debe respetarse.
(k) Todos los documentos elaborados según lo exigido en esta sección deben estar disponibles, durante el período aplicable de conservación de documentos, para todas las personas que lleven a cabo inspecciones de conformidad con esta sección.

## Slide 5
Antes de ensamblar cada uno de los componentes de la grúa torre, debe inspeccionarla una persona calificada para ver si presenta daños o desgaste excesivos.
La persona calificada debe prestar atención especial a los componentes que son difíciles de inspeccionar a fondo durante las inspecciones de turno.
Si la persona calificada determina que un componente está dañado o desgastado al punto de que crearía un riesgo de seguridad si se usa en la grúa, ese componente no debe ensamblarse en la grúa a menos que se repare y si, después de que la persona calificada lo inspeccione otra vez, se determina que ya no crea ningún riesgo para la seguridad.
1926.1435(f)(2) Inspección de una Grúa Torre antes de Ensamblarla
Inspecciones de Grúas
Notes: (f) Inspecciones.
(1) La sección 1926.1412 (Inspecciones) se aplica a las grúas torre, excepto que el término "montaje" se reemplaza por "ensamblaje". La sección 1926.1413 (Cable de Acero: Inspección) se aplica a las grúas torre.
(2) Inspección antes del ensamblaje. Antes de ensamblar cada uno de los componentes de la grúa, debe inspeccionarlo una persona calificada para ver si presenta daños o desgaste excesivos.
(i) La persona calificada debe prestar atención especial a los componentes que son difíciles de inspeccionar a fondo durante las inspecciones de turno.
(ii) Si la persona calificada determina que un componente está dañado o desgastado al punto de que crearía un riesgo de seguridad si se usa en la grúa, ese componente no debe ensamblarse en la grúa a menos que se repare y si, después de que la persona calificada lo inspeccione otra vez, se determina que ya no crea ningún riesgo para la seguridad.
(iii) Si la persona calificada determina que, aunque actualmente no sea un riesgo de seguridad, el componente debe controlarse, el empleador debe asegurarse de que se revise el componente en las inspecciones mensuales. Toda determinación de este tipo debe documentarse, y los documentos deben estar disponibles para toda persona que lleve a cabo una inspección mensual.
(3) Inspección después del ensamblaje. Además de los requisitos de § 1926.1412(c), deben cumplirse los siguientes requisitos:
(i) Después de cada ensamblaje de la grúa, debe hacerse una prueba de carga con pesos certificados, o pesos de báscula con una báscula certificada que tenga un certificado de calibración vigente.
(ii) La prueba de carga debe hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, si están disponibles. Cuando estas instrucciones no están disponibles, la prueba debe hacerse de acuerdo con los procedimientos escritos para pruebas de carga desarrollados por un ingeniero profesional registrado que conozca el tipo de equipo involucrado.
(4) Mensual. Deben incluirse los siguientes elementos adicionales:
(i) Pernos de la torre (mástil) u otros pernos estructurales (para ver si se han aflojado o salido) de la base de la grúa torre hacia arriba o, si la grúa está fijada o amarrada a la estructura, los que están arriba del soporte de amarre más alto.
(ii) Los dispositivos de sujeción y amarres más altos, soportes del suelo y cuñas del suelo donde la grúa torre es soportada por la estructura, en busca de componentes que se hayan aflojado o salido.
(5) Anual. Además de los elementos que deben inspeccionarse según § 1926.1412(f), todos los pernos de la torre y la base giratoria deben inspeccionarse para comprobar que tengan el par de torsión correcto y estén en buenas condiciones.

## Slide 6
Después de cada ensamblaje de la grúa, debe hacerse una prueba de carga con pesos certificados, o pesos de báscula con una báscula certificada que tenga un certificado de calibración vigente.
La prueba de carga debe hacerse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, si están disponibles.
1926.1435(f)(3) Inspección Después de Ensamblar la Grúa
Inspecciones de Grúas

## Slide 7
Las operaciones no comenzarán a menos que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente.
Si un dispositivo deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura.
Las operaciones no se reanudarán hasta que el dispositivo vuelva a funcionar correctamente. No se permite el uso de medidas alternativas.
Detención de las Operaciones
Inspecciones de Grúas
Notes: 1926.1415 Dispositivos de seguridad.
(a) Dispositivos de seguridad. Los siguientes dispositivos de seguridad deben estar presentes en todos los equipos comprendidos en esta subparte, a menos que se indique lo contrario:
(1) Indicador de nivel de la grúa.
(i) El equipo debe tener un indicador del nivel de la grúa que esté integrado en el equipo o disponible en el equipo.
(ii) Si un indicador de nivel de la grúa integrado no funciona bien, es necesario etiquetarlo o quitarlo. Si un indicador de nivel de la grúa extraíble no funciona bien, es necesario quitarlo.
(iii) Este requisito no se aplica a grúas pórtico, cabrias, grúas o cabrias flotantes, y grúas o cabrias de tierra en barcazas, pontones, embarcaciones u otros medios de flotación.
(2) Inmovilizadores para el brazo, excepto para cabrias y brazos hidráulicos.
(3) Inmovilizadores para aguilón (si tiene uno conectado), excepto para cabrias.
(4) Los equipos con frenos de pedal deben tener dispositivos de bloqueo.
(5) Los gatos de estabilizadores hidráulicos deben tener una válvula de retención o dispositivo de sujeción integral.
(6) Los equipos que estén sobre carriles deben tener abrazaderas de anclaje al carril e inmovilizadores para carril, excepto para las grúas pórtico.
(7) Bocina.
(i) El equipo debe tener una bocina que esté integrada en el equipo o que esté en el equipo, y esté inmediatamente disponible para el operador.
(ii) Si una bocina integrada no funciona bien, es necesario etiquetarla o quitarla. Si una bocina extraíble no funciona bien, es necesario quitarla.
(b) Funcionamiento adecuado requerido. Las operaciones no deben comenzar a menos que todos los dispositivos indicados en esta sección funcionen correctamente. Si un dispositivo deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura. Si alguno de los dispositivos indicados en esta sección no funciona correctamente, el equipo debe ponerse fuera de servicio y las operaciones no deben reanudarse hasta que el dispositivo vuelva a funcionar bien. Consulte § 1926.1417 (Operación). No se permite el uso de medidas alternativas.

## Slide 8
Una persona competente debe comenzar una inspección visual antes de cada turno, la que finalizará antes o durante dicho turno.
En el caso de que se detecte alguna deficiencia que constituya un riesgo de seguridad, el equipo debe ponerse fuera de servicio hasta que el problema se haya corregido.
1926.1402(d) Inspección de Turno
Inspecciones de Grúas

## Slide 9
1926.1415 (a) Dispositivos de seguridad. Los siguientes dispositivos de seguridad deben estar presentes en todos los equipos comprendidos en esta subparte, a menos que se indique lo contrario:
Indicador de nivel de la grúa.
Inmovilizadores para el brazo, excepto para cabrias y brazos hidráulicos.
Inmovilizadores para aguilón (si tiene uno conectado), excepto para cabrias.
Los equipos con frenos de pedal deben tener dispositivos de bloqueo.
Los gatos de estabilizadores hidráulicos deben tener una válvula de retención/dispositivo de sujeción integral.
Los equipos que estén sobre carriles deben tener abrazaderas de anclaje al carril e inmovilizadores para carril, excepto para las grúas pórtico.
Bocina
Dispositivos de Seguridad que DEBEN Funcionar
Inspecciones de Grúas
Notes: 1926.1415 Dispositivos de seguridad.
(a) Dispositivos de seguridad. Los siguientes dispositivos de seguridad deben estar presentes en todos los equipos comprendidos en esta subparte, a menos que se indique lo contrario:
(1) Indicador de nivel de la grúa.
(i) El equipo debe tener un indicador del nivel de la grúa que esté integrado en el equipo o disponible en el equipo.
(ii) Si un indicador de nivel de la grúa integrado no funciona bien, es necesario etiquetarlo o quitarlo. Si un indicador de nivel de la grúa extraíble no funciona bien, es necesario quitarlo.
(iii) Este requisito no se aplica a grúas pórtico, cabrias, grúas o cabrias flotantes, y grúas o cabrias de tierra en barcazas, pontones, embarcaciones u otros medios de flotación.
(2) Inmovilizadores para el brazo, excepto para cabrias y brazos hidráulicos.
(3) Inmovilizadores para aguilón (si tiene uno conectado), excepto para cabrias.
(4) Los equipos con frenos de pedal deben tener dispositivos de bloqueo.
(5) Los gatos de estabilizadores hidráulicos deben tener una válvula de retención o dispositivo de sujeción integral.
(6) Los equipos que estén sobre carriles deben tener abrazaderas de anclaje al carril e inmovilizadores para carril, excepto para las grúas pórtico.
(7) Bocina.
(i) El equipo debe tener una bocina que esté integrada en el equipo o que esté en el equipo, y esté inmediatamente disponible para el operador.
(ii) Si una bocina integrada no funciona bien, es necesario etiquetarla o quitarla. Si una bocina extraíble no funciona bien, es necesario quitarla.
(b) Funcionamiento adecuado requerido. Las operaciones no deben comenzar a menos que todos los dispositivos indicados en esta sección funcionen correctamente. Si un dispositivo deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura. Si alguno de los dispositivos indicados en esta sección no funciona correctamente, el equipo debe ponerse fuera de servicio y las operaciones no deben reanudarse hasta que el dispositivo vuelva a funcionar bien. Consulte § 1926.1417 (Operación). No se permite el uso de medidas alternativas.

## Slide 10
El operador debe poder hacer una inspección visual para buscar deficiencias, entre ellas:
En el caso de que se detecte alguna deficiencia que constituya un riesgo de seguridad, el equipo debe ponerse fuera de servicio hasta que el problema se haya corregido.
1926.1402(d) Inspección de Turno
Inspecciones de Grúas
  Mecanismos de control.
  Control y accionamiento.
  Líneas de aire, hidráulicas y otras líneas a presión.
  Sistema hidráulico para el nivel adecuado de fluido.
  Ganchos y pestillos.
  Aparejo para cable de acero.
  Cable de acero.
  Aparato eléctrico.
  Condiciones e inflado adecuados de los neumáticos.
  Condiciones del suelo.
  Posición nivelada del equipo.
  Cristal de la cabina del operador.
  Dispositivos de seguridad.
  Funcionamiento adecuado de las ayudas operativas.

## Slide 11
Todos los meses el equipo en servicio será inspeccionado por una persona competente.
El empleador deberá documentar y conservar esta inspección durante un mínimo de tres meses.
1926.1412(e) Inspecciones Mensuales
Inspecciones de Grúas

## Slide 12
Al menos cada 12 meses, una persona calificada deberá inspeccionar el equipo.
Lo siguiente debe documentarse y conservarse durante un mínimo de 12 meses.
1926.1412(f) Inspección Anual/Integral
Inspecciones de Grúas

## Slide 13
Todos los documentos de la inspección que exige esta norma deben estar disponibles para todos los inspectores que lleven a cabo las inspecciones requeridas (incluidas las de cables de acero).
Todos los documentos de la inspección deben estar en la cabina de la grúa, disponibles para el operador.
Documentos de la Inspección
Inspecciones de Grúas
Notes: Todos los documentos de la inspección deben estar en la cabina de la grúa, disponibles para el operador (no es un requisito de la OSHA).
Todos los documentos de la inspección deben conservarse durante un mínimo de tres meses en el caso de las inspecciones mensuales, y doce meses en el caso de las inspecciones anuales.

## Slide 14
Fecha de la inspección.
Firma de la persona a cargo de la inspección.
Número de serie u otro identificador.
Registros de Inspección de Grúas
Inspecciones de Grúas

## Slide 15
La selección del cable de acero de reemplazo deberá estar en concordancia con los requerimientos recomendados del fabricante del cable, el fabricante del equipo o una persona calificada
1926.1413 Cable de Acero: Inspección y Selección
Inspecciones de Grúas

## Slide 16
Diaria (de turno): sin documentos.
    No es necesario desenrollar (abrir) el cable de acero ni bajar el brazo como parte de esta inspección.
Mensual: documentada.
Anual: documentada.
Deficiencias categoría I, II o III.
1926.1414 Inspección de Cables de Acero
Inspecciones de Grúas

## Slide 17
Deformación significativa de la estructura del cable de acero, como dobleces, aplastamiento, destrenzado, efecto "jaula de pájaro", signos de fallas en el núcleo, o núcleo de acero que sobresale entre los hilos externos.
Corrosión significativa.
Daño por arco eléctrico (no de línea eléctrica) o daño por calor.
Conexiones de extremos mal aplicadas.
Conexiones de extremos y otras con corrosión significativa, agrietadas, dobladas o desgastadas.
Deficiencia del Cable de Acero Categoría I
Inspecciones de Grúas

## Slide 18
Alambres rotos visibles, según lo siguiente:
    En cables de acero portantes: seis alambres rotos distribuidos al azar en un tramo de cable o tres alambres rotos en un hilo en un tramo de cable, donde un tramo de cable es la longitud del cable en la que un hilo da una vuelta completa alrededor del cable.
En cables resistentes a la rotación: dos alambres rotos distribuidos aleatoriamente en seis diámetros de cable o cuatro alambres rotos distribuidos aleatoriamente en 30 diámetros de cable.
En cables de acero colgantes o verticales: más de dos alambres rotos en un tramo de cable ubicado en un cable detrás de conexiones terminales o más de un alambre roto en un tramo de cable ubicado en una conexión terminal.
Una reducción del diámetro de más del 5 % del diámetro nominal.
Deficiencias del Cable de Acero Categoría II
Inspecciones de Grúas

## Slide 19
En cable de acero resistente a la rotación, núcleo que sobresale u otra deformación que indica fallas en el núcleo.
Contacto eléctrico previo con una línea eléctrica.
Un hilo roto.
Deficiencias del Cable de Acero Categoría III
Inspecciones de Grúas

## Slide 20
Reemplazo del cable de acero; o
El cable de acero está roto en un lugar inconveniente; o
Excepciones
    Categoría I: la persona calificada determina de inmediato que NO constituye un riesgo de seguridad.
    Categoría II: cumple el criterio del fabricante del cable de acero para sacarlo de servicio o el criterio aprobado por el fabricante.
    Categoría III: sin excepción.
1926.1413(a)(4) Prohibición de Usar Cable de Acero Dañado
Inspecciones de Grúas

## Slide 21
Estos dispositivos de seguridad son obligatorios en los equipos:
Indicador de nivel de la grúa.
Inmovilizadores para el brazo, excepto para cabrias y brazos hidráulicos.
Inmovilizadores para aguilón (si tiene uno conectado), excepto para cabrias.
Los equipos con frenos de pedal deben tener dispositivos de bloqueo, excepto por las grúas pórtico y las grúas flotantes.
Los gatos de estabilizadores hidráulicos deben tener una válvula de retención o dispositivo de sujeción integral.
Los equipos que estén sobre carriles deben tener abrazaderas de anclaje al carril e inmovilizadores para carril.
Bocina
1926.1415 Dispositivos de Seguridad
Inspecciones de Grúas

## Slide 22
Las ayudas operativas que figuran en la lista, tales como el límite máximo de izado de gancho, son obligatorias para todos los equipos, salvo que se especifique lo contrario.
Las operaciones no comenzarán a menos que las ayudas operativas enumeradas se encuentren buen estado de funcionamiento, excepto cuando el empleador cumpla con las medidas temporales alternativas especificadas.
Si una de las ayudas operativas enumeradas deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura hasta que se pongan en práctica las medidas alternativas temporales o el dispositivo vuelva a funcionar correctamente.
1926.1416 Ayudas Operativas
Inspecciones de Grúas

## Slide 23
Dispositivo limitador del izador del brazo de grúa.
Dispositivo limitador del aguilón amantillable.
Dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
Medidas alternativas
La reparación debe hacerse en 7 días calendario.
1926.1426(d) Ayudas Operativas Categoría I
Inspecciones de Grúas
Notes: 1926.1416 Ayudas operativas.
(a) Los dispositivos enumerados en esta sección ("ayudas operativas enumeradas") son de uso obligatorio en todos los equipos comprendidos en esta subparte, a menos que se especifique lo contrario.
(1) Los requisitos de los párrafos (e)(1), (e)(2) y (e)(3) de la presente sección no se aplican a las grúas articuladas.
(2) Los requisitos de los párrafos (d)(3), (e)(1) y (e)(4) de la presente sección se aplican únicamente a las cabrias de excavación fabricadas después del 8 de noviembre de 2011.
(b) Las operaciones no deben comenzar a menos que las ayudas operativas enumeradas estén en buen estado de funcionamiento, salvo cuando se esté reparando una ayuda operativa y el empleador utilice las medidas alternativas temporales especificadas. Los plazos permitidos para la reparación de las ayudas operativas defectuosas se especifican en los párrafos (d) y (e) de la presente sección. Deben seguirse las medidas alternativas de protección especificadas por el fabricante de la grúa o cabria si las hubiera.
(c) Si una de las ayudas operativas enumeradas deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura hasta que se pongan en práctica las medidas alternativas temporales o el dispositivo vuelva a funcionar correctamente. Si ya no se dispone de una pieza de reemplazo, se permite el uso de un dispositivo de recambio que realice el mismo tipo de función y no se considere una modificación en virtud de § 1926.1434.
(d) Ayudas operativas y medidas alternativas Categoría I. Las ayudas operativas enumeradas en el presente párrafo que no funcionen correctamente deberán repararse a más tardar 7 días calendario después de que se produzca la deficiencia. Excepción: Si el empleador documenta que ha pedido las piezas necesarias dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha de aparición de la deficiencia, la reparación debe completarse en un plazo de 7 días calendario a partir de la fecha de recepción de las piezas. Consulte § 1926.1417(j) para conocer los requisitos adicionales.
(1) Dispositivo limitador del izador del brazo de grúa.
(i) Para los equipos fabricados después del 16 de diciembre de 1969, se requiere un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa. Medidas alternativas temporales (utilice por lo menos una). Se deben utilizar uno o más de los siguientes métodos:
(A) Use un indicador del ángulo del brazo de grúa.
(B) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador a fin de mantener el brazo de la grúa dentro del radio mínimo permitido. Además, instale espejos o cámaras de vídeo remotas y pantallas si es necesario para que el operador vea la marca.
(C) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el observador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al observador tiempo suficiente para señalar al operador y hacer que este detenga el izador a fin de mantener el brazo de grúa dentro del radio mínimo permitido.
(ii) Si el equipo se fabricó el 16 de diciembre de 1969 o antes, y no está equipado con un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa, deberá utilizarse por lo menos una de las medidas previstas en los párrafos (d)(1)(i)(A) a (C) de la presente sección.
(2) Dispositivo limitador del aguilón amantillable. Los equipos con aguilón amantillable deben tener un dispositivo que lo limite. Las medidas alternativas temporales son las mismas que las del párrafo (d)(1)(i) de esta sección, salvo para limitar el movimiento del aguilón amantillable en lugar del izador del brazo.
(3) Dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
(i) Las grúas de brazo telescópico fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo.
Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de grúa.
(ii) Grúas de brazo de celosía.
(A) Las grúas de brazo de celosía fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar), o advierta al operador a tiempo para que este pueda evitar que ello ocurra. El dispositivo debe prevenir tales daños o fallas, o proporcionar una advertencia adecuada para todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(B) Las grúas de brazo de celosía y las cabrias fabricadas después del 8 de noviembre de 2011 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños y fallas en la carga por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños o fallas en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(C) Excepción. Los requisitos de los párrafos (d)(3)(ii)(A) y (B) de la presente sección no se aplican a esos equipos de brazo de celosía cuando se utilizan para trabajos de excavación por arrastre, con cucharón de almeja (grapa), imán, caída de bola, manipulación de contenedores, cubo de hormigón, operaciones marítimas en las que no intervenga personal de elevación, e hincado de pilotes.
(D) Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, o utilice un observador.
(iii) Las grúas articuladas fabricadas después del 31 de diciembre de 1999 que estén equipadas con un izador de carga deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo. Medidas alternativas temporales: Cuando el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo solo pueda ocurrir con el movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, o utilice un observador. Cuando pueda producirse contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo sin movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de la grúa.

## Slide 24
Dispositivos de Límite Máximo de Izado de Gancho
Inspecciones de Grúas
Usualmente, un peso que cuelga del extremo superior de un brazo por el que pasa el cable portante (línea de carga). Si la bola o el cuadernal golpean y elevan el peso, se interrumpe el izador del brazo de modo que la bola o el bloque no hagan contacto con las poleas acanaladas.
Notes: 1926.1416 Ayudas operativas.
(a) Los dispositivos enumerados en esta sección ("ayudas operativas enumeradas") son de uso obligatorio en todos los equipos comprendidos en esta subparte, a menos que se especifique lo contrario.
(1) Los requisitos de los párrafos (e)(1), (e)(2) y (e)(3) de la presente sección no se aplican a las grúas articuladas.
(2) Los requisitos de los párrafos (d)(3), (e)(1) y (e)(4) de la presente sección se aplican únicamente a las cabrias de excavación fabricadas después del 8 de noviembre de 2011.
(b) Las operaciones no deben comenzar a menos que las ayudas operativas enumeradas estén en buen estado de funcionamiento, salvo cuando se esté reparando una ayuda operativa y el empleador utilice las medidas alternativas temporales especificadas. Los plazos permitidos para la reparación de las ayudas operativas defectuosas se especifican en los párrafos (d) y (e) de la presente sección. Deben seguirse las medidas alternativas de protección especificadas por el fabricante de la grúa o cabria si las hubiera.
(c) Si una de las ayudas operativas enumeradas deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura hasta que se pongan en práctica las medidas alternativas temporales o el dispositivo vuelva a funcionar correctamente. Si ya no se dispone de una pieza de reemplazo, se permite el uso de un dispositivo de recambio que realice el mismo tipo de función y no se considere una modificación en virtud de § 1926.1434.
(d) Ayudas operativas y medidas alternativas Categoría I. Las ayudas operativas enumeradas en el presente párrafo que no funcionen correctamente deberán repararse a más tardar 7 días calendario después de que se produzca la deficiencia. Excepción: Si el empleador documenta que ha pedido las piezas necesarias dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha de aparición de la deficiencia, la reparación debe completarse en un plazo de 7 días calendario a partir de la fecha de recepción de las piezas. Consulte § 1926.1417(j) para conocer los requisitos adicionales.
(1) Dispositivo limitador del izador del brazo de grúa.
(i) Para los equipos fabricados después del 16 de diciembre de 1969, se requiere un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa. Medidas alternativas temporales (utilice por lo menos una). Se deben utilizar uno o más de los siguientes métodos:
(A) Use un indicador del ángulo del brazo de grúa.
(B) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador a fin de mantener el brazo de la grúa dentro del radio mínimo permitido. Además, instale espejos o cámaras de vídeo remotas y pantallas si es necesario para que el operador vea la marca.
(C) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el observador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al observador tiempo suficiente para señalar al operador y hacer que este detenga el izador a fin de mantener el brazo de grúa dentro del radio mínimo permitido.
(ii) Si el equipo se fabricó el 16 de diciembre de 1969 o antes, y no está equipado con un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa, deberá utilizarse por lo menos una de las medidas previstas en los párrafos (d)(1)(i)(A) a (C) de la presente sección.
(2) Dispositivo limitador del aguilón amantillable. Los equipos con aguilón amantillable deben tener un dispositivo que lo limite. Las medidas alternativas temporales son las mismas que las del párrafo (d)(1)(i) de esta sección, salvo para limitar el movimiento del aguilón amantillable en lugar del izador del brazo.
(3) Dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
(i) Las grúas de brazo telescópico fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo.
Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de grúa.
(ii) Grúas de brazo de celosía.
(A) Las grúas de brazo de celosía fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar), o advierta al operador a tiempo para que este pueda evitar que ello ocurra. El dispositivo debe prevenir tales daños o fallas, o proporcionar una advertencia adecuada para todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(B) Las grúas de brazo de celosía y las cabrias fabricadas después del 8 de noviembre de 2011 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños y fallas en la carga por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños o fallas en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(C) Excepción. Los requisitos de los párrafos (d)(3)(ii)(A) y (B) de la presente sección no se aplican a esos equipos de brazo de celosía cuando se utilizan para trabajos de excavación por arrastre, con cucharón de almeja (grapa), imán, caída de bola, manipulación de contenedores, cubo de hormigón, operaciones marítimas en las que no intervenga personal de elevación, e hincado de pilotes.
(D) Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, o utilice un observador.
(iii) Las grúas articuladas fabricadas después del 31 de diciembre de 1999 que estén equipadas con un izador de carga deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo. Medidas alternativas temporales: Cuando el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo solo pueda ocurrir con el movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, o utilice un observador. Cuando pueda producirse contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo sin movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de la grúa.

## Slide 25
Indicador del ángulo o el radio del brazo de grúa.
Indicador del ángulo del aguilón si el equipo tiene aguilón amantillable.
Indicador de la longitud del brazo si el equipo tiene un brazo telescópico.
Dispositivo medidor del peso de la carga y similares.
Sensor/monitor de posición del estabilizador - Grúas fabricadas después del 8 de noviembre de 2011
Medidas Alternativas
La reparación debe hacerse en 30 días calendario.
Excepción: a menos que el empleador haya documentado que ordenó las piezas y luego las reparó dentro de los 7 días calendario de su recepción.
1926.1426(e) Ayudas Operativas Categoría II
Inspecciones de Grúas
Notes: 1926.1416 Ayudas operativas.
(a) Los dispositivos enumerados en esta sección ("ayudas operativas enumeradas") son de uso obligatorio en todos los equipos comprendidos en esta subparte, a menos que se especifique lo contrario.
(1) Los requisitos de los párrafos (e)(1), (e)(2) y (e)(3) de la presente sección no se aplican a las grúas articuladas.
(2) Los requisitos de los párrafos (d)(3), (e)(1) y (e)(4) de la presente sección se aplican únicamente a las cabrias de excavación fabricadas después del 8 de noviembre de 2011.
(b) Las operaciones no deben comenzar a menos que las ayudas operativas enumeradas estén en buen estado de funcionamiento, salvo cuando se esté reparando una ayuda operativa y el empleador utilice las medidas alternativas temporales especificadas. Los plazos permitidos para la reparación de las ayudas operativas defectuosas se especifican en los párrafos (d) y (e) de la presente sección. Deben seguirse las medidas alternativas de protección especificadas por el fabricante de la grúa o cabria si las hubiera.
(c) Si una de las ayudas operativas enumeradas deja de funcionar correctamente durante las operaciones, el operador debe detener las operaciones de manera segura hasta que se pongan en práctica las medidas alternativas temporales o el dispositivo vuelva a funcionar correctamente. Si ya no se dispone de una pieza de reemplazo, se permite el uso de un dispositivo de recambio que realice el mismo tipo de función y no se considere una modificación en virtud de § 1926.1434.
(d) Ayudas operativas y medidas alternativas Categoría I. Las ayudas operativas enumeradas en el presente párrafo que no funcionen correctamente deberán repararse a más tardar 7 días calendario después de que se produzca la deficiencia. Excepción: Si el empleador documenta que ha pedido las piezas necesarias dentro de los 7 días calendario siguientes a la fecha de aparición de la deficiencia, la reparación debe completarse en un plazo de 7 días calendario a partir de la fecha de recepción de las piezas. Consulte § 1926.1417(j) para conocer los requisitos adicionales.
(1) Dispositivo limitador del izador del brazo de grúa.
(i) Para los equipos fabricados después del 16 de diciembre de 1969, se requiere un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa. Medidas alternativas temporales (utilice por lo menos una). Se deben utilizar uno o más de los siguientes métodos:
(A) Use un indicador del ángulo del brazo de grúa.
(B) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador a fin de mantener el brazo de la grúa dentro del radio mínimo permitido. Además, instale espejos o cámaras de vídeo remotas y pantallas si es necesario para que el operador vea la marca.
(C) Marque el cable izador del brazo de la grúa con claridad (para que el observador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al observador tiempo suficiente para señalar al operador y hacer que este detenga el izador a fin de mantener el brazo de grúa dentro del radio mínimo permitido.
(ii) Si el equipo se fabricó el 16 de diciembre de 1969 o antes, y no está equipado con un dispositivo limitador del izador del brazo de grúa, deberá utilizarse por lo menos una de las medidas previstas en los párrafos (d)(1)(i)(A) a (C) de la presente sección.
(2) Dispositivo limitador del aguilón amantillable. Los equipos con aguilón amantillable deben tener un dispositivo que lo limite. Las medidas alternativas temporales son las mismas que las del párrafo (d)(1)(i) de esta sección, salvo para limitar el movimiento del aguilón amantillable en lugar del izador del brazo.
(3) Dispositivo de límite máximo de izado de gancho.
(i) Las grúas de brazo telescópico fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo.
Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de grúa.
(ii) Grúas de brazo de celosía.
(A) Las grúas de brazo de celosía fabricadas después del 28 de febrero de 1992 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de la grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar), o advierta al operador a tiempo para que este pueda evitar que ello ocurra. El dispositivo debe prevenir tales daños o fallas, o proporcionar una advertencia adecuada para todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(B) Las grúas de brazo de celosía y las cabrias fabricadas después del 8 de noviembre de 2011 deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños y fallas en la carga por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo (o dispositivos) debe prevenir tales daños o fallas en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo de la grúa.
(C) Excepción. Los requisitos de los párrafos (d)(3)(ii)(A) y (B) de la presente sección no se aplican a esos equipos de brazo de celosía cuando se utilizan para trabajos de excavación por arrastre, con cucharón de almeja (grapa), imán, caída de bola, manipulación de contenedores, cubo de hormigón, operaciones marítimas en las que no intervenga personal de elevación, e hincado de pilotes.
(D) Medidas alternativas temporales: Marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo, o utilice un observador.
(iii) Las grúas articuladas fabricadas después del 31 de diciembre de 1999 que estén equipadas con un izador de carga deben estar equipadas con un dispositivo que impida automáticamente que se produzcan daños por el contacto entre el cuadernal desplazable, la bola de arrastre o un componente similar y la punta del brazo de grúa (o el bloque superior fijo o un componente similar). El dispositivo debe prevenir tales daños en todos los puntos en los que podría producirse contacto entre el bloque de carga y la punta del brazo. Medidas alternativas temporales: Cuando el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo solo pueda ocurrir con el movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, o utilice un observador. Cuando pueda producirse contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo sin movimiento del izador de carga, marque el cable con claridad (de manera que el operador pueda verlo fácilmente) en un punto que le dé al operador tiempo suficiente para detener el izador y así prevenir el contacto entre el cuadernal desplazable y la punta del brazo, y utilice un observador cuando extienda el brazo de la grúa.

## Slide 26
¿Tiene preguntas?
Inspecciones de Grúas