## Slide 1
Peligros Relacionados con las Grúas
Octubre de 2019 – septiembre de 2020
Manejo de Grúas en la Construcción
Becas de Capacitación Susan Harwood de AGC-OSHA

## Slide 2
Aprender sobre:
Las condiciones del tiempo que afectan las operaciones con grúas.
Condiciones y peligros del suelo.
Montaje de la grúa.
Protección del radio de recorrido.
Peligros de las líneas eléctricas.
Objetivos
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 3
Peligros Relacionados con las Grúas
Fallas del brazo de la grúa
Vuelco de la grúa
por sobrecarga
Colapso de grúa torre

## Slide 4
Condiciones climáticas y ambiente.
Condiciones del suelo.
Líneas eléctricas.
Condiciones que Afectan las Operaciones
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: Estos son los temas que se tratarán en más detalle más adelante en este módulo.
¿A alguien se le ocurren otras condiciones que puedan afectar las operaciones?
Logística (por ejemplo, movilizaciones múltiples). Requiere planificación hacia atrás (~2 semanas) para traer una grúa a cierta hora y lugar. La planificación previa es esencial.
Presión de tiempo.
: En su opinión, ¿cuál es el peligro más grande?

## Slide 5
No haga funcionar la grúa si el brazo está cubierto de nieve o hielo.
El peso de la nieve y el hielo puede ser significativo.
Condiciones Climáticas y Ambiente: Brazo Cubierto de Hielo o Nieve
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: No haga funcionar la grúa si el brazo está cubierto de nieve o hielo.
El peso adicional de la nieve o del hielo pueden sobrecargar la grúa o hacer que el brazo se pandee.
El peso del hielo es de 56 libras por pie cúbico; el de la nieve recién caída es 8 libras por pie cúbico; el de la nieve compacta es 40 libras por pie cúbico.
(Bob’s Rigging & Crane Handbook, 6.a edición. Pellow Engineering Services, Inc. 2005.)
Imagen: Jim Goss

## Slide 6
Lluvia
    Embragues y frenos mojados.
    Puertas, ventajas y fugas.
    Condensación.
Rayos
    El brazo elevado actúa como pararrayos.
    Retraiga y baje el brazo.
Condiciones Climáticas y Ambiente: Condiciones de Agua y Humedad
Peligros Relacionados con las Grúas
Imagen cortesía de eLCOSH.org. Usada con permiso.
Notes: Los embragues y frenos podrían no retener la carga si se mojan por la lluvia o la nieve derretida.
Si comienza a llover durante el turno de trabajo y hay abierta una puerta que permitiría que la lluvia caiga en los embragues o frenos, la carga podría caerse.
- Esta situación también puede ser consecuencia de fugas en el encerramiento de la maquinaria.
- El operador debe asegurarse de que esto no suceda.
- Una situación similar puede ocurrirle a una grúa cubierta de nieve;
"¿Cuando la nieve se derrite, puede entrar agua en los encerramientos o la cabina?".
La condensación es una realidad; hay agua en el aire y se condensa en las superficies frías.
- Por eso, es necesario secar los embragues y frenos al inicio de cada turno.
- Además, con el paso del tiempo, esta condensación puede acumularse dentro de los espacios cerrados, como los cordones del brazo.
- Esto puede crear corrosión e incluso agrietar los miembros si se acumula suficiente agua y después se congela.
El brazo elevado actúa como pararrayos.
Retraiga y baje el brazo cuando haya tormentas inminentes.
Imagen: eLCOSH

## Slide 7
Especificaciones del fabricante
    Algunas grúas requieren una reducción de su capacidad cuando el viento tiene una velocidad de 20 mph.
    Otras consideran 0 mph en el gráfico de carga.
Formas de medición
    Anemómetro (mide la velocidad del viento) en el brazo de la grúa.
    Bandera en el extremo del brazo.
    Canales meteorológicos en TV, Internet, etc.
Velocidad del Viento
Peligros Relacionados con las Grúas
Imagen cortesía de eLCOSH.org. Usada con permiso.
Notes: El viento es un factor muy importante al operar grúas.
- Algunas grúas requieren una reducción de su capacidad cuando el viento tiene una velocidad de 20 mph, mientras que otras consideran 0 mph en su gráfico de carga.
- El operador debe conocer cuáles son las limitaciones por viento de la máquina y tomar las medidas apropiadas basándose en las instrucciones para dicha máquina en particular.
La mayoría de los fabricantes NO tiene en cuenta la acción del viento sobre la carga elevada o sobre el brazo.
Por ejemplo: El gráfico de la TLL de Grove incluye un conjunto de notas operativas como advertencia.
La nota operativa n.º 5 del gráfico de la TLL de Grove establece que: "Las cargas calculadas no tienen en cuenta la acción del viento en la carga elevada o en el brazo. Se recomienda que cuando la velocidad del viento supere las 20 mph, se reduzcan adecuadamente las cargas calculadas y la longitud de los brazos de las grúas".
Como dice la primera oración de esta nota, el fabricante no tiene en cuenta la acción del viento.
La segunda parte de esta nota dice que es responsabilidad del operador reducir las capacidades de carga adecuadamente.
Discuta las maneras en que se puede medir la velocidad del viento:
La mejor es que haya un anemómetro sobre el brazo de la grúa, siempre y cuando el anemómetro se encuentre debidamente calibrado.
Consultar los canales meteorológicos, Internet, 1-800-weather, etc.
Al utilizar datos provenientes de estas fuentes, ¡se debe conocer de dónde provienen dichos datos!
La mayoría de los estudiantes dirán que la información proviene del aeropuerto.
Esto no siempre es así.
Y aunque provenga del aeropuerto…
¿Qué tan lejos está el aeropuerto del trabajo del contratista?
¿De qué parte del aeropuerto provienen los datos?
  La mayoría de los estudiantes dirán que de la torre de control.
  Esto no es totalmente correcto, ya que las lecturas reales generalmente provienen de una estación meteorológica de la Dirección Nacional Oceánica y Atmosférica (NOA, por sus siglas en inglés) que se encuentra en el extremo de la pista.
  Por lo general, no son muy altas (alrededor de 50 pies).
Bandera en el extremo del brazo.
Esta indica la dirección del viento, lo cual es muy importante.
El viento que sopla de lado puede ocasionar una carga lateral al brazo de la grúa.
El viento que sopla por detrás del brazo puede hacer que se incremente el radio, lo que puede llevar a una condición inestable si se está operando cerca de la capacidad nominal de la grúa.
RECUERDE:
La velocidad y la dirección del viento pueden cambiar según el terreno.
En entornos urbanos, es común que se produzca el efecto "túnel".

## Slide 8
Más del 50 % de los accidentes con grúas son el resultado de:
Fallas de soporte.
Uso inadecuado de estabilizadores.
Accidentes con Grúas
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: La mayoría de los incidentes llamados "accidentes de grúas" son en realidad "fallas en los aparejos". Aquellos incidentes donde la falla en los aparejos no es el problema son principalmente fallas de soporte o uso inadecuado de los estabilizadores.

## Slide 9
La "entidad controladora"
    proporcionará un área suficientemente firme, drenada y nivelada para soportar la grúa (junto con sus calzamientos, superficies de soporte, etc.).
    Informará al usuario y al operador sobre la ubicación de los peligros existentes debajo del área de emplazamiento (como cavidades, tanques, servicios) si dichos peligros están identificados en documentos que tiene la entidad controladora o si son conocidos por dicha entidad.
1926.1402 Condiciones del Suelo
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 10
Las Condiciones Deficientes del Suelo y las Sobrecargas de la Grúa Causan Vuelcos
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 11
Peligros Relacionados con las Grúas
Falla del suelo debajo de las orugas
Fallas sobre cavidades
Falla en la plataforma de un puente

## Slide 12
Las áreas rellenadas pueden tener menor capacidad de soporte.
No emplace sobre áreas rellenadas a menos que el relleno esté compactado adecuadamente y se hayan utilizado superficies de soporte o bases de estabilizadores de mayor tamaño.
Rellenos No Compactados
Peligros Relacionados con las Grúas
Falla del suelo en suelos no compactados

## Slide 13
Peligros Relacionados con las Grúas
Falla de asentamiento del suelo bajo las orugas
Notes: IN: Trabajo en el Cuerpo de Ingenieros en Parris Island (Carolina del Sur). No se usaron superficies de soporte.
Imagen: Chip Pocock

## Slide 14
Soporte en el Suelo
Peligros Relacionados con las Grúas
Grúa volcada en Waikato
Video de accidente de vuelco de grúa por falla en el suelo

## Slide 15
Para una supuesta carga del estabilizador de 50,000 libras
Presión del Suelo Debajo de los Estabilizadores
Peligros Relacionados con las Grúas
3 pies
La superficie de una extensión de estabilizador de 3 pies de diámetro es de 7 pies cuadrados.
La presión es de 7150 lb/ft².
5 pies
La superficie de una base de estabilizador cuadrada de 5 pies es de 25 pies cuadrados.
La presión es de 2000 lb/ft².

## Slide 16
Las extensiones de estabilizadores fueron diseñadas para suelos en buenas condiciones.
Las condiciones deficientes del suelo reducen la cantidad de carga que puede poner una grúa sobre la extensión del estabilizador.
Extensiones y Bases de Estabilizadores
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 17
Preparación de la máquina.
Levantar el brazo del suelo sin estabilizadores.
Bajar el brazo al suelo sin estabilizadores.
Cambiar el brazo sin estabilizadores.
Agregar/quitar contrapeso sin estabilizadores.
Uso Inadecuado de Estabilizadores
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 18
Responsabilidad del usuario.
Utilice apuntalamiento de soporte adicional o "bases de estabilizadores".
Las bases de los estabilizadores deben estar niveladas para garantizar que la extensión de los estabilizadores no se deslice, ocasionando el vuelco de la grúa.
Emplazamiento Inadecuado de los Estabilizadores
Peligros Relacionados con las Grúas
¡NO!

## Slide 19
Soporte Inadecuado de los Estabilizadores
Peligros Relacionados con las Grúas
Suelo blando, sin apuntalamiento

## Slide 20
Soporte Adecuado de los Estabilizadores
Peligros Relacionados con las Grúas
Cobertura completa del suelo y distribución del peso de los estabilizadores sobre las bases de los estabilizadores

## Slide 21
Soporte en el Suelo para Grúas de Oruga
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: La presión máxima sobre el suelo que ejercen las orugas es cuando el brazo está en una esquina.
La mínima es cuando el brazo está directamente sobre la parte lateral.
La presión es intermedia cuando el brazo está directamente sobre un extremo.
Imagen: TEEX

## Slide 22
Superficies de Soporte del Suelo
Peligros Relacionados con las Grúas
Cobertura completa del suelo y distribución del peso
de los estabilizadores sobre las bases de los estabilizadores

## Slide 23
Nivelación adecuada
    El nivel previsto es poco preciso.
    Métodos precisos para nivelar.
      Nivel de carpintero.
      Bola usada como plomada.
Emplazamiento de la Grúa
Peligros Relacionados con las Grúas
No
nivelada
Notes: Imagen: Rob Dahl y Ken Lindberg, empleados viajantes
Los pequeños niveles previstos proporcionados por los fabricantes generalmente no son lo suficientemente precisos como para nivelar la grúa de manera tal que cumpla con los requisitos del gráfico de carga.
Existen dos métodos precisos disponibles para nivelar la grúa.
  Utilice un nivel de carpintero en un componente sustancial sobre las secciones superiores de la grúa, tales como los cojinetes de la mesa rotatoria. Cuanto más largo sea el nivel, más preciso será. Pegar arandelas de igual espesor a cada extremo del nivel también ayuda a mejorar la precisión.
  Eleve el brazo de la grúa hasta el máximo ángulo posible. Observe el brazo situándose exactamente frente al mismo y verifique que la bola cuelgue de manera paralela al brazo. Este procedimiento no funciona bien en condiciones ventosas.

## Slide 24
Las grúas deben estar niveladas con una tolerancia de un grado.
Pasado este punto, la grúa puede perder el 20 % o más de su capacidad nominal.
Es posible que la grúa se vuelque o falle el brazo.
Nivelación
Peligros Relacionados con las Grúas
Carga lateral al brazo

## Slide 25
Director de montaje/desmontaje (A/D)
  El montaje/desmontaje debe ser supervisado por una persona que cumpla con los criterios de ser competente y calificada, o por una persona competente que sea asistida por una o más personas calificadas.
1926.1404 Montaje/Desmontaje
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 26
Cuando se quitan pasadores (o dispositivos similares), los trabajadores no deben estar debajo del brazo, aguilón u otros componentes, excepto…
Cuando el director de montaje/desmontaje ponga en práctica procedimientos que reduzcan al mínimo el riesgo de movimiento peligroso involuntario y la duración y el grado de la exposición debajo del brazo.
1926.1404(f) Trabajar Debajo de un Brazo, Aguilón u Otro
Componentes
Peligros Relacionados con las Grúas
Imagen cortesía de eCLOSH. Usada con permiso.
Imagen cortesía de eCLOSH. Usada con permiso.
Notes: Esta disposición es condicional:
"cuando las restricciones del sitio requieren que uno o más trabajadores estén debajo del brazo, aguilón u otros componentes…".
IN: La foto de arriba es dirección de montaje incorrecta, porque el trabajador está dentro del brazo. "Adentro es suicidio; afuera es el lado seguro".
Imágenes: (Abajo) OSHA
Arriba: eLCOSH

## Slide 27
Antes de comenzar las operaciones de montaje/desmontaje, el director de montaje/desmontaje debe asegurarse de que los miembros de la cuadrilla entiendan:
    sus tareas;
    los peligros asociados con sus tareas;
    las posiciones/ubicaciones peligrosas que deben evitar.
1926.1404(d)(1) Instrucciones para la Cuadrilla
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: Asegúrese de que todos estos puntos se traten por entero.

## Slide 28
El empleador debe:
    Capacitar a los empleados para que puedan reconocer las áreas en las que haya peligro de golpes y enganche/aplastamientos a causa de la superestructura giratoria.
    Erigir y mantener líneas de control, líneas de advertencia, barandas o barreras similares para marcar los límites de las áreas de peligro.
1926.1424 Control del Área de Trabajo/Radio de Recorrido
Peligros Relacionados con las Grúas
Es necesario aislar el radio de recorrido; condición no segura.
El trabajador NUNCA debe estar en esta posición; acción no segura.

## Slide 29
Excepción al radio de recorrido positivo: cuando no sea factible erigir barreras, las áreas de peligro deben marcarse claramente con una combinación de señales de advertencia y marcas altamente visibles que identifiquen las áreas de peligro.
Radio de Recorrido (Continuación)
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 30
Barreras del Radio de Recorrido
Peligros Relacionados con las Grúas
Tolva articulada en el cuerpo de la grúa
Barreras alrededor del carro de la grúa
Barreras entre los estabilizadores
Barreras alrededor de la grúa
Barreras alrededor de la grúa

## Slide 31
Debe suponer que todas las líneas eléctricas están energizadas a menos que la compañía de servicios confirme que la línea ha sido desconectada y está conectada a tierra en forma visible en el sitio.
Líneas Eléctricas
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 32
Espacio Libre entre las Líneas Eléctricas
Peligros Relacionados con las Grúas
Espacio libre según la Tabla A
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
Notes: IN: ¿Cómo hace el emplazamiento? Brazo + carga + 20’
Gráfico: TEEX

## Slide 33
Peligros Relacionados con las Grúas
Video V-Tool de OSHA de Contacto con una Línea Eléctrica

## Slide 34
Está prohibido el montaje/desmontaje debajo de líneas eléctricas.
Asegúrese de que ninguna parte del equipo, línea de carga o carga (incluidos los aparejos y accesorios de elevación) esté a menos de 20 pies de la línea eléctrica.
Desenergice la línea y conéctela a tierra.
1926.1407 Seguridad de Líneas Eléctricas/Montaje y Desmontaje (Menos de 350 kV)
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 35
El empleador debe hacer una evaluación de peligros y debe demarcar límites para definir una zona de trabajo.
    Opción 1: Desenergice la línea y conéctela a tierra.
    Opción 2: Asegúrese de que ninguna parte del equipo, línea de carga o carga estén a menos de 20 pies de la línea eléctrica.
    Opción 3: Si se conoce el voltaje de la línea, no se debe estar a menos de las distancias mínimas indicadas en la Tabla A.
1926.1408 Operaciones Cerca de Líneas Eléctricas
(Hasta 350 kV)
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 36
Peligros Relacionados con las Grúas
Imagen cortesía de TEEX. Usada con permiso.
1926.1408 Opciones de Espacio Libre
Notes: Gráfico: TEEX

## Slide 37
Tabla A. Espacios Libres Mínimos de Seguridad
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: Repase la definición de ingeniero profesional autorizado, RPE.

## Slide 38
Opciones 2 y 3: Letreros o Barreras
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 39
Se prohíben las operaciones del equipo en las que cualquier parte del equipo esté más cerca de una línea eléctrica energizada que la distancia mínima de aproximación que se indica en la Tabla A, excepto cuando se cumplen los siguientes requisitos:
    Si es imposible realizar el trabajo sin violar la norma de la distancia de aproximación mínima.
    Luego de consultar con la compañía de servicios, si no es posible desenergizar la línea y conectarla a tierra o reubicarla.
1926.1410 Operaciones Más Cerca que el Mínimo
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 40
Trabajar Intencionalmente Más Cerca que las Distancias Establecidas en la Tabla A
Peligros Relacionados con las Grúas
Todos los requisitos siguientes son necesarios:
Dueño de la línea eléctrica - determina la distancia mínima de acercamiento.
Reunión de planificación - procedimientos.
Observador dedicado.
Barrera o línea de advertencia elevada.
Aislar la conexión/dispositivo.
Aparejos no conductores.
Limitador de rango (si se cuenta con uno).
Cable de maniobra no conductor (si se usa).
Barreras (a 10 pies del equipo).
Limitar el acceso solo a los empleados esenciales.
Conectar la grúa a tierra.
Desactivar el reenergizador automático.
Debe demostrarse que:
No es posible mantenerse fuera de la zona.
No es posible desenergizar y conectar a tierra.

## Slide 41
Sin carga y con el brazo/mástil bajo
hasta 0.75 kV 4 pies
0.75 a 50 kV 6 pies
50 a 345 kV 10 pies
345 a 750 kV 16 pies
750 a 1000 kV 20 pies
Tabla T: Espacios Libres Mínimos Durante el Traslado
Peligros Relacionados con las Grúas

## Slide 42
Una grúa es como una antena.
    Puede almacenar carga eléctrica.
Soluciones comunes:
    Eslingas de cincha sintética.
    Aislar a los aparejadores y a otros trabajadores.
    Guantes de goma.
Trabajar Cerca de Transmisores
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: Cuando una grúa está lo suficientemente cerca de una radio, TV o transmisor de microondas, puede actuar como una antena y almacenar cargas eléctricas. La cantidad de carga no es lo suficientemente grande como para causar lesiones o la muerte. Pero puede hacer saltar, resbalarse o caer a una persona. Una solución común es utilizar una eslinga de cincha sintética, también conocida como cola de tractor, para mantener aislados a los aparejadores y otros trabajadores. Se recomienda que los operadores usen guantes de goma al subir o bajar de una máquina.

## Slide 43
Formulario N° 7460 - 1 de notificación de los 200 pies
Trabajar cerca de un aeropuerto
Trabajar cerca de helipuertos
Requisitos de la FAA
Peligros Relacionados con las Grúas
Notes: Imagen: TCS fotografía 3116
FAA es la sigla en inglés de la Administración Federal de Aviación.
La FAA debe ser notificada cada vez que una grúa tiene una altura superior a los 200 pies. Se le debe notificar mediante la presentación del formulario 7460-1 con 30 días de anticipación.
Al encontrarse operando cerca de aeropuertos, la altura permitida es menor. Comuníquese con la oficina de la FAA más cercana para obtener más información.

## Slide 44
¿Tiene preguntas?
Peligros Relacionados con las Grúas