## Slide 1: Operaciones con riesgos de caídas
Techado comercial
Prevención de caídas en la construcción

## Slide 2: Objetivos de aprendizaje
Comprensión de la diferencia entre un techo de pendiente baja y un techo de pendiente pronunciada
Comprensión de las responsabilidades del encargado del control de seguridad
Comprensión de los requisitos de los sistemas de líneas de advertencia
Identificación de prácticas de trabajo seguro al realizar trabajos de techado
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial

## Slide 3: Definiciones de techado
Techo
    Significa la superficie exterior de la parte superior de una construcción. No incluye pisos ni moldes que, por no haberse terminado una construcción, se convierten temporalmente en la superficie superior de esta.
Trabajo de techado
    Significa el izado, el almacenamiento, la aplicación y la retirada de materiales y equipos de techado, incluidos los trabajos relacionados con el aislamiento, la chapa metálica y las barreras de vapor, pero sin incluir la construcción de la cubierta del techo.
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: D1926.500(b) Definitions.

## Slide 4: Pendiente baja frente a pendiente pronunciada
Techo de pendiente baja
    Significa un techo que tiene una pendiente inferior o igual a 4 en 12 (vertical a horizontal).
Techo de pendiente pronunciada
    Significa un techo que tiene una pendiente superior a 4 en 12 (vertical a horizontal).
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: 1926.500(b) Definitions

## Slide 5: Trabajos de techado en techos de pendiente baja
Cuando se realizan trabajos de techado en un techo de pendiente baja que tiene uno o más lados o bordes desprotegidos de 6 pies o más por encima de los niveles inferiores, los trabajadores deben estar protegidos contra las caídas mediante los siguientes elementos:
    sistemas de barandas,
    sistemas de redes de seguridad,
    sistemas personales de detención de caídas,
    una combinación de sistemas de protección contra caídas convencionales y sistemas de líneas de advertencia, o
    un sistema de líneas de advertencia y un sistema de monitoreo de seguridad.
    Cuando se realicen trabajos de techado en techos de pendiente baja de 50 pies o menos de ancho, se permite el uso de un sistema de control de seguridad sin una línea de advertencia.
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: 1926.501(b)(10)

## Slide 6: Trabajos de techado en techos de pendiente pronunciada
Cuando se realizan trabajos en un techo inclinado que tiene uno o más lados o bordes desprotegidos de 6 pies o más por encima de los niveles inferiores, cada trabajador debe estar protegidos mediante los siguientes elementos:
    sistemas de barandas con tabla de capellada,
    sistemas de redes de seguridad, o
    sistemas personales de detención de caídas.
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: 1926.501(b)(11)

## Slide 7: Parapetos
Los parapetos deben tener una altura mínima de 39 pulgadas o se debe proporcionar protección contra caídas en el techo.
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial

## Slide 8: Métodos de protección contra caídas en techos
Monitores de seguridad
Barandas y líneas de advertencia
Retención o detención de caídas
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial

## Slide 9: ¡Sin protección contra caídas!
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: Picture depicts 3 workers without proper fall protection

## Slide 10: Techos planos altos
Aunque las líneas de advertencia y los monitores de seguridad están permitidos por la OSHA, las barandas o los sistemas de retención o detención de caídas son protecciones más seguras.
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: 1926.502(h)"Safety monitoring systems." Safety monitoring systems [See 1926.501(b)(10) and 1926.502(k)] and their use shall comply with the following provisions:
1926.502(h)(1)The employer shall designate a competent person to monitor the safety of other employees and the employer shall ensure that the safety monitor complies with the following requirements:
1926.502(h)(1)(i)The safety monitor shall be competent to recognize fall hazards;
1926.502(h)(1)(ii)The safety monitor shall warn the employee when it appears that the employee is unaware of a fall hazard or is acting in an unsafe manner;
1926.502(h)(1)(iii)The safety monitor shall be on the same walking/working surface and within visual sighting distance of the employee being monitored;
1926.502(h)(1)(iv)The safety monitor shall be close enough to communicate orally with the employee; and
1926.502(h)(1)(v)The safety monitor shall not have other responsibilities which could take the monitor's attention from the monitoring function.

## Slide 11: Barandas portátiles con peso
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial

## Slide 12: Claraboyas 1
Deben estar protegidas
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: Ideally, barricades prevent access to the skylights. If covers are provided, they must support twice the intended load.
The photo on the right is from a fatality investigation, where an employee sat on the skylight to eat his lunch and fell through.

## Slide 13: Claraboyas 2
Rejillas
Cubiertas
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial

## Slide 14: Escotillas de techo
Las entradas de las escotillas deben protegerse si están demasiado cerca del borde del techo.
Las escotillas deben considerarse huecos cuando están abiertas.
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial

## Slide 15: Anclajes para cubiertas y techos 1
Anclajes permanentes
Anclaje para
techo de madera
Anclaje para
techo de metal
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: 1926.502(d)(15)Anchorages used for attachment of personal fall arrest equipment shall be independent of any anchorage being used to support or suspend platforms and capable of supporting at least 5,000 pounds (22.2 kN) per employee attached, or shall be designed, installed, and used as follows:

## Slide 16: Anclajes para cubiertas y techos 2
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial
Notes: 1926.502(d)(15)Anchorages used for attachment of personal fall arrest equipment shall be independent of any anchorage being used to support or suspend platforms and capable of supporting at least 5,000 pounds (22.2 kN) per employee attached, or shall be designed, installed, and used as follows:

## Slide 17: ¿Tiene preguntas?
Operaciones con riesgos de caídas: techado comercial