## Slide 1
Introducción
Oct. de 2021 – Sep. de 2022
Riesgos en apertura de zanjas y excavaciones en la construcción
Becas de capacitación Susan Harwood OSHA

## Slide 2
Este material fue preparado con el número de concesión SH-37146-SH1 de la Administración de Seguridad y Salud Laboral del Departamento de Trabajo de los EE. UU. No necesariamente refleja las opiniones o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU. La mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones tampoco implica la aprobación por parte del Gobierno de los EE. UU. Las fotografías que aparecen en esta presentación pueden ilustrar situaciones que no cumplen los requisitos vigentes de OSHA (por sus siglas en inglés, Administración de Seguridad y Salud Laboral).
Con esta presentación, los desarrolladores de contenido no tienen la intención de proporcionar una capacitación basada en el cumplimiento. Su intención es más bien abordar la concientización sobre los riesgos en la industria de la construcción y reconocer los riesgos comunes que se presentan en muchos lugares de trabajo relativos a la construcción.
NO debe asumirse que las sugerencias, comentarios o recomendaciones que se hacen aquí constituyen una revisión completa de las normas vigentes, ni la discusión de los "problemas" o "preocupaciones" debe interpretarse como una priorización respecto de los riesgos o los posibles controles. Cuando se hayan expresado opiniones ("mejores prácticas"), es importante recordar que los problemas de seguridad en general, y en particular los de los sitios de trabajo de construcción, requerirán de una especificación detallada de dichos sitios o riesgos. Un enfoque "válido para toda ocasión" no resulta recomendable ni probablemente sea muy eficaz.
Exención de responsabilidad/ Notas de uso
Introducción

## Slide 3
No se hacen declaraciones con respecto a la exhaustividad de la presentación, ni a los métodos exactos de las medidas correctivas que se pondrán en práctica. Se sobreentiende que las condiciones de los lugares varían constantemente y que los desarrolladores de este contenido no pueden asumir la responsabilidad de problemas de seguridad que no hayan tratado ni anticipado, ni tampoco de aquellos que sí han sido abordados aquí o durante la presentación física. Es responsabilidad del empleador, sus subcontratistas y sus empleados cumplir todas las normas y reglamentos pertinentes dentro de la jurisdicción en la que trabajan. Hay disponibles copias de todos los reglamentos de la OSHA en su oficina local de la OSHA. Además, muchos de estos reglamentos y documentos de apoyo han sido proporcionados con esta presentación en formato electrónico o impreso.
Se da por supuesto que las personas que utilizan esta presentación o su contenido para complementar sus programas de capacitación estarán "cualificadas" para hacerlo y que dichas personas estarán preparadas para responder preguntas, resolver problemas y abordar asuntos con sus destinatarios.
Los temas de interés particular (o especialmente propensos a discusión) tienen información adicional que se proporciona en la sección de "notas" de cada diapositiva a lo largo de todo el programa. Como expositor, usted debe estar preparado para hablar de todas las dificultades o inquietudes potenciales o los problemas inherentes a dichas imágenes en particular.
Exención de responsabilidad/ Notas de uso
Introducción

## Slide 4
0.8 CEUs de IACET | La agencia de Contratistas Generales Asociados de America (AGC, por sus siglas en inglés) ha sido designada como Proveedor Acreditado por la Asociación para la Continuidad en la Educación y la Capacitación (IACET, por sus siglas en inglés). Al obtener esta acreditación, la AGC ha demostrado que cumple las normas de ANSI/IACET reconocidas internacionalmente como un estándar de referencia de procedimientos recomendados. Debido a su condición de Proveedor Acreditado, AGC está autorizado para ofrecer CEUs de la IACET para sus programas que reúnen los requisitos de acuerdo con las normas de ANSI/IACET.
Para calificar para las CEU de IACET, los participantes deben:
  Asistir a la conferencia al menos el 90 % de su duración.
  Completar la evaluación del instructor y la evaluación del curso total.
  Completar un examen con una calificación del 75 % o más.
Para obtener un certificado, debe completar la evaluación del instructor y la del curso total, y obtener una calificación de aprobado en el examen.
Cómo obtener unidades de educación continua (CEU, por sus siglas en inglés)
Introducción

## Slide 5
La capacitación revisará los estándares de OSHA sobre la apertura de zanjas y excavaciones, las mejores prácticas de la industria y los recursos para obtener asistencia adicional sobre seguridad en zanjas y excavaciones. La capacitación proporcionará información a los empleadores y empleados que necesiten saber lo siguiente:
El problema de apertura de zanjas y excavaciones
Mensaje básico de OSHA sobre seguridad en apertura de excavaciones y zanjas
Protección de servicios públicos
Riesgos
Análisis y clasificación del terreno
Objetivos de aprendizaje generales
Introducción

## Slide 6
Sistemas de protección
Gestión de zanjas y excavaciones
Objetivos de aprendizaje generales
Introducción

## Slide 7
Los conferenciantes de eventos de AGC podrían tener intereses privados, incluidos, entre otros, exposición a la industria, aumento de los servicios de consultoría, venta de libros o recepción de una remuneración económica u honorarios por hablar.
Declaración del conferenciante
Introducción

## Slide 8
Usted tiene derecho a:
Un lugar de trabajo seguro y saludable.
Recibir información sobre productos químicos peligrosos.
Recibir información acerca de lesiones y enfermedades en su lugar de trabajo.
Informar de situaciones de riesgo a su empleador o solicitar su corrección.
Capacitación en seguridad y salud.
Los derechos que le otorga la OSHA
Introducción

## Slide 9
Exposición a riesgos e historial médico.
Presentar una reclamación ante la OSHA.
Participar en inspecciones realizadas por la OSHA.
No ser objeto de represalias por ejercer sus derechos a la salud y la seguridad.
Los derechos que le otorga la OSHA
Introducción

## Slide 10
Proporcionar un lugar de trabajo sin riesgos reconocidos y cumplir las normas de la OSHA.
Proporcionar la capacitación sobre seguridad y salud requerida según las normas de la OSHA.
Llevar registros de lesiones y enfermedades.
Proporcionar exámenes médicos cuando así lo requieran las normas de la OSHA y dar a sus trabajadores acceso a la información acerca de los riesgos a los que están expuestos y al historial médico.
No discriminar a los trabajadores que hagan valer sus derechos en virtud de la Ley (Sección 11(c)).
Responsabilidades del empleador
Introducción

## Slide 11
Publicar citaciones y avisos de verificación de correcciones de la OSHA.
Proporcionar equipos de protección individual (PPE, por sus siglas en inglés) y pagar por ellos.
Responsabilidades del empleador
Introducción

## Slide 12
Los trabajadores pueden plantear sus preocupaciones acerca de la salud y seguridad en el lugar de trabajo a sus empleadores sin temor de ser despedidos o discriminados, siempre y cuando las reclamaciones se realicen de buena fe.
Los trabajadores pueden presentar una reclamación ante la OSHA si creen que existe una infracción de las normas de salud y seguridad, o si existe una situación de peligro inminente en el lugar de trabajo.
Los reglamentos de la OSHA protegen a los trabajadores que presentan reclamaciones ante sus empleadores respecto a condiciones inseguras o poco saludables en el lugar de trabajo.
Los trabajadores pueden solicitar que no se divulgue su nombre al empleador.
Reclamar o solicitar correcciones
Introducción

## Slide 13
Si un trabajador presenta una reclamación, tiene el derecho de saber qué medidas ha tomado la OSHA respecto de dicha reclamación y solicitar una revisión si no se realiza una inspección.
Puede encontrar más información relativa a los derechos de los trabajadores y al procedimiento de presentación de reclamaciones en el sitio web de OSHA, en www.osha.gov/as/opa/worker/complain.html.
NOTA: A menudo, la mejor forma, y la más rápida, de corregir una situación de riesgo es notificar a su supervisor o empleador al respecto.
Reclamar o solicitar correcciones
Introducción

## Slide 14
La protección contra represalias en el lugar de trabajo significa que un empleador no puede tomar "medidas perjudiciales" contra los trabajadores, tales como:
Despido o desvinculación laboral
Lista negra (interferir intencionalmente con la capacidad de un empleado para obtener un empleo futuro)
Degradación a un puesto de menor jerarquía
Denegar horas extras o ascensos
Aplicar sanciones disciplinarias
Protección contra represalias en el lugar de trabajo
Introducción

## Slide 15
Negar beneficios
No contratar o no recontratar
Intimidación o acoso
Amenazas
Reasignación a un puesto menos deseable o acciones que afecten a las perspectivas de ascenso (como excluir a un empleado de las reuniones de capacitación)
Protección contra represalias en el lugar de trabajo
Introducción

## Slide 16
Reducir la paga o las horas
Acciones más sutiles, como aislar, condenar al ostracismo, burlarse o acusar falsamente al empleado de bajo rendimiento.
Despido constructivo (renunciar cuando un empleador hace que las condiciones de trabajo sean intolerables debido a la actividad protegida del empleado)
Protección contra represalias en el lugar de trabajo
Introducción

## Slide 17
Los trabajadores pueden presentar una reclamación de denunciante dentro de los 30 días posteriores al incidente, por los siguientes medios:
Internet
Fax
Correo
Teléfono
En persona
Cómo presentar una queja de salud o seguridad
Introducción

## Slide 18
El problema
Mensaje básico de OSHA sobre seguridad en excavaciones y apertura de zanjas
Servicios públicos
Riesgos
Mecánica y clasificación del terreno
Qué vamos a tratar hoy
Introducción

## Slide 19
Sistemas de protección
Gestión de excavaciones y zanjas
Qué vamos a tratar hoy
Introducción

## Slide 20
Apertura de zanjas y excavaciones
El problema
Introducción

## Slide 21
Introducción
Excavaciones del pasado
Notes: Estas fotos de construcción antiguas muestran cómo se hizo. No tenían reglas a seguir y parece que no se aplicaba el sentido común. ¿Cuál fue el problema, la falta de entendimiento o simplemente "así es como lo hacemos"? Si se mantuvieran buenos registros, uno se pregunta cuántos trabajadores murieron en las zanjas cuando se tomaron estas fotos.

## Slide 22
Excavaciones del pasado
Introducción
Notes: Cabría cuestionar la fiabilidad de la protección que se estaba utilizando, así como el equipo pesado. En la imagen de la derecha, puede ver que se ha instalado apuntalamiento.

## Slide 23
Introducción
Excavaciones del pasado
Notes: La seguridad no era una prioridad en estos tiempos. Pero, como puede ver, parecen entender que los bancos en la excavación más grande (a la derecha) y la protegieron con apuntalamiento.

## Slide 24
Introducción
Excavaciones del pasado
Notes: Algunos de los problemas y peligros básicos de los que hablaremos en este curso se pueden ver en estas fotos.

## Slide 25
Introducción
Excavaciones del pasado
Notes: Al analizar el pasado, podemos ver que a veces abordan el acceso y la protección, pero estaban expuestos a los riesgos de los vehículos.

## Slide 26
Introducción
Excavaciones del pasado
Notes: Esta es la respuesta de rescate de zanjas de esa era.

## Slide 27
Introducción
Notes: Incluso hoy en día todavía vemos que cuando ignora las regulaciones actuales, así como el sentido común, pone a las personas en peligro de lesiones o muerte.

## Slide 28
Introducción
Notes: Aunque hoy tenemos mejores recursos de rescate en zanjas, la mayoría de las veces son una respuesta para la recuperación de cuerpos.

## Slide 29
El desglose actual de las causas de muertes en sitios de construcción en 2018 es el siguiente (las cifras son un porcentaje del total de 1.008 muertes relacionadas con la construcción que ocurrieron en 2018):
    Caídas: 338 (33,5 %):
    Golpeado por un objeto: 112 (11,1 %):
    Electrocuciones: 86 (8,5 %):
    Atrapamientos 55 (5,5 %):
Incidentes, lesiones y muertes
Introducción
Notes: Las cifras de 2019 no se han publicado

## Slide 30
Incidentes, lesiones y muertes
Introducción

## Slide 31
Incidentes, lesiones y muertes
Introducción
Notes: Como puede ver, las cifras directamente relacionadas con los derrumbes comenzaron a aumentar considerablemente y luego comenzaron a disminuir después de que OSHA comenzara un nuevo Programa Nacional de Énfasis en Excavaciones y Apertura de Zanjas.

## Slide 32
Incidentes, lesiones y muertes
Introducción
Notes: Como puede ver, la Construcción Residencial es alta, pero la Construcción Civil Pesada es siempre una de las principales fuentes de incidentes de zanjas y excavaciones.

## Slide 33
Las 10 principales infracciones en la construcción
Cumplimiento año fiscal 19
Introducción
Notes: Estoy seguro de que se está preguntando por qué se utilizan las estadísticas del año fiscal 2019 y la respuesta es que 2020 es un año con asterisco debido a la COVID-19.
Tenga en cuenta que la protección contra caídas constituye la mayoría de las diez principales infracciones. Los Requisitos específicos de excavación (1926.651) se ubicaron entre los diez primeros. Es de esperar que el problema que causa la mayoría de las muertes en los proyectos de construcción sea el más citado.

## Slide 34
Cumplimiento año fiscal 19
Introducción
Notes: 1926.651-652 - Los Requisitos específicos de excavación tienen un número significativo de citaciones intencionadas

## Slide 35
Cumplimiento año fiscal 19
NORMAS | Condiciones citadas
1926.652(a)(1) - Protección de empleados en excavaciones. | 797
1926.651(c)(2) - Medios de salida de excavaciones de zanjas. | 380
1926.651(j)(2) - Protección de empleados contra piedras o terreno sueltos | 310
1926.651(k)(1) - Inspecciones diarias de excavaciones | 277
1926.651(k)(2) - Cuando la persona competente encuentra evidencia de una situación que podría resultar en un posible derrumbamiento | 100
1926.651(h)(1) - Protección contra los peligros asociados con la acumulación de agua. | 49
Introducción
Notes: En esta diapositiva se puede ver dónde busca la OSHA, lo que sería una excelente lista de verificación para una persona competente.

## Slide 36
¿Hay razones por infracciones intencionadas?
    La norma existe desde la década de 1990 y es muy razonable.
    Los empleadores deben conocer la norma
Cumplimiento
Introducción
Notes: ¿Cuál cree que es la razón por la que esta norma tiene un porcentaje tan alto de citaciones intencionadas?
Creo que son dos, la primera razón es la respuesta a una solicitud de rescate de apertura de zanjas y excavaciones. La cantidad de bomberos y personal de EMS y equipo especializado que debe responder al incidente. Como puede ver en la foto de la derecha de Nueva York, tiene más de 60 miembros de intervención.
La segunda razón es lo que yo denomino el síndrome de la “niña en el pozo”. El rescate y/o recuperación en este tipo de incidentes suele ser prolongado tardando en ocasiones horas o días. Esto generalmente atrae a los medios de comunicación, lo que aporta una gran cantidad de atención emocional.

## Slide 37
Atlantic Drain Service Company
    El propietario fue sentenciado a 2 años por homicidio involuntario por un jurado de Massachusetts. (Noticias WBUR de 5 de diciembre de 2019)
    Dos empleados murieron en una excavación de 14 pies de profundidad sin ningún sistema de protección instalado. (21 de octubre de 2016)
    El empleador fue acusado por 18 infracciones intencionadas y graves de la Subparte P (Excavaciones) - (Inspección de OSHA No. 1186266.015)
ContractOne
    Un jurado de Colorado condenó al propietario / empleador por la muerte de un empleado en una zanja desprotegida en 2018.
    OSHA emitió 11 citaciones, incluidas las citaciones intencionadas. (Inspección OSHA N.º 1323059.015)
Cumplimiento penal
Introducción
Notes: Debido a la “atención emocional” puesta en estos casos, los fiscales locales se involucran y se presentan cargos. El caso de Boston también trajo consigo ordenanzas locales que son paralelas a las normas de OSHA.
EHS Today 17 de abril de 2017 https://www.ehstoday.com/construction/article/21918946/criminal-indictment-nearly-15-million-in-proposed-osha-fines-for-employer-involved-in-fatal-boston-trench-collapse
Noticias de WBUR 5 de diciembre de 2019 - https://www.wbur.org/news/2019/12/05/atlantic-drain-service-trench-collapse-workers-killed-otto-sentencing
Acusación penal, casi $1,5 millones en multas propuestas por OSHA para el empleador involucrado en el colapso fatal de la zanja de Boston
La OSHA ha denunciado a Atlantic Drain Service Co. Inc. por 18 infracciones, y la empresa y el propietario ahora se enfrentan a cargos de homicidio involuntario por la muerte de dos trabajadores el año pasado.
Construction Junkie 30 de agosto de 2019 - https://www.constructionjunkie.com/blog/2019/8/30/2018-trench-collapse-death-leads-to-manslaughter-charge-for-colorado-contractor
Un comunicado de prensa de OSHA del 3 de enero de 2019 declaró que “ContractOne Inc. deliberadamente no usó un sistema de protección de zanjas en un sitio de construcción residencial donde los empleados estaban instalando líneas de agua. El empleador no realizó inspecciones regulares del sitio para corregir condiciones potencialmente peligrosas; no colocó pilotes de tierra excavados a una distancia segura de los bordes de la zanja; no proporcionó escaleras para la salida; y no utilizó los procedimientos adecuados de localización de servicios públicos durante las operaciones de excavación de zanjas. La compañía se enfrenta a multas de $57 463 ”.

## Slide 38
Programa nacional de énfasis de apertura de zanjas y excavaciones
 | Objetivo | Total
Año fiscal 2020-21 | 2619 | En curso
Año fiscal 2019 (Final) |  | 2710
Año fiscal 2018 (Final) |  | 2324
Introducción
Notes: El Programa Nacional de Énfasis en Apertura de Zanjas y Excavaciones de OSHA debe revisarse si realiza este tipo de trabajo. También le muestra que OSHA quiere hacer una serie de contactos a través de la divulgación, la educación y el cumplimiento.

## Slide 39
Apertura de zanjas y excavaciones
Mensaje de OSHA
Introducción

## Slide 40
Resumen de normas
Introducción
Notes: Un buen video de OSHA que ofrece una maravillosa descripción general de la norma.

## Slide 41
Las siguientes medidas laborales seguras ayudarán a mantener las zanjas seguras para los trabajadores:
    PREPARAR
    PROTEGER
    INSPECCIONAR
Preparar, proteger e inspeccionar
Introducción
Notes: Al gestionar una operación de apertura de zanjas y excavaciones, estas tres palabras: Preparar, Proteger e Inspeccionar deben ser los puntos focales de su plan.

## Slide 42
PREPARAR una zanja segura.
    Proporcione una entrada y salida seguras antes de comenzar a trabajar.
    Mantenga los materiales al menos a 2 pies de distancia del borde.
Preparar, proteger e inspeccionar
Introducción
Notes: Prepárese asegurándose de tener todo el equipo, la capacitación y la supervisión adecuados.

## Slide 43
PROTEGER a los trabajadores de un derrumbamiento mediante el uso de sistemas de protección.
    Paredes de zanja inclinadas o bancadas, o
    Apuntalamiento de la pared de la zanja con soportes, o
    Protección de muros de zanjas con cajas de zanjas.
Preparar, proteger e inspeccionar
Introducción
Notes: Proteja a sus empleados con protección, apuntalamiento y/o inclinaciones/bancadas adecuadas.

## Slide 44
INSPECCIONAR la zanja en busca de peligros.
    Busque agua estancada y otros peligros ambientales.
    Nunca ingrese a una zanja a menos que haya sido inspeccionada y aprobada por la persona competente.
Preparar, proteger e inspeccionar
Introducción
Notes: Inspeccione sus operaciones en busca de peligros y corríjalos de inmediato.

## Slide 45
5 Cosas que debe hacer para mantenerse a salvo
Introducción
Notes: Cuando capacito a mis empleados sobre este peligro, quiero enfatizar estos 5 puntos.

## Slide 46
1 Asegúrese de que haya una forma segura de entrar y salir.
5 Cosas que debe hacer para mantenerse a salvo
Introducción
Notes: Asegúrese de tener el acceso y las salidas adecuados en los intervalos adecuados.

## Slide 47
2 Las zanjas deben tener protección contra derrumbamientos
5 Cosas que debe hacer para mantenerse a salvo
Introducción
Notes: Apuntalamiento, protección y/o inclinaciones/bancadas antes de ingresar a la zanja

## Slide 48
3 Mantenga los materiales alejados del borde de la zanja
5 Cosas que debe hacer para mantenerse a salvo
Introducción
Notes: Asegúrese de mantener todos los materiales y las pilas de escombros al menos a dos pies de distancia del borde

## Slide 49
4 Busque agua estancada u otros peligros.
5 Cosas que debe hacer para mantenerse a salvo
Introducción
Notes: Tener drenaje u otros medios para eliminar el agua estancada antes de ingresar a la zanja.

## Slide 50
5 Nunca ingrese a una zanja a menos que haya sido inspeccionada adecuadamente
5 Cosas que debe hacer para mantenerse a salvo
Introducción
Notes: Asegúrese de que la persona competente inspeccione la zanja al comienzo de cada turno o después de algún tipo de evento meteorológico. También debe inspeccionar la zanja antes de entrar, siempre ponga su seguridad en sus propias manos.

## Slide 51
Inclínela
Apuntálela
Protéjala
Manténgase al margen
Inclínela, apuntálela y protéjala o
Manténgase al margen
Introducción
Notes: Hemos agregado “Manténgase al margen” porque si no es seguro, debe mantenerse alejado. Es sólo sentido común.

## Slide 52
¿Tiene preguntas?
Introducción