## Slide 1
Protección de servicios públicos
Oct. de 2021 – Sep. de 2022
Riesgos en apertura de zanjas y excavaciones en la construcción
Becas de capacitación Susan Harwood OSHA

## Slide 2
Repaso de los daños y los costos que conllevan las averías de las instalaciones de servicios públicos.
Responsabilidades de los excavadores que trabajan alrededor de instalaciones de servicios públicos.
Uso de los servicios estatales de localización de servicios públicos, requisitos de espacio libre y contacto con el número 811.
Métodos de localización, señalización de instalaciones de servicios públicos y protección de instalaciones de servicios públicos durante excavaciones.
Cómo responder ante un daño en instalaciones de servicios públicos y cómo informarlo.
Objetivos de aprendizaje
Protección de servicios públicos

## Slide 3
Daños de instalaciones de servicios públicos
Protección de servicios públicos
Daños en tuberías principales de agua
Daños en instalaciones de telecomunicaciones
Daños en tuberías de gas de alta presión
Notes: Asegurarse de que todos trabajen de forma segura alrededor de las instalaciones subterráneas es clave para prevenir daños. A continuación, se describen algunos de los principales factores que deben considerarse al trabajar cerca de cada clase de instalación de servicio público y lo que debe hacerse si se producen daños. Es importante que usted y su grupo de trabajo se mantengan a salvo para que todos puedan irse a casa al final del día.
SEGURIDAD GENERAL EN EL LUGAR DE TRABAJO:
Siempre verifique las instrucciones de señalización antes de comenzar su trabajo utilizando una copia del boleto de localización para confirmar que las señales son correctas y coinciden con el boleto.
Tome fotos o videos para documentar las señales antes de comenzar a excavar.
NO excave fuera del área de trabajo solicitada.
Si va a excavar fuera del área de las instrucciones de señalización, DEBE llamar a la línea directa para excavadores para presentar una nueva solicitud de localización que cubra el área de excavación ampliada.
Nunca suponga que un sitio está despejado si no ve señales. Los indicadores sobre el suelo pueden dar pistas sobre lo que puede no haberse señalizado en un lugar de trabajo.
Comuníquese con el proveedor local o con el localizador de instalaciones de servicios públicos si tiene alguna pregunta o inquietud sobre señales de ubicación poco claras o faltantes. Siempre es buena idea solicitar información adicional si las señales no son claras.
TUBERÍAS DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO:
Por lo general, las compañías de tuberías de transmisión exigen que un representante de ellas esté en el sitio cuando se excava cerca de una tubería. Esto se conoce como vigilancia o estado de alerta (watchdog o standby).
El propietario de la instalación DEBE ser notificado cada vez que se sospeche que se ha producido un daño en una instalación. Lo exige la ley. Incluso algo tan leve como una abolladura o un arañazo puede causar fallas en las instalaciones en el futuro.
Si se ha hecho contacto con una instalación de gas natural o de líquidos inflamables, conozca las señales de advertencia de una fuga, que incluyen las siguientes:
Hay olor a huevo podrido o aceite. Tenga en cuenta que es posible que las líneas de transmisión de gas natural no tengan olor.
Se oye un ruido semejante a un silbido, un soplo o un rugido.
Se ve una nube blanca o niebla, agua burbujeante, vegetación descolorida o muerta, llamas o vapores.
En el caso de una fuga de productos derivados del petróleo, es posible que se vea un brillo aceitoso o un charco de líquido.
Recuerde que el gas natural es más liviano que el aire y se disipará rápidamente en la atmósfera. Otros productos derivados del petróleo que se encuentran en las tuberías son más pesados que el aire y se acumularán en áreas bajas.
Incluso un golpe menor puede provocar una exposición y daños inesperados. Teniendo esto en cuenta, debe hacer lo siguiente:
Informe siempre acerca de todas las muescas, abolladuras, arañazos o cables trazadores cortados.
Nunca detenga una fuga ni intente repararla usted mismo. La electricidad estática de la tubería podría causar una combustión.
Nunca entierre una fuga, dado que el gas natural puede desplazarse bajo tierra y encontrar una fuente de ignición remota.
Nunca opere ningún equipo de las tuberías, lo que incluye girar válvulas. Girar una válvula puede causar problemas en cualquier parte del sistema de tubería.
Si hay un escape de gas natural o líquidos inflamables, DEBE hacer lo siguiente:
Elimine todas las fuentes de ignición al apagar de inmediato el equipo, teléfonos celulares, encendedores, automóviles y camiones.
Evacúe de inmediato el área y manténgase, con respecto a la avería, del lado de donde viene el viento. No arranque ningún vehículo para salir del área, ya que esto podría convertirse en una fuente de ignición.
Llame al 911 desde un lugar seguro y notifique al propietario de la instalación lo antes posible.
La información de contacto de la compañía de servicios públicos se puede encontrar en los postes que indican la presencia de tuberías ubicados a lo largo de las carreteras.
El contratista es responsable de asegurar el área y de garantizar la seguridad de los trabajadores y demás personas hasta que lleguen los servicios de emergencia.
LÍNEAS ELÉCTRICAS:
Trate todas las líneas sin energía como si estuvieran energizadas. El aislamiento puede tener agujeros o fallas que pueden provocar descargas.
Cuando una línea parpadea y se detiene, no significa que esté desenergizada. Las líneas pueden volver a recibir energía en cualquier momento.
Si una pieza del equipo entra en contacto con una instalación energizada mientras el operador está en ella, se recomienda que el operador intente retirar la máquina o el equipo. Solo haga esto si se puede desenganchar de manera segura sin causar daños adicionales ni riesgo de lesiones o muerte.
Si el equipo no se puede quitar con seguridad del cable energizado, el trabajador debe permanecer en el equipo. Está energizado, pero seguro como un pájaro posado sobre un cable.
Llame a la compañía eléctrica de inmediato para apagar la corriente.
Advierta a los demás que se mantengan alejados del área mientras el suelo y el equipo están energizados.
Si no puede permanecer en el equipo debido a un incendio:
salte lejos del equipo asegurándose de caer con ambos pies juntos y sin tocar el equipo y el suelo al mismo tiempo;
aléjese arrastrando los pies sin separarlos (que el talón de un pie nunca se aleje más allá de la punta del otro pie).
Hacer esto evitará que se encuentre en más de un anillo de voltaje a la vez e impedirá que se electrocute.
LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA Y DE COMUNICACIÓN:
Las líneas de comunicación pueden estar justo debajo de la superficie. Nunca dé por sentado que se encuentran a una profundidad mayor que aquella a la que usted está excavando.
Los daños a las líneas de comunicación pueden afectar al servicio de telefonía celular y 911, así como a las conexiones a Internet.
Informe de inmediato acerca de cualquier línea dañada al propietario de la instalación para que pueda iniciar el proceso de reparación.
El costo de reparar una línea de fibra óptica es mucho mayor que reparar otras líneas de comunicación. Muchas veces no se pueden reparar y deben reemplazarse.
Las líneas de fibra óptica se están volviendo más comunes, especialmente en áreas rurales y en los negocios domésticos. Los daños pueden causar retrasos costosos en el trabajo, no solo para usted y su equipo, sino también para los propietarios de negocios. El costo de las reparaciones y las reclamaciones de terceros incrementan el costo total del daño.
Nunca mire hacia el extremo de una línea de fibra óptica dañada. Las luces láser pueden provocar lesiones oculares.
CONDUCTOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO:
El agua a presión puede provocar lesiones graves.
Un simple daño leve a los conductos de agua a alta presión, como arañazos o mellas hechas con una pala, puede provocar averías en las tuberías.
Las aguas residuales contienen bacterias que pueden representar un riesgo importante para la salud.
El sulfuro de hidrógeno de las alcantarillas es inflamable. Evite las llamas vivas y otras fuentes de ignición.
No cierre las válvulas para detener una pérdida de agua. Cerrar la válvula incorrecta puede afectar a los caudales de agua que se necesitan para combatir incendios.
¿Desea obtener más información?

## Slide 4
Los daños están en aumento. El número de informes de daños ha alcanzado un máximo histórico de 453 766.
Solo para 2019, los costos sociales de los daños a los servicios públicos enterrados en los EE. UU. Se estiman en $ 30 000 millones.
Este valor aproximado tiene en cuenta los costos directos (reparación de instalaciones) y los costos indirectos (daños a la propiedad, facturas médicas, compañías que no pueden operar, etc.).
Daños en 2019
Protección de servicios públicos
Informe DIRT 2019 - CGA
(DIRT - Herramienta de información y presentación de informes sobre daños)
Notes: Los daños consisten en los costos de reparación de las líneas de servicios públicos y otras pérdidas, como cortes en los servicios, daños a instalaciones adyacentes, tiempo de inactividad comercial, etc.
Daños en 2019
· Los daños están en aumento. El número de informes de daños ingresados en la DIRT, tanto antes como después de aplicar el método para comparar y ponderar múltiples informes de un mismo evento, alcanzó un máximo histórico de 534 151 y 453 766, respectivamente.
· El número aproximado de averías totales en los EE. UU. ha aumentado un 4,5 % interanual hasta llegar a 532 000, lo que refleja un aumento del 4,5 % en daños por millón de dólares en gastos de construcción. Cabe destacar que la cantidad de transmisiones por cada dólar gastado en construcción aumentó en 2019, un indicador potencial de estrés en el sistema de prevención de daños.
· Las mejoras en la calidad de las presentaciones a la DIRT podrían aumentar sustancialmente la solidez del Informe DIRT y las recomendaciones resultantes.
Enormes costos sociales de los daños
· Solo para 2019, los costos sociales de los daños a los servicios públicos enterrados en los EE. UU. Se estiman en $ 30 000 millones. Este valor aproximado tiene en cuenta los costos directos (reparación de instalaciones) y los costos indirectos (daños a la propiedad, facturas médicas, compañías que no pueden operar, etc.). Todas las partes tienen un claro interés en reducir los daños a las instalaciones de servicios públicos ubicadas bajo tierra como medio para reducir estos enormes costos sociales.
Análisis de las causas fundamentales
· No notificar al centro de atención telefónica de llamada única o al 811 (no presentar una solicitud de localización) sigue siendo la mayor causa fundamental de daño individual. Sin embargo, los grupos de causas fundamentales correspondientes a problemas de excavación, problemas de localización y uso no válido de la solicitud de localización parecen casi iguales, lo que sugiere que se necesitan mejoras en cada paso del proceso de excavación segura para revertir la tendencia de generación de daños.
· Distinguir entre la responsabilidad de los daños y la causa fundamental del daño en el momento de enviar informes a la DIRT ilustraría mejor los aspectos en los que, de haber cambios de comportamiento, se podrían obtener mejores resultados de seguridad.
Revisión de las mejores prácticas
· Las categorías más importantes de causas fundamentales de daños corresponden a las mejores prácticas que carecen de especificidad, lo que probablemente refleja la dificultad de lograr un consenso entre los 16 grupos de partes interesadas de la CGA, como requiere del proceso de mejores prácticas.
· Una vez solucionados los problemas más sencillos, las restantes dificultades que enfrenta la industria son más complejas. Aun así, el Informe DIRT de 2019 recomienda reexaminar las Mejores Prácticas clave para combatir las mayores causas de daños a las instalaciones subterráneas de servicios públicos.
Panel interactivo
· Explore los datos de la DIRT de 2019 (y 2018) utilizando el Panel interactivo, que permite a los usuarios aplicar una variedad de filtros para crear vistas de datos personalizadas.
COMMON GROUND ALLIANCE 2

## Slide 5
Daños por funcionamiento de instalaciones
Protección de servicios públicos
Notes: La tabla 2 muestra la causa fundamental de eventos para cada tipo de instalación dañada. Las columnas de autoinforme indican el nivel en el que la fuente del evento pertinente (cuando corresponde) envía informes a la DIRT. La tuberías de líquido y de gas natural son las únicas instalaciones en las que los autoinformes son la fuente principal. Representan menos del 50 % de casos de autoinforme porque otras fuentes como los localizadores, los excavadores y los reguladores también ingresan informes DIRT correspondientes a esas instalaciones.
https://commongroundalliance.com/Publications-Media/DIRT-Report/2019-DIRT-Report

## Slide 6
Grupos de causas fundamentales de los daños
Protección de servicios públicos
Notes: La figura 5 muestra los grupos más importantes de causas fundamentales entre 2015 y 2019, excluidas las causas desconocidas. Las causas fundamentales de la DIRT se renovaron a partir de 2018. Antes de eso, las instalaciones abandonadas se agrupaban junto con la categoría de “causas fundamentales varias”. Actualmente, las instalaciones abandonadas se agrupan junto con las prácticas de localización y se presentan de esa manera en la figura 5 para todo el gráfico. Sacar las instalaciones abandonadas del grupo de “causas fundamentales varias” hace que el total de las causas fundamentales varias restantes sea insignificante, y no se las tiene en cuenta en la figura 5. La renovación también contribuyó a la disminución de las prácticas de excavación y al aumento correspondiente de manera aproximada del uso no válido de solicitudes en la transición 2017-2018. 6 Con estos ajustes, la figura 5 nos permite visualizar las tendencias en los grupos de causas fundamentales durante los últimos cinco años. En 2019, los grupos de causas fundamentales correspondientes a la no presentación de la solicitud de localización, prácticas de excavación y prácticas de localización convergen de manera aproximada hacia un mismo valor, y el impacto del uso no válido de la solicitud también está creciendo en importancia.

## Slide 7
Las 10 clases principales de daños informados según su causa fundamental en 2019 - Informe DIRT - CGA
Protección de servicios públicos
Notes: INFORME DIRT DE 2019
Análisis de las causas fundamentales
Los grupos más importantes de causas fundamentales de DIRT se están igualando en cuanto a su contribución al número total de daños, lo que indica que es necesario introducir mejoras sistemáticas en todo el proceso de prevención de daños.
Es importante distinguir entre la responsabilidad por daños y las verdaderas causas de los daños para identificar con precisión en qué partes del proceso los cambios de conducta podrían conducir a cambios en los resultados.
La falta de notificación al centro de llamadas (sin solicitud de localización) sigue siendo la principal causa individual de daños, con un 29,1 %, seguida por el hecho de que la excavadora no mantenga el espacio libre (16,7 %) y la instalación marcada incorrectamente debido a un error del localizador (10,6 %).
Causas fundamentales por grupo
Tabla 4— Daños informados según su causa fundamental en 2019 (codificados por color según el grupo de causa fundamental). El Comité de Datos clasifica estas 26 causas fundamentales en 6 grupos para proporcionar una imagen instantánea y de gran precisión de lo que salió mal en el proceso de prevención de daños.
COMMON GROUND ALLIANCE 12

## Slide 8
Las instalaciones de servicios públicos deben localizarse al comienzo del proceso de planificación de los proyectos.
Antes de comenzar cualquier excavación, TODAS las instalaciones de servicios públicos deben estar correctamente localizadas y señalizadas.
Es posible que sea necesario volver a localizar las instalaciones de servicios públicos para poder llevar a cabo los trabajos de excavación.
Deben establecerse planes de soporte para las instalaciones de servicios públicos vulnerables antes de comenzar la excavación.
Planificación
Protección de servicios públicos
Notes: 1926.651(b)
Instalaciones subterráneas.
1926.651(b)(1)
Antes de comenzar una excavación, debe determinarse la ubicación estimada de las instalaciones de servicios públicos, como alcantarillado, teléfono, combustible, electricidad, tuberías de agua o cualquier otra instalación subterránea que sea razonable esperar encontrar durante el trabajo de excavación.
1926.651(b)(2)
Es necesario comunicarse con las compañías de servicios públicos o con los propietarios dentro de los tiempos de respuesta locales establecidos o habituales para informarles sobre el trabajo propuesto y pedirles que indiquen la ubicación de las instalaciones subterráneas de servicios públicos antes comenzar la excavación. Cuando las compañías de servicios públicos o los propietarios no pueden responder a una solicitud de localizar instalaciones subterráneas de servicios públicos en el plazo de 24 horas (a menos que la ley estatal o local exija un período más prolongado), o no pueden establecer la ubicación exacta de estas instalaciones, el empleador puede proceder, siempre que lo haga con precaución y que se utilice el equipo de detección proporcionado u otros medios aceptables para localizar las instalaciones de servicios públicos.
1926.651(b)(3)
Cuando las operaciones de excavación se acercan a la ubicación estimada de las instalaciones subterráneas, la ubicación exacta de las instalaciones se determinará por medios seguros y aceptables.
1926.651(b)(4)
Mientras la excavación esté abierta, las instalaciones subterráneas deben protegerse, apoyarse o retirarse según sea necesario para proteger a los empleados.

## Slide 9
Es posible comunicarse con todos los centros de atención telefónica de llamada única mediante el número gratuito de cada centro, por correo electrónico o marcando 811.
Los requisitos de los sistemas de llamada única los establece cada estado.
Los “centros de atención de llamada única” son una especie de central distribuidora.
El propietario de las instalaciones de servicios públicos es responsable de señalizar las instalaciones subterráneas, ya sea con sus propios empleados o con un servicio de localización contratado.
Localización y leyes sobre el número 811
Protección de servicios públicos
Notes: 1926.651(b)(2)
Es necesario comunicarse con las compañías de servicios públicos o con los propietarios dentro de los tiempos de respuesta locales establecidos o habituales para informarles sobre el trabajo propuesto y pedirles que indiquen la ubicación de las instalaciones subterráneas de servicios públicos antes comenzar la excavación. Cuando las compañías de servicios públicos o los propietarios no pueden responder a una solicitud de localizar instalaciones subterráneas de servicios públicos en el plazo de 24 horas (a menos que la ley estatal o local exija un período más prolongado), o no pueden establecer la ubicación exacta de estas instalaciones, el empleador puede proceder, siempre que lo haga con precaución y que se utilice el equipo de detección proporcionado u otros medios aceptables para localizar las instalaciones de servicios públicos.

## Slide 10
Cada estado tiene un centro de atención telefónica de llamada única
Protección de servicios públicos

## Slide 11
La entidad que llevará a cabo la excavación debe solicitar y conservar el boleto de localización.
Un contratista no puede excavar en la ubicación del boleto de otro contratista.
Si la entidad correcta (aquella que realiza la excavación) no tiene un número de boleto válido, esto podría ocasionar posibles problemas de responsabilidad en caso de que se dañen instalaciones de servicios públicos.
Responsabilidad de la solicitud de localización
Protección de servicios públicos
Notes: 1926.651(b)(2)
Es necesario comunicarse con las compañías de servicios públicos o con los propietarios dentro de los tiempos de respuesta locales establecidos o habituales para informarles sobre el trabajo propuesto y pedirles que indiquen la ubicación de las instalaciones subterráneas de servicios públicos antes comenzar la excavación. Cuando las compañías de servicios públicos o los propietarios no pueden responder a una solicitud de localizar instalaciones subterráneas de servicios públicos en el plazo de 24 horas (a menos que la ley estatal o local exija un período más prolongado), o no pueden establecer la ubicación exacta de estas instalaciones, el empleador puede proceder, siempre que lo haga con precaución y que se utilice el equipo de detección proporcionado u otros medios aceptables para localizar las instalaciones de servicios públicos.

## Slide 12
La solicitud de localización se envía desde el centro de atención telefónica de llamada única a todos los servicios públicos que se muestran en el área donde se realizarán los trabajos.
Las compañías de servicios públicos, o su contratista de localización, señalizan las instalaciones de acuerdo con las pautas y los códigos de color específicos de cada estado.
Localización de instalaciones de servicios públicos
Protección de servicios públicos

## Slide 13
Es posible que no se incluyan los servicios públicos privados en propiedades privadas.
Localizar esas instalaciones puede ser responsabilidad del propietario.
Servicios públicos privados
Protección de servicios públicos

## Slide 14
Eléctricos: potencia de alta tensión; potencia de baja tensión, como circuitos de luz.
Gas: gas natural, propano, combustibles líquidos, etc.
Comunicación: teléfono, datos, fibra óptica.
Agua: tuberías principales, tuberías secundarias a baja presión, etc.
Alcantarillado: sanitario, de drenaje, etc.
Clases de instalaciones de servicios públicos encontradas
Codificación universal por color
Protección de servicios públicos

## Slide 15
Señalización de instalaciones
de servicios públicos
Protección de servicios públicos

## Slide 16
Es una buena práctica fotografiar las señales.
Puede ser útil si surgen problemas.
Documentación
Protección de servicios públicos
Notes: Siempre verifique las instrucciones de señalización antes de comenzar su trabajo utilizando una copia del boleto de localización para confirmar que las señales son correctas y coinciden con el boleto.
Tome fotos o videos para documentar las señales antes de comenzar a excavar.
NO excave fuera del área de trabajo solicitada.
Si va a excavar fuera del área de las instrucciones de señalización, DEBE llamar a la línea directa para excavadores para presentar una nueva solicitud de localización que cubra el área de excavación ampliada.
Nunca suponga que un sitio está despejado si no ve señales. Los indicadores sobre el suelo pueden dar pistas sobre lo que puede no haberse señalizado en un lugar de trabajo.
Comuníquese con el proveedor local o con el localizador de instalaciones de servicios públicos si tiene alguna pregunta o inquietud sobre señales de ubicación poco claras o faltantes. Siempre es buena idea solicitar información adicional si las señales no son claras.

## Slide 17
Es posible que los requisitos de señalización de un estado no especifiquen una distancia máxima a la que deban estar las señales con respecto de las instalaciones de servicios públicos señalizadas.
Esto reviste una importancia particular porque la localización no es una ciencia exacta y, por lo tanto, la ubicación real de la instalación podría diferir de la posición de las señales.
Siempre tenga en cuenta que la instalación de servicios públicos puede estar a cierta distancia de las señales.
La ubicación física de los servicios públicos debe determinarse mediante métodos como sondeo o excavación manual utilizando las señales como referencia.
Localización y señalización
Protección de servicios públicos
Notes: 1926.651(b)(3)
Cuando las operaciones de excavación se acercan a la ubicación estimada de las instalaciones subterráneas, la ubicación exacta de las instalaciones se determinará por medios seguros y aceptables.

## Slide 18
Localización física de las instalaciones de servicios públicos
Protección de servicios públicos
Sondeo con una varilla de sonda extensa
Excavación manual con pala, pico, etc.
Los excavadores tienen la responsabilidad de localizar físicamente los servicios públicos usando las señales como referencias.
Sondeo
Excavación manual
Notes: 1926.651(b)(3)
Cuando las operaciones de excavación se acercan a la ubicación estimada de las instalaciones subterráneas, la ubicación exacta de las instalaciones se determinará por medios seguros y aceptables.

## Slide 19
El uso de excavadoras por aspiración se ha convertido en una forma muy eficaz de localizar físicamente instalaciones de servicios públicos de manera no destructiva.
La aspiración utiliza agua a alta presión para romper la tierra, que luego se aspira fuera del orificio de sondeo.
Sondeo por aspiración y perforación
Protección de servicios públicos
Notes: Esto es menos destructivo que la excavación manual con palas.
Al hacer perforaciones de prueba, los equipos de trabajo en instalaciones de servicios públicos utilizan una excavadora por aspiración portátil. Primero, se hacen hoyos de prueba, que suelen medir entre 6 y 12 pulgadas de profundidad, a lo largo de la línea donde se planea excavar o comenzar una construcción. Se excava el suelo con succión de alta velocidad hasta que la línea de servicios públicos queda parcialmente descubierta.
Para esto, se pueden utilizar tanto la excavación por aire como por hidrovacío. Estos métodos utilizan agua o aire a presión para retirar rápidamente el contenido del suelo. Esto permite a los operadores tener una visión clara de las características del subsuelo.
La excavación por aspiración con agua o con aire es capaz de pasar de manera segura incluso a través de tierra dura y compacta, suelo rocoso y arcilla. A diferencia de los métodos tradicionales de utilizar una pala o equipo pesado, no cortará una línea de servicios públicos oculta bajo la superficie. La excavación por aspiración es un proceso no invasivo, no mecánico y no destructivo. La perforación de hoyos de prueba mediante excavación por aspiración simplemente deja al descubierto la línea sin dañarla ni moverla. Además, en comparación con estos otros métodos, la excavación por aspiración deja una huella más pequeña en el sitio y reduce el tiempo necesario para terminar el trabajo.
Luego, la suciedad y los escombros de rocas desplazados se succionan del área de excavación mediante una manguera de gran tamaño y se almacenan en un tanque en el camión. Se pueden usar camiones excavadores con tanques de diferente capacidad para adaptarse a la dimensión del trabajo. Una vez que se han localizado con precisión las líneas, la tierra húmeda o seca acumulada que se retiró durante el proceso de excavación puede volver a colocarse como relleno.

## Slide 20
Las excavadoras deben conservar un espacio libre mínimo entre una instalación de servicios públicos señalizada y no expuesta, y el borde o punta de corte de cualquier equipo de excavación o de movimiento de tierra operado con motor.
El espacio libre mínimo varía según el estado (aproximadamente, entre 18" y 36").
Si es necesario excavar con equipos mecánicos dentro del espacio libre mínimo exigido por el estado, la excavación debe realizarse con mucho cuidado y con herramientas manuales o se deben exponer primero las instalaciones de servicios públicos.
Requisitos de espacio libre
Protección de servicios públicos

## Slide 21
Ejemplos: El espacio libre se cuenta desde el exterior de las instalaciones de servicios públicos.
Espacio libre
Protección de servicios públicos

## Slide 22
Las instalaciones de servicios públicos deben estar protegidas y contar con un soporte si existe la posibilidad de que se dañen.
Soporte de las instalaciones expuestas
Protección de servicios públicos
Notes: 1926.651(b)(4)
Mientras la excavación esté abierta, las instalaciones subterráneas deben protegerse, apoyarse o retirarse según sea necesario para proteger a los empleados.

## Slide 23
Si se ha expuesto una instalación, es responsabilidad del excavador inspeccionarla y proporcionarle un soporte.
Si se descubren daños de cualquier tipo o existe alguna sospecha de que los haya, es responsabilidad del excavador notificar de inmediato al propietario de la instalación directamente.
Las excavaciones en lugares con instalaciones dañadas de servicios públicos no deben rellenarse hasta que dichas instalaciones se hayan inspeccionado y reparado, y hasta que se haya aprobado el rellenado.
Fijación, arriostramiento y protección
Protección de servicios públicos

## Slide 24
Apague el equipo y elimine todas las fuentes posibles de ignición.
Comuníquese con el 911 INMEDIATAMENTE.
Llame a la compañía de gas INMEDIATAMENTE.
Todos deben evacuar el área y protegerla para evitar que otras personas accedan a esta hasta que llegue el personal de emergencia y de la compañía de gas.
Tuberías de gas dañadas
Protección de servicios públicos
Notes: Si hay un escape de gas natural o líquidos inflamables, DEBE hacer lo siguiente:
Elimine todas las fuentes de ignición al apagar de inmediato el equipo, teléfonos celulares, encendedores, automóviles y camiones.
Evacúe de inmediato el área y manténgase, con respecto a la avería, del lado de donde viene el viento. No arranque ningún vehículo para salir del área, ya que esto podría convertirse en una fuente de ignición.
TUBERÍAS DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO:
Por lo general, las compañías de tuberías de transmisión exigen que un representante de ellas esté en el sitio cuando se excava cerca de una tubería. Esto se conoce como vigilancia o estado de alerta (watchdog o standby).
El propietario de la instalación DEBE ser notificado cada vez que se sospeche que se ha producido un daño en una instalación. Lo exige la ley. Incluso algo tan leve como una abolladura o un arañazo puede causar fallas en las instalaciones en el futuro.
Si se ha hecho contacto con una instalación de gas natural o de líquidos inflamables, conozca las señales de advertencia de una fuga, que incluyen las siguientes:
Hay olor a huevo podrido o aceite. Tenga en cuenta que es posible que las líneas de transmisión de gas natural no tengan olor.
Se oye un ruido semejante a un silbido, un soplo o un rugido.
Se ve una nube blanca o niebla, agua burbujeante, vegetación descolorida o muerta, llamas o vapores.
En el caso de una fuga de productos derivados del petróleo, es posible que se vea un brillo aceitoso o un charco de líquido.
Recuerde que el gas natural es más liviano que el aire y se disipará rápidamente en la atmósfera. Otros productos derivados del petróleo que se encuentran en las tuberías son más pesados que el aire y se acumularán en áreas bajas.
Incluso un golpe menor puede provocar una exposición y daños inesperados. Teniendo esto en cuenta, debe hacer lo siguiente:
Informe siempre acerca de todas las muescas, abolladuras, arañazos o cables trazadores cortados.
Nunca detenga una fuga ni intente repararla usted mismo. La electricidad estática de la tubería podría causar una combustión.
Nunca entierre una fuga, dado que el gas natural puede desplazarse bajo tierra y encontrar una fuente de ignición remota.
Nunca opere ningún equipo de las tuberías, lo que incluye girar válvulas. Girar una válvula puede causar problemas en cualquier parte del sistema de tuberías. Llame al 911 desde un lugar seguro y notifique al propietario de la instalación lo antes posible.
La información de contacto de la compañía de servicios públicos se puede encontrar en los postes que indican la presencia de tuberías ubicados a lo largo de las carreteras.
El contratista es responsable de asegurar el área y de garantizar la seguridad de los trabajadores y demás personas hasta que lleguen los servicios de emergencia.

## Slide 25
No se señalizan mediante centros de atención telefónica.
Todo el equipo de excavación debe mantener al menos un espacio libre mínimo de 10 pies con respecto a todas las líneas eléctricas aéreas de menos de 50 kV.
Es necesario un espacio libre extra para líneas eléctricas de más de 50 kV.
NOTA: El espacio libre necesario para las grúas puede ser mayor.
Líneas eléctricas aéreas
Protección de servicios públicos

## Slide 26
“La seguridad de las instalaciones de servicios públicos subterráneas y la prevención de daños es una responsabilidad compartida. Los propietarios/operadores, localizadores, centros 811, contratistas, agencias reguladoras y otros tienen responsabilidades muy importantes en este proceso.
Si cada una de las partes no cumple sus responsabilidades, el proceso se verá comprometido, lo que pondrá en peligro la seguridad pública, de los trabajadores, de las propiedades, de los servicios vitales, de la vida y de la integridad física”.
Recuerde
Componentes de un programa eficaz de seguridad de excavaciones en instalaciones subterráneas de servicios públicos y de prevención de daños
AGC of America
Protección de servicios públicos

## Slide 27
¿Tiene preguntas?
Protección de servicios públicos