## Slide 1
Análisis y clasificación del terreno
Oct. de 2021 – Sep. de 2022
Riesgos en apertura de zanjas y excavaciones en la construcción
Becas de Capacitación Susan Harwood de AGC-OSHA

## Slide 2
En esta sesión, se describe un método para clasificar los depósitos de suelo y rocas según el sitio, las condiciones ambientales y la estructura y composición de los depósitos de tierra.
Sistemas adecuados de inclinación o bancadas diseñados de acuerdo con los requisitos.
Uso de sistemas de apuntalamiento, incluidos el apuntalamiento de madera, el apuntalamiento hidráulico de aluminio, pilotes u otros sistemas de protección.
Objetivos de aprendizaje
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Este apéndice corresponde cuando un sistema de inclinación o bancadas está diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección 1926.652 (b)(2) como método de protección de los trabajadores contra derrumbes. Este apéndice también se aplica cuando se diseña apuntalamiento de madera para excavaciones como método de protección contra derrumbes de acuerdo con el apéndice C, subsección P, sección 1926, y cuando se diseña apuntalamiento hidráulico de aluminio de acuerdo con el apéndice D. Este apéndice también corresponde si se diseñan y seleccionan otros sistemas de protección sobre la base de datos preparados de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección 1926.652(c), y si los datos se clasifican mediante el sistema de clasificación de suelos establecido en este apéndice.

## Slide 3
La persona competente deberá realizar una inspección antes del inicio del trabajo y, según sea necesario, durante todo el turno.
También se deben realizar inspecciones después de cada tormenta o después del aumento de la frecuencia con la que ocurre cualquier otro riesgo. Estas inspecciones solo son necesarias cuando la exposición de los trabajadores se puede anticipar razonablemente.
Persona competente
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: 1926.651(k)(1)
Una persona competente debe realizar inspecciones diarias de las excavaciones, las áreas adyacentes y los sistemas de protección en busca de indicios de situaciones que podrían resultar en derrumbes, de fallas en los sistemas de protección, de atmósferas peligrosas o de otras condiciones de riesgo. La persona competente deberá realizar una inspección antes del inicio del trabajo y, según sea necesario, durante todo el turno. También se deben realizar inspecciones después de cada tormenta o después del aumento de la frecuencia con la que ocurre cualquier otro riesgo. Estas inspecciones solo son necesarias cuando la exposición de los trabajadores se puede anticipar razonablemente.
1926.651(k)(2)
Cuando la persona competente encuentre indicios de una situación que podría resultar en un derrumbe, de fallas en los sistemas de protección, de atmósferas peligrosas o de otras condiciones de riesgo, los trabajadores expuestos deberán retirarse del área peligrosa hasta que se hayan tomado las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

## Slide 4
Una persona competente debe realizar inspecciones diarias de las excavaciones, las áreas adyacentes y los sistemas de protección en busca de lo siguiente:
    indicios de una situación que podría generar posibles derrumbes;
    indicios de falla de los sistemas de protección;
    atmósferas peligrosas;
    otras condiciones peligrosas.
Persona competente
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: 1926.651(k)(1)
Una persona competente debe realizar inspecciones diarias de las excavaciones, las áreas adyacentes y los sistemas de protección en busca de indicios de situaciones que podrían resultar en derrumbes, de fallas en los sistemas de protección, de atmósferas peligrosas o de otras condiciones de riesgo. La persona competente deberá realizar una inspección antes del inicio del trabajo y, según sea necesario, durante todo el turno. También se deben realizar inspecciones después de cada tormenta o después del aumento de la frecuencia con la que ocurre cualquier otro riesgo. Estas inspecciones solo son necesarias cuando la exposición de los trabajadores se puede anticipar razonablemente.
1926.651(k)(2)
Cuando la persona competente encuentre indicios de una situación que podría resultar en un derrumbe, de fallas en los sistemas de protección, de atmósferas peligrosas o de otras condiciones de riesgo, los trabajadores expuestos deberán retirarse del área peligrosa hasta que se hayan tomado las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

## Slide 5
Inspeccionar con antelación el sitio de trabajo.
Determinar el tipo del suelo y su estado.
Determinar los sistemas de protección.
Confirmar el acceso y la salida apropiados.
Monitorear las condiciones ambientales.
Inspeccionar y proporcionar la seguridad de los trabajadores.
Responsabilidades de la persona competente
Pruebas y clasificación del suelo

## Slide 6
Cada depósito de suelo y roca deberá ser clasificado por una persona competente como roca estable, tipo A, tipo B o tipo C.
La clasificación de los depósitos se hará en función de los resultados de al menos un análisis visual y al menos uno manual.
Estos análisis estarán a cargo de una persona competente.
Los análisis visuales y manuales se realizarán de manera que proporcionen cantidades suficientes para obtener una buena comprensión de los tipos de suelo.
Pruebas de suelo por una persona competente
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Subsección 1926, Sección P, Apéndice A - Clasificación del suelo
(c) Requisitos -
(1) Clasificación de depósitos de suelo y rocas. Cada depósito de suelo y roca deberá ser clasificado por una persona competente como roca estable, tipo A, tipo B o tipo C de acuerdo con las definiciones establecidas en el párrafo (b) de este apéndice.
(2) Base de la clasificación. La clasificación de los depósitos se hará en función de los resultados de al menos un análisis visual y al menos uno manual. Estas pruebas deberá llevarlas a cabo una persona competente, y consistirán en las descritas en el párrafo (d) o en otros métodos reconocidos de clasificación y prueba de suelos, como los adoptados por la Sociedad estadounidense de pruebas y materiales (American Society for Testing and Materials, ASTM) o el sistema de clasificación de texturas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
(3) Análisis visual y manual. Los análisis visual y manual, como los que se señalan como aceptables en el párrafo (d) de este apéndice, deberán diseñarse y realizarse de manera que brinden suficiente información cuantitativa y cualitativa para identificar adecuadamente las propiedades, los factores y las condiciones que afectan la clasificación de los depósitos.
(4) Sistemas de varias capas. Los sistemas de capas se clasificarán de acuerdo con la capa más débil. Sin embargo, cada capa puede clasificarse individualmente en los casos en los que una capa más estable se encuentre debajo de otra menos estable.
(5) Reclasificación. Si después de clasificar un depósito, las propiedades, los factores o las condiciones que afectan su clasificación cambian de alguna manera, una persona competente evaluará estos cambios. El depósito será reclasificado según sea necesario para reflejar el cambio de circunstancias.

## Slide 7
Un método de clasificación de los depósitos de suelo y rocas en una jerarquía de roca estable,
tipo A, tipo B y tipo C, en orden decreciente de estabilidad.
Las categorías se determinan a partir de un análisis de las propiedades y características de desempeño de los depósitos y las condiciones ambientales de exposición.
Clasificación del suelo
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones

## Slide 8
NO se requiere documentación.
No obstante, contar con un documento, un registro de excavación de zanjas o una lista de verificación es una PRÁCTICA RECOMENDABLE.
Documentación de las pruebas
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: 1. Sección 1926, Sección P, Apéndice A - Clasificación del Suelo
(a) Alcance y aplicación -
(1) Alcance. En este apéndice, se describe un método para clasificar los depósitos de suelo y rocas según el sitio, las condiciones ambientales y la estructura y composición de los depósitos de tierra. Este apéndice contiene definiciones, establece requisitos y describe pruebas visuales y manuales aceptables para la clasificación de suelos.
(2) Aplicación. Este apéndice corresponde cuando un sistema de inclinación o bancadas está diseñado de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección 1926.652 (b)(2) como método de protección de los trabajadores contra derrumbes. Este apéndice también se aplica cuando se diseña apuntalamiento de madera para excavaciones como método de protección contra derrumbes de acuerdo con el apéndice C, subsección P, sección 1926, y cuando se diseña apuntalamiento hidráulico de aluminio de acuerdo con el apéndice D. Este apéndice también corresponde si se diseñan y seleccionan otros sistemas de protección sobre la base de datos preparados de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección 1926.652(c), y si los datos se clasifican mediante el sistema de clasificación de suelos establecido en este apéndice.

## Slide 9
Arcilla (suelo de grano fino), o el suelo con un alto contenido de arcilla, con fuerza cohesiva.
El suelo cohesivo no se derrumba, se puede excavar con pendientes laterales verticales y es plástico cuando está húmedo.
El suelo cohesivo es difícil de romper cuando está seco y exhibe una gran cohesión cuando está sumergido.
Los suelos cohesivos incluyen limo arcilloso, arcilla arenosa, arcilla limosa, arcilla y arcilla orgánica.
Suelo cohesivo
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones

## Slide 10
Grava, arena o limo (suelo de grano grueso) con poco o ningún contenido de arcilla.
El suelo granular no tiene fuerza cohesiva. Algunos suelos granulares húmedos exhiben cohesión aparente.
El suelo granular no se puede moldear cuando está húmedo y se desmorona fácilmente cuando está seco.
Suelo granular
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones

## Slide 11
Se hace un análisis visual para determinar información cualitativa sobre el sitio de excavación en general,
el suelo adyacente a la excavación,
el suelo que forma los lados de la excavación abierta,
y el suelo tomado como muestras del material excavado.
Pruebas visuales
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones
(1) Pruebas visuales. Se hace un análisis visual para determinar información cualitativa sobre el sitio de excavación en general, el suelo adyacente a la excavación, el suelo que conforma los lados de la excavación abierta y el suelo tomado como muestras del material excavado.
(I) Observe muestras de suelo excavado y del suelo de los lados de la excavación. Estime la variedad de tamaños de las partículas y los tamaños relativos de estas. El suelo que se compone principalmente de material de grano fino constituye material cohesivo. El suelo compuesto principalmente de arena o grava de grano grueso constituye material granular.
(II) Observe el suelo a medida que se excava. El suelo que permanece agrupado en terrones cuando se excava es cohesivo. El suelo que se deshace fácilmente y no permanece en forma de terrones es granular.
(III) Observe el lado de la excavación abierta y el área de la superficie adyacente a la excavación. Las aberturas en forma de grietas, como las grietas por tensión, pueden indicar la presencia de material fisurado. Si se descantillan fragmentos de suelo de un lado vertical, el suelo podría estar fisurado. Las pequeñas descantilladuras son indicios de suelo en movimiento y de situaciones potencialmente peligrosas.
(IV) Observe el área adyacente a la excavación y la excavación en sí para hallar indicios de la presencia de instalaciones de servicios públicos y otras estructuras subterráneas, y para identificar suelo que haya sido alterado previamente.
(V) Observe el lado abierto de la excavación para identificar sistemas de capas. Examine los sistemas de capas para identificar si las capas están inclinadas hacia la excavación. Estime el grado de pendiente de las capas.
(VI) Observe el área adyacente a la excavación y los lados de la excavación abierta para encontrar indicios de la presencia de agua superficial, agua que se filtre desde los lados de la excavación o el nivel de la capa freática.
(VII) Observe el área adyacente a la excavación y el área dentro de la excavación en busca de fuentes de vibración que puedan afectar la estabilidad de la superficie de excavación.

## Slide 12
Sale del cubo en grandes terrones – cohesivo.
La pila de escombros fluye con facilidad – granular.
La superficie de excavación se mantiene después de quitar el cubo – cohesivo.
Fíjese si encuentra agua que se filtre – Tipo de degradación.
Fíjese si encuentra fisuras en la superficie del suelo – Tipo de degradación.
Pruebas visuales
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Subsección 1926, Sección P, Apéndice A - Clasificación del suelo
(1) Pruebas visuales. Se hace un análisis visual para determinar información cualitativa sobre el sitio de excavación en general, el suelo adyacente a la excavación, el suelo que conforma los lados de la excavación abierta y el suelo tomado como muestras del material excavado.
(I) Observe muestras de suelo excavado y del suelo de los lados de la excavación. Estime la variedad de tamaños de las partículas y los tamaños relativos de estas. El suelo que se compone principalmente de material de grano fino constituye material cohesivo. El suelo compuesto principalmente de arena o grava de grano grueso constituye material granular.
(II) Observe el suelo a medida que se excava. El suelo que permanece agrupado en terrones cuando se excava es cohesivo. El suelo que se deshace fácilmente y no permanece en forma de terrones es granular.
(III) Observe el lado de la excavación abierta y el área de la superficie adyacente a la excavación. Las aberturas en forma de grietas, como las grietas por tensión, pueden indicar la presencia de material fisurado. Si se descantillan fragmentos de suelo de un lado vertical, el suelo podría estar fisurado. Las pequeñas descantilladuras son indicios de suelo en movimiento y de situaciones potencialmente peligrosas.
(IV) Observe el área adyacente a la excavación y la excavación en sí para hallar indicios de la presencia de instalaciones de servicios públicos y otras estructuras subterráneas, y para identificar suelo que haya sido alterado previamente.
(V) Observe el lado abierto de la excavación para identificar sistemas de capas. Examine los sistemas de capas para identificar si las capas están inclinadas hacia la excavación. Estime el grado de pendiente de las capas.
(VI) Observe el área adyacente a la excavación y los lados de la excavación abierta para encontrar indicios de la presencia de agua superficial, agua que se filtre desde los lados de la excavación o el nivel de la capa freática.
(VII) Observe el área adyacente a la excavación y el área dentro de la excavación en busca de fuentes de vibración que puedan afectar la estabilidad de la superficie de excavación.

## Slide 13
Suelos fuertes y cohesivos
Arcillas rígidas
Arenas y gravas cohesivas
Sin fisuras ni grietas
No saturado.
Resistencia a la compresión en espacios abiertos >1,5 toneladas por pie cuadrado
Suelo de tipo A
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones
Tipo A significa suelos cohesivos con una resistencia a la compresión en espacios abiertos de 1,5 tsf (toneladas por pie cuadrado) (144 kPa) o más. Ejemplos de suelos cohesivos son la arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa, marga arcillosa y, en algunos casos, marga arcillosa con limo y con arena. Los suelos consolidados, como el caliche y el suelo de capa dura, también se consideran de tipo A. Sin embargo, ningún suelo es tipo A si:
(I) está fisurado;
(II) está expuesto a vibraciones debidas al tráfico pesado, a la introducción de pilotes o a efectos similares;
(III) ha sido alterado previamente;
(IV) es parte de un sistema de capas inclinado hacia la excavación en una pendiente de cuatro unidades de distancia horizontal por una de distancia vertical (4H: 1V) o más;
(V) el material está sujeto a otros factores que harían necesario que se lo clasificara como material menos estable.

## Slide 14
Suelos cohesivos débiles
Arcillas de dureza media
Roca fracturada o inestable
Arenas arcillosas o limo arcilloso
Posibilidad de fisuras o grietas
Suelo de tipo B
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones
Tipo B significa lo siguiente:
(I) suelo cohesivo con una resistencia a la compresión en espacios abiertos superior a 0,5 tsf (48 kPa) pero menos de 1,5 tsf (144 kPa);
(II) suelos granulares sin cohesión, que incluyen grava angular (similar a la roca triturada), limo, marga limosa, marga arenosa y, en algunos casos, marga arcillosa con limo y con arena.
(III) suelos alterados previamente, excepto aquellos que se clasifiquen como suelos de tipo C;
(IV) suelo que cumple los requisitos de consolidación o resistencia a la compresión en espacios abiertos para el tipo A, pero que tiene fisuras o está sujeto a vibraciones;

## Slide 15
No saturado.
Resistencia a la compresión en espacios abiertos de 0,5-1,5 toneladas por pie cuadrado
Suelo de tipo B
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones
Tipo B significa lo siguiente:
(I) suelo cohesivo con una resistencia a la compresión en espacios abiertos superior a 0,5 tsf (48 kPa) pero menos de 1,5 tsf (144 kPa);
(II) suelos granulares sin cohesión, que incluyen grava angular (similar a la roca triturada), limo, marga limosa, marga arenosa y, en algunos casos, marga arcillosa con limo y con arena.
(III) suelos alterados previamente, excepto aquellos que se clasifiquen como suelos de tipo C;
(IV) suelo que cumple los requisitos de consolidación o resistencia a la compresión en espacios abiertos para el tipo A, pero que tiene fisuras o está sujeto a vibraciones;

## Slide 16
Arenas sin cohesión
Rellenos sin cohesión
Grava
Suelos granulares limosos
Posibilidad de que el suelo esté saturado
Resistencia a la compresión en espacios abiertos < 0,5 toneladas por pie cuadrado.
Suelo de tipo C
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Definiciones
Tipo C significa lo siguiente:
(I) suelo cohesivo con una resistencia a la compresión en espacios abiertos de 0,5 tsf (48 kPa) o menos;
(II) suelos granulares que incluyen grava, arena y arena margosa;
(III) suelo sumergido o del que se filtra agua libremente;
(iv) roca sumergida que no es estable;
(V) material en un sistema de capas inclinado hacia la excavación en una pendiente de cuatro unidades de distancia horizontal por una de distancia vertical (4H: 1V) o más.

## Slide 17
Materia mineral sólida natural (roca) que puede excavarse con lados verticales y permanecer intacta mientras está expuesta.
Roca estable
Pruebas y clasificación del suelo

## Slide 18
Video de pruebas del suelo de la OSHA
Pruebas y clasificación del suelo

## Slide 19
El análisis manual de muestras de suelo se lleva a cabo para determinar sus propiedades cuantitativas y cualitativas, y para proporcionar más información a fin de clasificar el suelo correctamente.
Prueba de penetración del pulgar
Prueba con penetrómetro
Prueba de plasticidad en forma de tira
Prueba de muestra en forma de bola
Prueba de muestra seca
Prueba de sedimentación de agua
Pruebas manuales
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Subsección 1926, Sección P, Apéndice A - Clasificación del suelo
(2) Pruebas manuales. El análisis manual de muestras de suelo se lleva a cabo para determinar sus propiedades cuantitativas y cualitativas, y para proporcionar más información a fin de clasificar el suelo correctamente.
(I) Plasticidad. Moldee una muestra de tierra húmeda o mojada hasta darle forma de bola y luego intente enrollarla para formar con ella una tira delgada de hasta 1⁄8 de pulgada de diámetro. El material cohesivo se puede enrollar con éxito en tiras sin que se deshaga. Por ejemplo, si se puede sostener desde un extremo y sin que se rompa una tira de suelo de al menos dos pulgadas (50 mm) de longitud y 1⁄8 de pulgada, el suelo es cohesivo.
(II) Resistencia en seco. Si el suelo está seco y se desmorona por sí solo o con una presión moderada en granos individuales o en polvo fino, es granular (cualquier combinación de grava, arena o limo). Si el suelo está seco y cae en terrones que se deshacen en otros más pequeños, y si estos, por el contrario, se deshacen con dificultad, puede tratarse de arcilla en cualquier combinación con grava, arena o limo. Si el suelo seco se deshace en terrones que no se deshacen en otros más pequeños y que solo pueden romperse con dificultad, y no hay ninguna indicación visual de que el suelo está fisurado, se puede considerar que el suelo no está fisurado.
(III) Penetración del pulgar. La prueba de penetración del pulgar se puede utilizar para estimar la resistencia a la compresión en espacios abiertos de suelos cohesivos. (Esta prueba se basa en la prueba de penetración del pulgar descrita en la designación de normas D2488 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales, ''Práctica recomendada estándar para la descripción de suelos. Procedimiento visual - Manual''). En los suelos tipo A con resistencia a la compresión en espacios abiertos de 1,5 tsf, es fácil hacer marcas con el pulgar; sin embargo, este solo puede insertarse en ellos con un gran esfuerzo. En los suelos tipo C con una resistencia a la compresión en espacios abiertos de 0,5 tsf, el pulgar puede penetrar con facilidad varias pulgadas, y es posible moldearlos haciendo una ligera presión con el dedo. Esta prueba debe llevarse a cabo con una muestra de suelo que no haya sido alterado previamente, como un gran terrón de escombros, tan pronto como sea posible después de la excavación para mantener al mínimo los efectos de la exposición a factores que puedan secarlo. Si, más tarde, la excavación se expone a factores de humedad (lluvia, inundaciones), la clasificación del suelo debe cambiarse en consecuencia.
(IV) Otras pruebas de resistencia. También se puede estimar la resistencia a la compresión en espacios abiertos de los suelos con un penetrómetro de bolsillo o una barra manual para pruebas de resistencia al cizallamiento.
(V) Prueba de secado. El propósito básico de la prueba de secado es diferenciar entre material cohesivo con fisuras, material cohesivo sin fisuras y material granular. El procedimiento para esta prueba implica secar una muestra de suelo de alrededor de una pulgada de espesor (2,54 cm) y seis pulgadas (15,24 cm) de diámetro hasta que esté completamente seca:
(A) Si la muestra desarrolla grietas a medida que se seca, esto indica que hay fisuras considerables.
(B) Las muestras que se secan sin agrietarse deben romperse a mano. Si se necesita una fuerza considerable para romper una muestra, el suelo tiene un contenido importante de material cohesivo. Se puede clasificar como material cohesivo sin fisuras y se debe determinar la resistencia a la compresión en espacios abiertos.
(C) Si una muestra se rompe fácilmente con la mano, se trata de material cohesivo fisurado o de material granular. Para distinguir entre los dos, pulverice los terrones secos de la muestra con la mano o pisándolos. Si los terrones no se pulverizan con facilidad, se trata de un material cohesivo con fisuras. Si se pulverizan fácilmente en fragmentos muy pequeños, el material es granular.

## Slide 20
Prueba de penetración del pulgar
Vea hasta dónde puede introducir su pulgar en un terrón de gran tamaño.
Tipo “A” - ½ uña del pulgar
Tipo “B”: uña del pulgar completa
Tipo “C”: hasta los nudillos
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Subsección 1926, Sección P, Apéndice A - Clasificación del suelo
(d)(2)(III) Penetración del pulgar. La prueba de penetración del pulgar se puede utilizar para estimar la resistencia a la compresión en espacios abiertos de suelos cohesivos. (Esta prueba se basa en la prueba de penetración del pulgar descrita en la designación de normas D2488 de la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales, ''Práctica recomendada estándar para la descripción de suelos. Procedimiento visual - Manual''). En los suelos tipo A con resistencia a la compresión en espacios abiertos de 1,5 tsf, es fácil hacer marcas con el pulgar; sin embargo, este solo puede insertarse en ellos con un gran esfuerzo. En los suelos tipo C con una resistencia a la compresión en espacios abiertos de 0,5 tsf, el pulgar puede penetrar con facilidad varias pulgadas, y es posible moldearlos haciendo una ligera presión con el dedo. Esta prueba debe llevarse a cabo con una muestra de suelo que no haya sido alterado previamente, como un gran terrón de escombros, tan pronto como sea posible después de la excavación para mantener al mínimo los efectos de la exposición a factores que puedan secarlo. Si, más tarde, la excavación se expone a factores de humedad (lluvia, inundaciones), la clasificación del suelo debe cambiarse en consecuencia.

## Slide 21
Penetrómetro de bolsillo
(Solo suelos cohesivos)
Inserte el penetrómetro en la muestra de suelo hasta el anillo marcador.
Lea la resistencia a la compresión en espacios abiertos en la parte inferior del anillo deslizante rojo.
Pruebas y clasificación del suelo

## Slide 22
Prueba de plasticidad en forma de tira
Enrolle la tierra para que forme una tira delgada de 1/8” de diámetro.
Sosténgala verticalmente desde un extremo.
Si puede sostener una tira de más de 2” de longitud, el suelo es cohesivo.
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Subsección 1926, Sección P, Apéndice A - Clasificación del suelo
(d)(2)(i) Plasticidad. Moldee una muestra de tierra húmeda o mojada hasta darle forma de bola y luego intente enrollarla para formar con ella una tira delgada de hasta 1⁄8 de pulgada de diámetro. El material cohesivo se puede enrollar con éxito en tiras sin que se deshaga. Por ejemplo, si se puede sostener desde un extremo y sin que se rompa una tira de suelo de al menos dos pulgadas (50 mm) de longitud y 1⁄8 de pulgada, el suelo es cohesivo.

## Slide 23
Prueba de muestra en forma de bola
Haga una bola con una muestra húmeda de tierra.
Si la bola es firme y estable, el suelo es cohesivo.
Si la bola se deshace al manipularla, el suelo es granular.
Pruebas y clasificación del suelo

## Slide 24
Prueba de muestra seca
Cohesión fuerte: una muestra seca de gran tamaño se rompe solo con fuerza.
Cohesión débil: una muestra de gran tamaño se rompe fácilmente en terrones más pequeños que no se pueden triturar.
Granular: los terrones se trituran fácilmente en partículas.
Pruebas y clasificación del suelo
Notes: Sección 1926, Subsección P, Apéndice A - Clasificación del suelo - Resistencia en estado seco. Si el suelo está seco y se desmorona por sí solo o con una presión moderada en granos individuales o en polvo fino, es granular (cualquier combinación de grava, arena o limo). Si el suelo está seco y cae en terrones que se deshacen en otros más pequeños, y si estos, por el contrario, se deshacen con dificultad, puede tratarse de arcilla en cualquier combinación con grava, arena o limo. Si el suelo seco se deshace en terrones que no se deshacen en otros más pequeños y que solo pueden romperse con dificultad, y no hay ninguna indicación visual de que el suelo está fisurado, se puede considerar que el suelo no está fisurado.
(d)(2)(v) Prueba de secado. El propósito básico de la prueba de secado es diferenciar entre material cohesivo con fisuras, material cohesivo sin fisuras y material granular. El procedimiento para esta prueba implica secar una muestra de suelo de alrededor de una pulgada de espesor (2,54 cm) y seis pulgadas (15,24 cm) de diámetro hasta que esté completamente seca:
(A) Si la muestra desarrolla grietas a medida que se seca, esto indica que hay fisuras considerables.
(B) Las muestras que se secan sin agrietarse deben romperse a mano. Si se necesita una fuerza considerable para romper una muestra, el suelo tiene un contenido importante de material cohesivo. Se puede clasificar como material cohesivo sin fisuras y se debe determinar la resistencia a la compresión en espacios abiertos.
(C) Si una muestra se rompe fácilmente con la mano, se trata de material cohesivo fisurado o de material granular. Para distinguir entre los dos, pulverice los terrones secos de la muestra con la mano o pisándolos. Si los terrones no se pulverizan con facilidad, se trata de un material cohesivo con fisuras. Si se pulverizan fácilmente en fragmentos muy pequeños, el material es granular.

## Slide 25
Retire todas las rocas o partículas de gran tamaño.
Coloque la tierra en un frasco de vidrio lleno de agua.
Agite hasta que todas las partículas estén en suspensión.
El limo se asentará en unos 60 segundos.
La arcilla puede tardar una hora.
Estime el porcentaje de arcilla, limo y arena.
Prueba de sedimentación de agua
Pruebas y clasificación del suelo

## Slide 26
Cuadro de clasificación de texturas
COHESIVO
GRANULAR
Pruebas y clasificación del suelo
Verifique los porcentajes de composición del suelo en la tabla.

## Slide 27
Una vez que se clasifica el suelo, la persona competente puede establecer los sistemas de protección necesarios para mantener seguros a los trabajadores en la excavación.
En el apéndice B de la subsección P de la OSHA, se describen los métodos de pendiente.
En el apéndice E de la subsección P de la OSHA, describen varios métodos de apuntalamiento.
Protección del suelo según su clasificación
Pruebas y clasificación del suelo

## Slide 28
¿Preguntas?
Pruebas y clasificación del suelo