## Slide 1
Sistemas de protección
Oct. de 2021 – Sep. de 2022
Riesgos en apertura de zanjas y excavaciones en la construcción
Becas de capacitación Susan Harwood de OSHA

## Slide 2
Entender pendientes y bancadas basadas en la clasificación de terrenos
Uso de cajones de zanjas y otras protecciones
Acceso dentro y fuera de las excavaciones
Requisitos de protección contra caídas alrededor de excavaciones
Métodos de relleno del terreno
Objetivos de aprendizaje
Sistemas de protección

## Slide 3
INCLINAR o crear un muro de banco en la zanja recortando la pared de la zanja en un ángulo inclinado hacia fuera de la excavación.
APUNTALAR las paredes de la zanja instalando soportes hidráulicos de aluminio u otros tipos de soportes para evitar el movimiento del terreno.
PROTEGER las paredes de la zanja utilizando cajones de zanjas u otros tipos de soportes para prevenir derrumbes del suelo.
Sistemas de protección para zanjas
Sistemas de protección

## Slide 4
Ángulos inclinados
Piedra estable
  Ángulo vertical
  Tipo A
    3/4 Horiz. a 1 Vert. (53 grados)
  Tipo B
    1 Horiz. a 1 Vert. (45 grados)
  Tipo C
    1-1/2 Horiz. a 1 Vert. (34 grados)
Sistemas de protección
Notes: 1926.652(b)
Diseño de sistemas de inclinación y bancadas. Las pendientes y configuraciones de los sistemas de inclinación y bancadas deberán ser seleccionadas y construidas por el empleador o su designado y deberán estar de acuerdo con los requisitos del párrafo (b)(1); o, alternativamente, el párrafo (b)(2); o, como alternativa, el párrafo (b)(3), o, como alternativa, el párrafo (b)(4), como sigue:
1926.652(b)(1)
Opción (1) -Configuraciones y pendientes permitidas
1926.652(b)(1)(i)
Las excavaciones deberán tener una pendiente en un ángulo no mayor de una horizontal y media a una vertical (34 grados medidos desde la horizontal), a menos que el empleador use una de las otras opciones enumeradas a continuación.
1926.652(b)(1)(ii)
Las pendientes especificadas en el párrafo (b)(1)(i) de esta sección, deberán excavarse para formar configuraciones que estén de acuerdo con las pendientes mostradas para suelo Tipo C en el apéndice B de esta subparte.
1926.652(b)(2)
Opción (2) -Determinación de pendientes y configuraciones utilizando los Apéndices A y B. Las pendientes máximas permitidas y las configuraciones permitidas para sistemas de inclinación y bancada se determinarán de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en los Apéndices A y B de esta subparte.

## Slide 5
Pendiente tipo "A" (1V:1/2H) Corto plazo (24 horas o menos)
Pendiente simple
Bancada
Sistemas de protección
Notes: Diagramas del Apéndice de la Subparte P de OSGA

## Slide 6
Pendiente tipo "A" (3/4H:1V) Largo plazo (Más de 24 horas)
Simple
Pendiente
Banco múltiple
Sistemas de protección
Notes: Diagramas del Apéndice de la Subparte P de OSGA

## Slide 7
Pendiente tipo "B" (1H:1V)
Simple
Pendiente
Banco múltiple
(Solo terreno cohesivo)
Sistemas de protección
Notes: Diagramas del Apéndice de la Subparte P de OSGA

## Slide 8
Ejemplos de bancada
Sistemas de protección
Notes: La bancada también puede atrapar cualquier partícula de suelo suelta o piedras que puedan soltarse.

## Slide 9
Pendiente tipo "C" (1 -1/2H:1V)
No se permite la bancada.
Sistemas de protección
Notes: Diagramas del Apéndice de la Subparte P de OSGA

## Slide 10
Tipo B sobre Tipo A
Terrenos compuestos
Sistemas de protección
Notes: Diagramas del Apéndice de la Subparte P de OSGA

## Slide 11
Ejemplo de guía inclinada
Sistemas de protección
Notes: Esta es una guía comercial de pendientes para comprobar pendientes. Algunos contratistas proporcionarán una imagen de la pendiente a un operador que pueda ver a través de la ventana inferior de la excavadora.

## Slide 12
Protectores o cajones de zanja
Diseñado para todo tipo de terrenos.
Se puede utilizar con todas las clases de terrenos.
Las protecciones se pueden apilar si el fabricante lo permite
Sistemas de protección
Notes: 1926.652(c)(2)(i)
El diseño de los sistemas de soporte, sistemas de protectores u otros sistemas de protección que se extraigan de los datos tabulados del fabricante debe estar de acuerdo con todas las especificaciones, recomendaciones y limitaciones emitidas o realizadas por el fabricante.

## Slide 13
Cajones ligeros y fáciles de montar.
Cajones de zanja portátiles
Sistemas de protección
Notes: Numerosos tipos de cajones de zanjas portátiles y ligeras ahora están disponibles para uso en proyectos pequeños.

## Slide 14
Colocación de la protección de zanja
El protector en un Terreno Tipo B que protege solo el fondo de la zanja.
La protección debe sobresalir al menos 18 pulgadas por encima del suelo
Sistemas de protección
Notes: Diagramas del Apéndice de la Subparte P de OSGA

## Slide 15
Los cajones de zanja deben proteger la profundidad total a menos de 2 pies del fondo de la zanja.
Los cajones de zanja no se pueden colocar en salientes.
Sistemas de protección
Notes: Sistemas de protectores-
1926.652(g)(1)
General.
1926.652(g)(1)(i)
Los sistemas de protectores no deben estar sujetos a cargas que excedan las que el sistema fue diseñado para soportar.
1926.652(g)(1)(ii)
Los protectores se deben instalar de manera que restrinjan el movimiento lateral u otros movimientos peligrosos del protector en caso de la aplicación de cargas laterales repentinas.
1926.652(b)(1)(iii)
Los empleados deben estar protegidos del peligro de derrumbes al entrar o salir de las áreas protegidas por protectores.
1926.652(g)(1)(iv)
No se permitirá la presencia de empleados en los protectores cuando los protectores se instalen, retiren o muevan verticalmente.
1926.652(g)(2)
Requisito adicional para los sistemas de protección utilizados en excavaciones de zanjas. Se permitirán excavaciones de material de tierra a un nivel no mayor de 2 pies (0,61 m) por debajo de la parte inferior de un protector, pero solo si el protector está diseñado para resistir las fuerzas calculadas para la profundidad total de la zanja, y no hay indicios mientras la zanja está abierta de una posible pérdida de terreno por detrás o por debajo de la parte inferior del protector.

## Slide 16
El aparejo debe ser revisado, inspeccionado y capaz de manejar las cargas.
Las excavadoras u otras máquinas elevadoras deben trabajar dentro de sus capacidades de carga.
Levantamiento de protectores de zanja
Sistemas de protección
Notes: Las tablas de ingeniería deben estar disponibles para su revisión. A veces, la elevación más grande que hará una excavadora es en realidad el cajón de la zanja. Debe asegurarse de que la excavadora no esté sobrecargada.
Además,los cajones de lados huecos pueden ganar peso con el tiempo si el agua queda atrapada en las paredes laterales.

## Slide 17
Cajones muy ajustados entre sí
Cajones sobresaliendo 18 pulgadas
Conjuntos de cajones de zanja
Sistemas de protección

## Slide 18
Cuando haya sobrecargas de material o equipo almacenado, equipo operativo o tráfico, una persona competente deberá determinar el grado en que la pendiente real debe reducirse por debajo de la pendiente máxima permitida.
Sobrecargas de terreno
Sistemas de protección
Notes: (3) Pendiente real. (i) La pendiente real no deberá ser más pronunciada que la pendiente máxima permitida.
(ii) La pendiente real deberá ser menos empinada que la pendiente máxima permitida, cuando haya señales de peligro. Si se produce esa situación, la pendiente se reducirá a una pendiente real que sea al menos ½ horizontal a una vertical (½H:1V) menos empinada que la pendiente máxima permitida.
(iii) Cuando haya sobrecargas de material o equipo almacenado, equipo operativo o tráfico, una persona competente deberá determinar el grado en que la pendiente real debe reducirse por debajo de la pendiente máxima permitida, y debe asegurarse de que se logre dicha reducción. Las sobrecargas de estructuras adyacentes se evaluarán de acuerdo con la sección 1926.651(i).

## Slide 19
Al apilar cajones, el usuario debe confirmar el uso cajones que estén diseñados a la profundidad de los cajones apilados según el tipo de terreno.
Cajones apilables para zanjas
Sistemas de protección
Notes: La soldadura de cordón de los requisitos de profundidad máxima puede ser una buena manera de saber siempre la profundidad máxima.

## Slide 20
Los peligros como el suelo suelto pueden causar una falla en el terreno fuera del cajón que podría llegar hasta el final del cajón.
Esto debe ser abordado para proteger a los trabajadores de ser golpeados por material que podría entrar en el cajón desde el extremo.
Peligros fuera del apuntalamiento
Sistemas de protección

## Slide 21
Acceso a la excavación
Sistemas de protección
Requeridos en excavaciones de más de 4 pies de profundidad.
Se debe poder salir caminando sin necesidad de usar las manos.
Proporcionados con menos de 25 pies de recorrido o cada 50 pies.
Notes: 1926.651(c)(2)
Medios de salida de excavaciones de zanjas. Se debe ubicar una escala, escalera, rampa u otro medio seguro de salida en las excavaciones de zanjas que tengan 4 pies (1,22 m) o más de profundidad para que los empleados no requieran más de 25 pies (7,62 m) de recorrido lateral.

## Slide 22
El acceso desde el suelo hasta la parte superior del cajón donde exista riesgo de caída debe estar protegido con barandas .
Las escaleras deben asegurarse.
Acceso a los protectores de zanjas
Sistemas de protección
Notes: 1926.651(l)
Se deben proporcionar pasarelas donde se requiera o se permita a los empleados o al equipo cruzar las excavaciones. Se deben proporcionar barandas que cumplan la sección 1926.502(b) donde los pasillos estén a 6 pies (1,8 m) o más por encima de los niveles inferiores.

## Slide 23
Se deben proteger las caídas en cajones de zanjas u otros apuntalamientos verticales.
Las barandillas son un método seguro de protección contra caídas en excavaciones.
Protección contra caídas alrededor de los protectores de zanjas
Sistemas de protección
Notes: Las barandas deben usarse siempre que alguien pueda caer dentro del cajón. Esto viene por 1926.5091(b) relacionado con caídas en excavaciones y pozos.

## Slide 24
Se deben usar puentes cuando se requiera cruzar una zanja.
Los puentes deben tener una protección adecuada contra caídas, como barandas
Cruzando las zanjas
Sistemas de protección
Notes: 1926.651(l)
Se deben proporcionar pasarelas donde se requiera o se permita a los empleados o al equipo cruzar las excavaciones. Se deben proporcionar barandas que cumplan la sección 1926.502(b) donde los pasillos estén a 6 pies (1,8 m) o más por encima de los niveles inferiores.
Todos los puentes deben tener barandas si la profundidad de excavación es superior a 6 pies

## Slide 25
El apuntalamiento con madera es una antigua forma de protección.
El uso de apuntalamiento con madera requiere una gran experiencia para dimensionar adecuadamente los distintos elementos.
La instalación de apuntalamientos con madera debe realizarse de manera que los trabajadores no queden expuestos a los derrumbamientos.
Apuntalamiento con madera
Sistemas de protección
Notes: Número estándar: 1926 Subparte P Apéndice C
Título: Apuntalamiento con madera para zanjas
Fuente de GPO: e-CFR
(a) Alcance. Este apéndice contiene información que se puede utilizar cuando se proporciona apuntalamiento con madera como método de protección contra derrumbamientos en zanjas que no superan los 20 pies (6,1 m) de profundidad. Este apéndice debe usarse cuando el diseño de sistemas de protección de apuntalamiento con madera se realice de acuerdo con 1926.652(c)(1). Otras configuraciones de apuntalamiento con madera; otros sistemas de apoyo como los hidráulicos y neumáticos; y otros sistemas de protección tales como sistemas de inclinación, bancada, protección y congelación deben diseñarse de acuerdo con los requisitos establecidos en 1926.652(b) y 1926.652(c).

## Slide 26
OSHA proporciona tablas para apuntalamientos con madera en la Subparte P Apéndice C.
Se especifican tamaños mínimos de los elementos para su uso en diferentes tipos de terreno.
La selección se basa en la profundidad y el ancho de la zanja donde se instalarán los elementos.
Uso de tablas en apuntalamientos con madera
Sistemas de protección
Notes: (e) Uso de tablas. Los elementos del sistema de apuntalamiento que se seleccionarán con esta información son las crucetas transversales, los montantes y los largueros, donde se requieren los largueros. Se especifican tamaños mínimos de los elementos para su uso en diferentes tipos de terreno. Hay seis tablas de información, dos para cada tipo de terreno. El tipo de terreno debe determinarse primero de acuerdo con el sistema de clasificación de terrenos descrito en el apéndice A de la subparte P de la parte 1926. Usando la tabla apropiada, se hace la selección del tamaño y espaciado de los elementos. La selección se basa en la profundidad y el ancho de la zanja donde se instalarán los elementos y, en la mayoría de los casos, la selección también se basa en el espaciado horizontal de las crucetas. En los casos en que esté disponible una opción de espaciado horizontal de crucetas, el usuario debe elegir el espaciado horizontal de las crucetas antes de poder determinar el tamaño de cualquier elemento. Cuando se conocen el tipo de terreno, el ancho y la profundidad de la zanja y el espaciado horizontal de las crucetas, se conocen el tamaño y el espaciado vertical de las crucetas, el tamaño y el espaciado vertical de las crucetas, el tamaño y el espaciado vertical de los largueros, y el tamaño y el espaciado horizontal de los montantes se pueden leer en la tabla correspondiente.

## Slide 27
Los sistemas fabricados deben instalarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante o de la información proporcionada en la Subparte P Apéndice
Apuntalamiento hidráulico
Sistemas de protección
Notes: Diagramas del Apéndice de la Subparte P de OSGA

## Slide 28
Apuntalamiento hidráulico fabricado
Sistemas de protección
Notes: Las tablas de apuntalamiento están disponibles en los sistemas de apuntalamiento hidráulico del fabricante o en las tablas de la OSHA

## Slide 29
Apuntalamiento de ingeniería
OSHA requiere que se diseñen sistemas de apoyo y que los diseños estén disponibles en el sitio.
Sistemas de protección
Notes: Estos diseños normalmente los realiza un ingeniero

## Slide 30
Estos sistemas de apuntalamiento de pilotes fallan y no se diseñaron adecuadamente
Apuntalamiento mal diseñado
Sistemas de protección
Notes: El suelo de barro seco se está rompiendo entre las pilas de tuberías de la izquierda.
A la derecha, la pila de láminas se está inclinando hacia la excavación probablemente debido a la falta de penetración del pilote en el terreno.

## Slide 31
Estos sistemas de apuntalamiento deben estar completamente diseñados
Sistemas de apuntalamiento de grandes excavaciones
Caison perforado y sistema dirigido de pilotes en H
Amarre de refuerzo, sistema anclado y de hormigón proyectado
Sistemas de protección
Notes: Estos tipos de sistemas de retención de apuntalamiento son sistemas completamente diseñados que se instalan bajo examen del ingeniero.

## Slide 32
Sistema de revestimiento de madera y pilotes H
Sistemas de protección
Notes: En estos sistemas, los pilotes en H se hincan antes de la excavación. Luego, a medida que se excava la excavación, se instala un revestimiento entre los pilotes en H según van quedando expuestos.

## Slide 33
Las pilas de escombros siempre deben mantenerse al menos a 2 pies de distancia de la parte superior de la excavación
Pilas de escombros
Sistemas de protección
Notes: Esto es para mantener el peso de la tierra alejado de la parte superior de la zanja y también para evitar que el material ruede por la pila entre en la zanja.

## Slide 34
A veces, los trabajadores que utilizan compactadores portátiles pueden estar expuestos a peligros en las excavaciones
Los trabajadores deben estar protegidos al compactar el terreno rellenado.
Sistemas de protección

## Slide 35
La compactación de terreno se logra mejor con compactadores que no requieren que los empleados ingresen a las zanjas.
Compactación de terreno en zanjas
Sistemas de protección
Notes: Aquí, los compactadores hidráulicos se instalan en el extremo de los brazos de las excavadoras. Esto evita que los trabajadores tengan que entrar en una excavación para compactar el terreno.

## Slide 36
Los compactadores remotos son un método seguro para compactar suelos
Compactadores de control remoto
Sistemas de protección
Notes: Aquí se utiliza una máquina compactadora de control remoto.

## Slide 37
Las excavaciones que no sean fácilmente visibles o que puedan causar un peligro para las personas, el tráfico, etc., deben tener barricadas
Excavaciones con barricadas
Sistemas de protección
Notes: Esto se requiere bajo OSHA 1026.501(b) relacionado con caídas en excavaciones

## Slide 38
Sistemas de protección

## Slide 39
¿Tiene preguntas?
Sistemas de protección